## Slide 1: Física aplicada: unidad 5 “sonido”

## Slide 2: Aislamiento y acondicionamiento acústico

## Slide 3: Acústica arquitectónica:
La Acústica es ciencia que se dedica al estudio de todos los aspectos relacionados al sonido, tal como: La recepción de las ondas sonoras en diversos medios, la generación y propagación a través de la materia y su transmisión.
La Acústica Arquitectónica esta se dedica al estudio del control del sonido, aislamiento y acondicionamiento en los ambientes de acuerdo su función . Esta última determinará una serie de cualidades acústicas por los cuales se necesitará lograr un comportamiento del sonido adecuado y por lo que se requieren materiales especializados.
Gracias a la tecnología actual podemos estudiar mas completamente las edificaciones evitando malos diseños y ambientes con un mal acondicionamiento del sonido y utilizarla como una herramienta para facilitar las tomas de decisiones en cuanto al tipo de materiales a utilizar.

## Slide 4: Acústica arquitectónica:
La acústica arquitectónica abarca:
Aislamiento Acústico: Protección contra los ruidos y vibraciones que se deseen que se transmiten hacia afuera o hacia adentro de los espacios.
Acondicionamiento acústico: Intervenciones dirigidas a dosificar la intensidad de los fenómenos sonoros percibidos por los oyentes, es decir, a mejorar la calidad acústica en el interior de un espacio.

## Slide 5: RUIDO
El ruido es un sonido cuyos armónicos no siguen una ley específica de frecuencia. Es un sonido compuesto por muchos armónicos secundaros y son desagradables.
TIPOS DE RUIDO POR SU FORMA DE TRANSMISIÓN:
RUIDO AÉREO: Es todo ruido que tiene origen en el aire y se propaga a través del mismo. Ejemplos de este ruido son el tráfico, las obras, conversaciones, la radio, la televisión, etc.

## Slide 6: RUIDO
RUIDO IMPACTO: El ruido de impacto es el que se genera por golpes producidos en una superficie. Al golpear una superficie, esta entra en vibración y se genera una emisión sonora. La vibración dependiendo del tipo de material puede ser transmitida a otras superficies.
RUIDO DE INSTALACIONES: El ruido de las instalaciones es el originado por instalaciones como: ascensores, maquinas, tuberías, aire acondicionado. Es compuesto por un ruido aéreo y vibraciones.

## Slide 7: RUIDO
EFECTOS DEL RUIDO EN LA SALUD
 Cuando el odio humano percibe niveles de ruido mayor a los 85dBA puede
darse la pérdida paulatina de la audición. Cuando las personas están expuestas a períodos largos de tiempo suelen tener esta pérdida. Esta pérdida puede ser temporal o puede ser permanente si el oído no interrumpe su exposición a los ruidos.
 Cuando el oído percibe niveles de ruido mayores a los 120 dB, producen
dolor intenso, inflamación del oído y puede que cause daños permanentes sobre el órgano.
 Cuando el oído percibe niveles de ruido mayores a los 135 dB se puede producir la ruptura del tímpano, causando así sordera.
 El ruido influye también en la conciliación del sueño. El mismo puede ser interrumpido cuando se perciben 45dB disminuyendo la calidad del sueño.

## Slide 8: RUIDO
CAMINOS POSIBLES POR DONDE EL RUIDO PUEDE PENETRAR EN UN AMBIENTE:
Ruidos que penetran por la vía de transferencia aérea:
a. A través de las aberturas y grietas en paredes
b. A través de conductos de ventilación
c. A través de los poros en paredes duras y continuas
d. Por vibraciones de la pared que separa el recinto.
Ruidos que se propagan a través de cuerpos sólidos:
a. Por transmisión de impactos sonoros.
b. Por vibraciones de maquinarias transmitida a través del suelo, cimientos y otros.

## Slide 9: AISLAMIENTO ACÚSTICO
Es la protección de un recinto contra la penetración de sonidos que interfieran a la señal sonora deseada. Las fuentes que originan estos sonidos pueden estar en el interior o en el exterior del edificio. Para encontrar las formas de protección de los espacios se debe establecer en primer lugar la naturaleza de los ruidos, y los caminos por los cuales penetran.
Para conocer en qué medida el aislamiento acústico debe ser utilizado debemos saber las propiedades físicas del material y las características del ruido. Se necesita conocer la frecuencia que será transmitida y con esta los diversos materiales que varían en su transmisión acústica hacia determinadas frecuencias.
Entonces podemos decir que el aislamiento acústico es la pérdida de energía que experimentan las ondas acústicas al atravesar una superficie lo que se logra mediante el uso conjunto de materiales, tecnologías y técnicas para separar el sonido de un espacio o bien atenuarlo.

## Slide 10: AISLAMIENTO ACÚSTICO
AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO
Para obtener un correcto aislamiento acústico a ruido aéreo hay que evitar que el medio transmisor del ruido, (aire) circule libremente. Es decir, se debe evitar el camino de transmisión directa del emisor y receptor, mediante la colocación de barreras, pantallas, paredes y paramentos.
La masa del material: si el material tiene más masa y es más denso atenúa mas este tipo de sonidos.
AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO
Estos ruidos son originados por choques sobre las superficies y se transmite a través de vibraciones. Como consecuencia del impacto esta energía del movimiento se convierte en energía vibratoria y energía acústica.
Para lograr un aislamiento acústico al ruido de impacto es necesario que los materiales de cerramiento y de recubrimiento sean materiales elásticos que amortigüen las vibraciones.

## Slide 11: AISLAMIENTO ACÚSTICO
Un material es aislante cuando este impide la propagación de la energía acústica. Para un buen aislamiento acústico se requieren materiales que sean duros y pesados, de ser posible flexibles. Estos materiales son rígidos y no contienen poros por lo que funcionan bien como aislantes.

## Slide 12: ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
El objeto del acondicionamiento acústico es proporcionar la máxima calidad acústica posible al mensaje sonoro emitido en una sala.
Todo lugar destinado a la emisión y audición de mensajes sonoros lleva implícita la existencia de una cadena de comunicación, compuesta por tres grandes elementos básicos: emisor, canal de transmisión y receptor.
Los mensajes acústicos son transportados por ondas sonoras diferenciándose unas por otras por frecuencias. Dichas ondas serán alteradas, distorsionadas o filtradas por el canal antes de llegar al sistema auditivo del receptor. Los oyentes son los que califican la calidad acústica de un local, lo cual depende del tipo de mensaje emitido según el uso de la sala.
EMISOR
El emisor está constituido por la fuente sonora junto con los sonidos que emite. Ejemplos: Voz humana, instrumentos musicales, etc.

## Slide 13: ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
RECEPTOR
Constituido por los oyentes con sus respectivos mecanismos de escucha y es el que califica la calidad acústica de un local de audición. Ejemplo: En un auditorio la calidad acústica estará asociada a que la voz del emisor sea inteligible.
CANAL DE TRANSMISIÓN
Está constituida por el espacio y sus características geométricas y las diversas vías de propagación del sonido emitido en ella.
La energía radiada por una fuente sonora en un recinto cerrado llega a un oyente ubicado en un punto cualquiera del mismo de dos formas diferentes: una parte de la energía llega de forma directa (sonido directo), es decir, como si fuente y receptor estuviesen en el espacio libre, mientras que la otra parte lo hace de forma indirecta (sonido reflejado), pues está asociada a las sucesivas reflexiones que sufre la onda sonora cuando incide sobre las diferentes superficies del lugar.
Así que la energía acústica en un punto y en un determinado instante se obtiene como suma de las energías de diversas ondas, incidente y reflejadas que en ese momento alcanzan a ese determinado punto.

## Slide 14: ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
Acústica geométrica: Formas
https://es.slideshare.net/VirginiaPuyana/acustica-geometrica
La forma es la principal característica geométrica que afecta al comportamiento acústico dentro de un recinto.
Superficies planas:
Paredes laterales

## Slide 15: ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
Superficies planas:
Paredes laterales
En la figura se representan las primeras reflexiones en tres salas distintas geométricamente. En la primera de ellas las paredes laterales son paralelas. En el caso a) los rayos reflejados se dirigen hacia la segunda mitad de la sala, en b) los rayos reflejados distribuyen la energía de forma más uniforme en toda la sala, incluso en los asientos más cercanos a la fuente sonora, sin embargo, en c), los rayos se dirigen al fondo de la misma, reforzando el nivel sonoro en la zona con el sonido directo más débil.
Pared frontal y pared del fondo
Las superficies próximas al escenario deberán reforzar la voz del orador mientras que la pared del fondo debería orientarse de tal forma que las reflexiones con gran retardo (posible existencia de eco) no lleguen a la audiencia, u otra opción sería recubrirla con materiales absorbentes.

## Slide 16: ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
Superficies planas:
Pared frontal y pared del fondo

## Slide 17: ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
Superficies curvas Esfera
Como se observa en la figura cuando el rayo es perpendicular a la superficie de la esfera, este se refleja según su misma dirección.
Si la fuente se encuentra sobre o muy cerca de la superficie, los rayos reflejados cuyo recorrido coincida con el lado de uno de los infinitos polígonos regulares inscribibles en ella, regresarán al punto de partida después de algunas reflexiones. Sin embargo, en el centro de dicha superficie «O» no se percibirá sonido alguno.

## Slide 18: ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
Superficies curvas • Elipse
Una propiedad de las superficies cóncavas es la existencia de focos conjugados, de tal forma que emitiendo sonido en uno de ellos, las reflexiones se focalizan en el otro. La elipse es un ejemplo de ello. En la figura que se muestra a continuación se pueden observar las distintas reflexiones y la existencia de focos conjugados. Se observa cómo emitiendo sonido en uno de ellos (F) las reflexiones se focalizan en el otro (F´).

## Slide 19: ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
Superficies curvas • Parábola
Todo rayo que parte del foco es reflejado paralelamente al eje y todo rayo que incide en la parábola, paralelo al eje, se refleja pasando por el foco.

## Slide 20: ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
Superficies curvas
Tanto en las superficies esféricas, elípticas como parabólicas se pueden observar los fenómenos de concentración de energía que supone toda superficie cóncava. Dicho fenómeno puede no ser deseables en algunas ocasiones (dependiendo del uso de la sala) porque genera falta de homogeneidad acústica.
Por el contrario, las superficies convexas implican una dispersión o difusión sonora.

## Slide 21: ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
Acústica: Materiales
ABSORCIÓN ACÚSTICA Y COEFICIENTE DE ABSORCIÓN
La absorción acústica se utiliza para controlar el tiempo de reverberación, eliminar ecos y ayuda a obtener un correcto balance entre energías directa y reverberada.
El tiempo de reverberación se define como el tiempo que transcurre desde que la fuente sonora se ha detenido hasta que el sonido se extingue (en realidad hasta que el nivel sonoro disminuya 60 decibeles debajo de su valor inicial)
Los coeficientes de absorción de un material dependen de la frecuencia.

## Slide 22: ABSORCIÓN DEL SONIDO
Coeficiente de absorción Se define como la relación entre la energía absorbida por el material y la energía reflejada por el mismo.
Es un valor que varía entre 0 (toda la energía se refleja) y 1 (toda la energía es absorbida).
El coeficiente de absorción hay que tenerlo en cuenta a la hora de acondicionar acústicamente una sala.

## Slide 23
Capacidad de
absorción del sonido de
un material
Relación entre la energía
absorbida por el material
y la energía reflejada por
el mismo.
https://www.google.com/search?sca_esv=778fd8ccaca240ed&rlz=1C1YTUH_esAR1079AR1079&sxsrf=ADLYWIJGz20pZiin77f7rIV1g8aObaUVsQ:1728854137459&q=%C2%BFQu%C3%A9+mide+el+coeficiente+de+absorci%C3%B3n%3F&sa=X&ved=2ahUKEwij--zFo4yJAxXRqpUCHbiXDCsQzmd6BAgWEAY&biw=1242&bih=552&dpr=1.1#fpstate=ive&vld=cid:f5aad69a,vid:imWlKIAyJkw,st:0
Material | Coeficiente de absorción
Ladrillo sin pintar | 0,03
Ladrillo pintado | 0,017
Madera terciada | 0,3
Piso de madera | 0,11
Cortinas de tela delgada | 0,11
Cortinas gruesas | 0,5
Alfombra gruesa | 0,06
Vidrio | 0,2
Butaca sin ocupar | 0,4
Butaca ocupada | 0,2
Silla de madera | 0,03
Yeso | 0,025

## Slide 24: AISLAMIENTO AÚSTICO Caso Estudio BIBLIOTECA FARUSAC
OBSERVACIÓN:
Tipo de Sistema Constructivo:
Mampostería con ladrillo + Vidrio simple + losa de concreto + piso de granito.
Materiales de Construcción: Ladrillo tamaño estándar, Concreto reforzado, Tabla Yeso, Cerámico, Vidrio Simple.
Proveniencia de ruidos:
Muro 1: lado orientado al estacionamiento del edificio, alarma de carros, ruido de instalaciones. Muro 2: parte del interior del edificio, voces de personas en pasillos transitados

## Slide 25: Caso Estudio BIBLIOTECA FARUSAC
REGISTRO FOTOGRÁFICO:

## Slide 26: Caso Estudio BIBLIOTECA FARUSAC
REALIZAR MEDICIONES:
Tomar medidas del ambiente de los distintos materiales del que está construido el lugar .
Áreas, alto, ancho, de muros, puertas, ventanas, piso y techo, es decir todos aquellos elementos que sean cerramientos y se vean afectados por los sonidos.
Si es necesario realizar esquemas, bocetos y planos que ayuden a la medición de áreas
REALIZAR ESQUEMAS O PLANOS
PLANO 1. Planta con medidas principales con el objetivo de usarlas para cálculo de áreas.
 Medidas de muros, principales y secundarios.
 Medidas de ventanas y anchos de puertas
 Medida de elementos estructurales principales.
 Distribución por áreas
 Toma de medidas en decibeles en puntos localizados
PLANO 2. Elevaciones de los 4 muros que conforman la biblioteca
 Medidas de muros, principales y secundarios.
 Medidas de ventanas y anchos de puertas
 Medida de elementos estructurales principales.
PLANO 3. Detalle de ventana actual, medidas estándar y detalle en sección de ventana simple. En el caso que existiera un elemento principal observado que sea el principal transmisor de sonido

## Slide 29
Plano 3
Plano 4

## Slide 30: Caso Estudio BIBLIOTECA FARUSAC
MEDICIÓN DE DECIBLES
Mediante el uso de aplicaciones en dispositivos móviles como Sound Meter, Decibel Meter, entre otros.
Se debe elegir los puntos en los que se tomará el nivel de decibeles, como se observa en la ilustración.

## Slide 32: Caso Estudio BIBLIOTECA FARUSAC
DETERMINAR EL PROBLEMA
FUENTES DE RUIDO:
Voz humana: la biblioteca colinda con los pasillos principales del edifico de manera que se escucha la voz humana.
Carros: en la parte posterior del edificio se encuentra el estacionamiento por lo que las bocinas, alarmas, o aceleraciones fuertes pueden ser escuchadas dentro del edificio pero en menores cantidades y más esporádicamente que la voz humana.
Instalaciones: El ruido de las instalaciones como la ventilación y aire acondicionado son también considerados una fuente de ruido pero en menor grado y son más tolerados ya que estos son en una frecuencia baja y menos molesta para el oído humano.
CAPACIDAD AISLANTE DE LOS MATERIALES:
Los muros 1 y 2 son los muros que principalmente son expuestos a ruido y como aspecto importante es que estos están compuestos en un 70% de ventanas, compuestos por un vidrio simple y el resto son muros de cerramiento sin cargas estructurales de mampostería de ladrillo.
El vidrio: Teniendo en cuenta que en la biblioteca el vidrio está de un modo simple no aísla correctamente
El ladrillo: No es el principal material conductor de ruido dado a que tiene buenas propiedades aislantes.
INSTALACION DE LOS MATERIALES QUE PRESENTEN MENOR AISLAMIENTO
El vidrio de las ventanas es considerablemente grande y esto hace que el paso de sonido sea más fácil.

## Slide 33: Caso Estudio BIBLIOTECA FARUSAC
SOLUCIÓN PROPUESTA
El principal conductor de ruido hacia adentro de la edificación son las ventanas debido a que son grandes y tienen vidro simple.
Un sistema constructivo de ventana doble puede ser útil ya que la biblioteca presenta un gran porcentaje del cerramiento mediante ventanas. Al realizar un cambio en el sistema constructivo de las ventanas se reducirá considerablemente el paso del sonido dentro de la biblioteca.
CÁLCULO
Conociendo el máximo nivel en dB de la biblioteca y la perdida de transmisión sonora del material, obtenemos el nuevo nivel de decibles (teniendo en cuenta la tabla de PT del vidrio doble para la frecuencia de la voz humana que va desde los 200Hz hasta los 1000Hz)
Mayor nivel registrado: 70 dB
Pérdida Transmisión de Vidrio doble: 44 dB
70 dB - 44 dB = 26 dB
El nivel de sonido en esa área reduciría a 26 dB en esa área si se coloca un vidrio doble, considerando que el vidrio es un 70% el área que compone el muro, el cambio de vidrios ayudaría considerablemente a la insonorización.
Por lo mismo podemos concluir que únicamente con el cambio del sistema de instalación de las ventanas colocando vidrio doble se reducirá el ruido que ingrese del exterior hacia el interior y esto producirá mayor confort dentro del ambiente

## Slide 36: ACONDICIONAMIENTO AÚSTICO Caso Estudio BIBLIOTECA FARUSAC
OBSERVACIÓN:
Al igual que con el Aislamiento acústico debemos observar minuciosamente el ambiente, usando como apoyo toma de notas, fotografías, y realización de bocetos. (Ver registro fotográfico en aislamiento acústico)
Dentro de la biblioteca podemos observar:
Sistema Constructivo: Ya que nos enfocamos en el interior del edificio observamos el sistema constructivo que es de marcos estructurales, con cerramientos de vidrio, losa y piso de granito.

## Slide 37: Caso Estudio BIBLIOTECA FARUSAC
OBSERVACIÓN:
Comportamiento del sonido:
La función del ambiente es de lectura, por lo que se requiere un control del sonido mayor para evitar que los ruidos molesten dentro del ambiente, al aplaudir o generar un sonido fuerte se escucha en todos los puntos de la biblioteca y suele ser molesto por los que están allí, aunque no en un nivel exagerado esto puede ser controlado de manera que se logre mayor confort.

## Slide 38: Caso Estudio BIBLIOTECA FARUSAC
REALIZAR MEDICIONES:
Al igual que el aislamiento debemos tomar medidas del ambiente de los distintos materiales del que está construido el lugar, pero con diferencia que cada uno de los muebles y personas que están dentro de ella afectan al sonido de una forma
Además calculamos el área de cada material y luego se hace la sumatoria de áreas de acuerdo al tipo de material . Para esto se utilizan planillas de Excel para facilitar el cálculo.

## Slide 39: Caso Estudio BIBLIOTECA FARUSAC

## Slide 40: Caso Estudio BIBLIOTECA FARUSAC

## Slide 41: Caso Estudio BIBLIOTECA FARUSAC
CÁLCULO TIEMPO REVERBERACIÓN:
El tiempo de reverberación depende de cuán absorbentes sean las superficies de la sala. Así, si las paredes son muy reflectoras, se necesitarán muchas reflexiones para que se extinga el sonido, por lo que el T= tiempo será grande.
Si la superficie es muy absorbente, en cada reflexión se absorberá una proporción muy alta del sonido, por lo tanto en unas pocas reflexiones el sonido será prácticamente inaudible, por lo tanto T será pequeño.
La fórmula de Sabine permite calcular este tiempo:

## Slide 42: Caso Estudio BIBLIOTECA FARUSAC
CÁLCULO TIEMPO REVERBERACIÓN:
El resultado de esta operación nos dará en segundos el tiempo de reverberación del sonido sobre la sala completa, a la frecuencia elegida. Se calcula cada una de las frecuencias, para esto podemos ayudarnos en tablas electrónicas.
En algunos países como en España, existe un código técnico en el que indica según el tipo de local o ambiente el tiempo de reverberación mínimo en un ambiente para su correcta funcionalidad.
Según normativa de España el tiempo de reverberación para una biblioteca debe ser menor a 0,6 segundos.

## Slide 43: Caso Estudio BIBLIOTECA FARUSAC
CÁLCULO TIEMPO REVERBERACIÓN:
Ya teniendo previamente el cálculo de las áreas según el material procedemos a calcular el volumen de la biblioteca.
El volumen total de la biblioteca (teniendo en cuenta las losas del techo) es:
2.97 (alto) * 19.08 (ancho) * 8.75 (largo) = 495.84 m3

## Slide 44: Caso Estudio BIBLIOTECA FARUSAC
CÁLCULOS:

## Slide 45: Caso Estudio BIBLIOTECA FARUSAC
PROPONER SOLUCIÓN:
Como podemos observar el tiempo de reverberación para frecuencias bajas se mantiene en un nivel menor a 0,60 segundos, que es el tiempo recomendado para bibliotecas. Pero en frecuencias de 500 a 4000 Hz el tiempo de reverberación aumenta y esto debe mejorarse para logar mejor confort.
Para ello podemos proponer algunos elementos que ayuden a reducir el tiempo de reverberación del mismo, como suspendido de yeso + cámara de aire en el techo para cubrir la losa y alfombras para reducir el sonido provocado al mover sillas, y el taconeo al ingresar al salón.

## Slide 46: Caso Estudio BIBLIOTECA FARUSAC
CÁLCULOS CON LA PROPUESTA :
Para la reducción del tiempo de reverberación se debe realizar los cálculos anteriores pero incluyendo en ellos los materiales que se desean implementar con sus áreas utilizando el mismo volumen del ambiente, y se obtendrán los datos en tiempo de reverberación.

## Slide 47: Caso Estudio BIBLIOTECA FARUSAC
CÁLCULOS CON LA PROPUESTA :

## Slide 48: Caso Estudio BIBLIOTECA FARUSAC
CONCLUSIÓN:
Según se observa en las tablas anteriores el tiempo de reverberación es de 0.36 hasta 0.51 ascendentemente de acuerdo con las frecuencias. El tiempo de reverberación con la implementación de la propuesta mejora el sonido dentro del ambiente.
La importancia de realizar los procedimientos acústicos tanto de aislamiento como de absorción es muy relevante, ya que actualmente existen muchos ambientes que son diseñados de una manera estética sin contemplar que el sonido no se comporta de manera correcta causando molestias que pueden reducirse implementando acciones como las propuestas.
No obstante, no hay que perder de vista que también es primordial tomar en cuenta aspectos como el diseño acústico formal del ambiente, ya que de este depende en su mayoría del comportamiento del sonido en los ambientes

## Slide 51: Tiempo de reverberación
Ejercicio 1. Una habitación de altura 3 m y dimensiones del suelo 4 m x 4 m, tiene sus paredes cubiertas de mármol de α=0,01 el techo de escayola de α=0,7 y el suelo de madera α=0,1 (todos datos a 500 Hz). El tiempo de reverberación es:
Fórmula de Sabine

## Slide 52: Nivel sonoro global
Ejercicio 2. En San Martín y Rivadavia se midieron los siguientes niveles sonoros en las frecuencias indicadas:

## Slide 53: Aislamiento:
Ejercicio 2. En un departamento de planta baja ubicado en la esquina de San Martín y Rivadavia, hay una superficie externa de 10 metros de largo y 3,5 metros de alto. Con una puerta de 2,3m de ancho y 2,5m de alto, y una ventana de 2m de ancho y 1,5m de alto. Si se desea que dentro del departamento el nivel sonoro sea como máximo de 40 dB, ¿Qué materiales recomendaría para la pared, puerta y ventana? Utilizar tabla adjunta.