## Slide 1
Procesadores

## Slide 2
Características de un procesador a tener en cuenta
Para encontrar la mejor CPU lo primero y más importante es conocer sus principales características y cómo van a influir en el desempeño de la misma. Se trata de elegir, no el modelo más barato o caro, sino el que mejor se ajuste a lo se requiere.

## Slide 4
Núcleos vs Hilos
Los núcleos son la parte fundamental de un procesador, los elementos que procesan la información que genera el sistema operativo con sus aplicaciones y tareas. Estas entidades están definidas por la arquitectura, en PC hablamos de x86, y por lo proceso de fabricación o tamaños de los transistores, 12 nm, 10 nm, 7 nm o 5 nm.

## Slide 5
Todo esto es importante a la hora de conocer la CPU y el resto de sus características, porque cada año los fabricantes sacan una nueva generación en la que cambien todos estos aspectos que definen la arquitectura de los núcleos.
Mientras menos nm tengan en su proceso, mayor cantidad de núcleos pueden integrarse y más eficientes serán.
Para superar los límites de frecuencia los fabricantes incrementan el número de núcleos en sus CPU. De esta forma mientras más cantidad de núcleos tengamos, más tareas se podrán procesar en cada ciclo. Una CPU de 8 núcleos será el doble de potente que una de 4 en su misma arquitectura, así que podrá procesar con más tareas al mismo tiempo.

## Slide 7
Con 2 hilos A y B: el multithreading permite un mejor aprovechamiento del tiempo.
Si los núcleos son los bloques de procesamiento físicos, con hilos de procesamiento o threads nos referimos a los subprocesos lógicos que puede desarrollar una CPU.
En x86 AMD e Intel desarrollan procesadores con 2 hilos por cada núcleo, lo que se llama multithreading. Los hilos permiten gestionar las tareas dividiéndolas en trozos más pequeños llamados subprocesos, optimizando los tiempos de espera de cada instrucción en la cola de proceso.
En definitiva, un núcleo con 2 hilos será más eficiente que otro de 1 por normal general.

## Slide 9
Paralelismo a nivel de thread (hilos de procesos) (thread-level parallelism) (TLP) sin incluir múltiples microprocesadores en paquetes físicos separados.
Esta forma de TLP se conoce a menudo como multiprocesamiento a nivel de chip (chip-level multiprocessing) o CMP.
Multithreading (Multi hilo) – ¿qué significa?
REPASEMOS UN POCO

## Slide 10
Pipeline: solo una instrucción en fetch, solo una en Decode, solo una en Execute, etc. al mismo tiempo
FI: Fetch instruction
DI: Decode instruction
CO: Calculate operands (calcula la dirección del operando, direccionamiento indirecto e indexado)
FO: Fetch operands (trae el operando desde memoria)
EI: Execute instruction
WO (Write Operand): Escribir resultado en memoria.

## Slide 11
Procesadores superescalares:
No todas las instrucciones son iguales, podrían ejecutarse dos instrucciones diferentes al mismo tiempo.
Pueden duplicarse unidades de ejecución y ejecutar instrucciones al mismo tiempo.
Un procesador en pipeline ejecuta instrucciones en paralelo, pero cada instrucción en un estado diferente.
Un procesador superescalar ejecuta instrucciones en paralelo, estando dos o más instrucciones en el mismo estado

## Slide 12
SUPERESCALAR DE 2 VÍAS

## Slide 13
Multithreading (Multi hilo) – ¿qué significa?
Ley de Amdahl para procesadores de N vías:
Ganancia en velocidad comparando un procesador de N vías (puede ejecutar N instrucciones al mismo tiempo) contra un procesador de una vía

## Slide 14
Multithreading (Multihilo):
Dividir una secuencia de instrucciones en múltiples secuencias, llamadas threads (hilos), idealmente independientes entre si

## Slide 15
Secuencia de instrucciones contenido en un proceso (unidad de trabajo, subproceso, proceso liviano, etc.).
Los hilos de un proceso son idealmente independientes
Pueden ejecutarse en paralelo.
Recursos limitados al estado del procesador, lo cual incluye:
Contenido de los registros (incluyendo el contador de programa y puntero de pila).
Los threads de un proceso comparten los recursos del proceso, entre estos:
Espacio de direcciones (variables globales, buffers, etc.), por lo tanto, contenido de la caché.
Archivos abiertos
Multithreading (Multi hilo)
¿Qué es un Thread (hilo)?

## Slide 16
4 hilos en memoria
En una arquitectura sin multihilo, solo se ejecuta uno (rojo)
Cuando el hilo se detiene o termina, se pasa a otro hilo
Multihilo de granularidad gruesa
BLOQUE MULTI-THREADING

## Slide 17
SINGLE-THREADED SMP (SYMMETRIC MULTI-PROCESSING)
2 threads se ejecutan a la vez, pero en CPUs distintas.
Se dobla el número de núcleos.
Doble velocidad y doble gasto

## Slide 18
INTERLEAVED MULTI-THREADING (INTERCALADO). SUPER-THREADING
AMD
Granularidad fina o time-sliced multithreading.
Principio: el procesador puede ejecutar más de un thread al mismo tiempo.
Requiere mejor hardware. Menor gasto.
En cada etapa del front-end solo se puede ejecutar un thread

## Slide 19
SIMULTANEO MULTI-THREADING. HYPER-THREADING
INTEL
Principio: el procesador puede ejecutar más de un hilo a la vez, incluso dentro del mismo ciclo de reloj.
Requiere hardware aún más complejo.
En el esquema: sólo dos threads se ejecutan simultáneamente.
Desde el punto de vista operativo, hay dos procesadores "lógicos“
Multithreading – Desventajas
● Se complica el manejo de señales, como excepciones o interrupciones.
● Se necesitan mecanismos de sincronización para evitar que dos hilos accedan de manera simultánea al mismo dato.

## Slide 20
Procesadores Multinúcleo
NÚCLEO
FRONT END
EJECUCIÓN

## Slide 21
Alternativas de
Organización
Multinúcleo
A) ARM 11 MPCore
B) AMD Opteron
C) Intel Core Duo
D) Intel Core i7
Procesadores Multinúcleo

## Slide 23
SMP (MULTIPROCESADORES SIMÉTRICOS)
● Varios procesadores de capacidad comparable. Todos los procesadores pueden realizar las mismas tareas 1
● Comparten la misma memoria, dispositivos de entrada-salida y SO. El tiempo de acceso a memoria el mismo para todos los procesadores. Conocidos como “sistema de procesadores estrechamente acoplados” 2 .
● El acceso de los procesos a los núcleos es controlado por el sistema operativo: Asigna la ejecución de los procesos o hilos sobre cada procesador (scheduling). Debe hacer que estas tareas sean transparentes al usuario
1 Esto significa que es indistinto ejecutar una tarea en uno u otro procesador.
2 En contraste con los arquitecturas paraleles de memoria distribuida, denominados sistemas de procesadores débilmente acoplados, ya que NO comparten la memoria ni dispositivos de entrada salida, y ejecutan cada una su sistema operativo

## Slide 24
Bus es un cuello de botella.
Se agregan memorias cachés a cada procesador para disminuir los accesos a memoria. Problema de coherencia con la memoria caché.
MULTIPROCESADORES SIMÉTRICOS (SMP) bus compartido en tiempo

## Slide 25
● Aplicación típica: Optimizar el consumo de energía.
Procesadores de elevado poder de procesamiento y por tanto con elevado consumo de energía (juegos, video, etc.). Procesadores de bajo poder de procesamiento pero bajo consumo de energía (eventos del SO, tareas siempre conectadas, etc.).
El sistema que permite pasar aplicaciones de un núcleo a otro según la necesidad
Heterogeneous multi-processing (HMP)
● Procesadores heterogéneos con igual set de instrucciones: Los programas pueden ejecutarse indistintamente en un núcleo u otro, pero con diferente velocidad.

## Slide 26
E-Core y P-Core en Intel vs Chiplets de AMD
Intel GNA descargar la CPU durante algunos cálculos. El uso principal previsto (pero no se limita a eso) es el dominio de reconocimiento de voz automatizado.

## Slide 27
En la definición de núcleos anterior existe una nueva tendencia que comenzó con los dispositivos potables que ahora también ha adoptado Intel a partir de su 12ª Gen Alder Lake. Se trata de los Núcleos Eficientes y los Núcleos de Rendimiento o E-core y P-core, ya presente en arquitecturas ARM como la de Apple o Qualcomm, que no parece implementarse en las próximas CPU AMD.
Ambos serán núcleos físicos, los P-core serán los núcleos que hasta ahora conocemos en las CPU, de mayor tamaño, con elevadas frecuencias y provistos de 2 hilos. Serán perfectos para tareas continuadas muy exigentes, por ejemplo renderizado o juegos. Por su parte, los E-core son más pequeños, con un solo hilo y trabajando a menor frecuencia, ideales para tareas en segundo plano del sistema, cortas y de diversos tipos. Intel lo encapsula todo en un solo silicio, además de la caché y gráficos integrados.
Por su parte, AMD utiliza solamente núcleos de alto rendimiento, pero en lugar de colocarlos todos en un solo silicio, los divide en bloques llamados CCD o Chiplets. Cada uno cuenta con 8 núcleos, su propio bloque de caché y un bus hace el reparto de datos. A priori provee más capacidad de expansión que la arquitectura de Intel, aunque la presencia de buses de datos más largos influye en la velocidad pura.
Sobre el papel éste debería de ser el modelo más eficaz a seguir en el futuro, pero los P-core + E-core todavía dan mejor resultado.

## Slide 28
Mediatek Helio X20 (MT6797) con un cluster de cuatro núcleos Cortex-53 ULP de muy bajo consumo (#1).
Otro cluster Cortex-A53 de cuatro núcleos eficiente (#2)
Y un tercer cluster de alto rendimiento de dos núcleos Cortex-A72 (#3)

## Slide 29
Velocidad y turbo boost
Cuando hablamos de velocidad de procesamiento hablamos de la frecuencia de reloj de los núcleos o hercios (Hz).
Mientras más veloz sea una CPU, más tareas procesará por unidad de tiempo, pero más calor y estrés se generará en el chip. Mientras más velocidad, mejor, pero será mejor tener más núcleos físicos menos veloces.
Todas las CPU tienen una frecuencia de reloj base, una frecuencia máxima en todos los núcleos y uno o varios modos turbo boost. Con ellos uno o dos núcleos son capaces de elevar durante cierto tiempo la frecuencia máxima para obtener más rendimiento.

## Slide 30
Memoria caché
DRAM embebida

## Slide 31
North Bridge
interfaz I/O
Direct Media
Interface

## Slide 32
El puente norte actualmente se encuentra dentro de las CPU, siendo un silicio físicamente aparte de los núcleos con todo lo que tiene que ver con el transporte de información hacia o desde el procesador. Este elemento determinará en gran medida el tipo de memoria y placa que podremos instalar en nuestra PC.
En el NB tenemos el direccionamiento con la memoria RAM, que puede ser DDR4 o incluso DDR5 actualmente, y también tenemos parte de los Lanes PCIe para las ranuras de expansión, que pueden ser PCIe 3.0, 4.0 o 5.0. Un lane se compone de dos pares de señalización diferencial, con un par para recibir datos y el otro para transmitir. Cada lane está compuesto por cuatro cables. Conceptualmente, cada lane se usa como un flujo de bytes de dúplex completo, que transporta paquetes de datos en formato de «byte» de ocho bits simultáneamente en ambas direcciones entre los puntos finales de un enlace. Los enlaces físicos de PCI Express pueden contener de uno a 32 lanes, más precisamente 1, 2, 4, 8, 12, 16 o 32 lanes.
Al bus que enlaza la caché con el North Bridge se le llama BSB (Back-Side-Bus)

## Slide 33
Arquitectura interna del puente norte integrado en los AMD Ryzen 3000
chiplets CCD que incorporan a los núcleos del procesador
chiplets IOD que se encargan de las comunicaciones entre el procesador y otros elementos.

## Slide 34
MONOLITICO
MCM (MULTI CHIP MODULO)

## Slide 35
TDP vs TjMax
El TDP o Thermal Design Power es una medida que define la medida de salida
térmica o cantidad de calor que va a generar un componente bajo estrés,
midiéndose en Vatios (W). Esto porque no es el consumo del componente, sino que tiene que ver con el calor. Mientras mayor sea esta medida, más grande debería ser el disipador.
Actualmente las CPU Intel tienen un TDP Boost que eleva dinámicamente la
medida base para incrementar el rendimiento de la unidad si el sistema de
refrigeración y las temperaturas lo permiten.
De igual forma el TDP también puede descender automática o manualmente si la CPU puede alcanzar su temperatura máxima interna o TjMax,
limitando su rendimiento. A esto ES Thermal Throttling.

## Slide 36
Overclocking
El overclocking es una técnica por la cual se puede aumentar manualmente el
voltaje de la CPU y con ello el multiplicador interno para elevar la frecuencia de
procesamiento por encima de las especificaciones de stock e incluso el turbo
boost. En consecuencia es un procedimiento que afectará a la integridad y
estabilidad del procesador.
Lo que realmente interesa no es cómo se hace, sino cuan útil es para el
usuario. Ciertamente un aumento de frecuencia genera mayor rendimiento, no
mucho, pero puede dar más FPS en juegos, o menos tiempo de
renderizado. En el uso de aplicaciones, no notaremos absolutamente
nada. Además, necesitaremos un disipador más potente para lidiar con las
temperaturas.
¿Todas las CPU se pueden overclockear? No, solamente las pertenecientes a la
familia K en Intel y los modelos Ryzen en AMD. Además, necesitamos una placa
base con chipset que admita dicho overclocking, siendo la serie Z en Intel y las
series B y X en AMD. Incluso podríamos overclockear el BCLK o frecuencia de
reloj base, que a su vez aumentaría las frecuencias de CPU, RAM, PCIe y Chipset,
pero tomamos más riesgos y afecta mucho más a la estabilidad.

## Slide 37
CPU vs APU
Interior APU Zen 3

## Slide 38
Un elemento interno bastante importante en los procesadores como son los gráficos integrados.
Se trata de una serie de núcleos que trabajan exclusivamente con gráficos y texturas, como si se trata de una tarjeta gráfica, pero dentro de la CPU.
A estos procesadores les llamamos APU o Accelerated Processor Unit y se
encuentran en los procesadores:
Solamente en AMD Ryzen de la serie G y Athlon: se utilizan los AMD
Radeon RX actualmente, variado la cantidad de núcleos entre 8 y 11.
Definen los procesadores con gráficos integrados para escritorio más
potentes actualmente.
Todas las CPU Intel excepto las de especificación F, KF o los Core i
serie X: cuentan con los iGPU Iris Plus, UHD Graphics 730 y 770.
Siempre tendremos la opción de dejarlos en desuso al colocar una tarjeta gráfica dedicada, sobre todo en las CPU Intel, pero serán muy interesantes para equipos baratos cuyo uso no esté enfocado en gaming.