## Slide 1: EQUIPOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES
PROFESOR: ING. JORGE NOZICA
PROFESOR: ING. HÉCTOR PÉREZ
PROFESORA: ING. LETICIA SIMONCINI
ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL DE EQUIPOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES

## Slide 2: INVERSIONES EN CAPITAL FIJO
Equipos e Instalaciones Industriales
Ingeniería Industrial FING-UNCUYO
Prof: Ing. Jorge Nozica
La inversión de capital fijo es el costo total de diseño, construcción e instalación de una planta y las modificaciones asociadas necesarias para preparar el sitio de la planta.
se compone de:
1. La inversión en límites internos de la batería (ISBL): el costo de la planta en sí;
2. Las modificaciones y mejoras que deban realizarse en la infraestructura del sitio, conocidas como inversión offsite u OSBL;
3. Costos de ingeniería y construcción;
4. Gastos de contingencia.

## Slide 3: Costos ISBL
Equipos e Instalaciones Industriales
Ingeniería Industrial FING-UNCUYO
Prof: Ing. Jorge Nozica
Costos Directos
1. EQUIPOS DE PROCESOS: recipientes, reactores, columnas, hornos, intercambiadores de calor, enfriadores, bombas, compresores, motores, ventiladores, turbinas, filtros, centrífugas, secadores, etc., incluida la fabricación en campo y ensayos
2. COMPONENTES: tuberías, válvulas, cableado, instrumentos, estructuras, aislamiento, pinturas, aceites lubricantes, disolventes, catalizadores, etc.;
3. OBRAS CIVILES: caminos, cimientos, columnas, edificios, alcantarillas, zanjas, terraplenes, etc.;
4. MANO DE OBRA: Construcción y supervisión de la instalación.
Es importante definir cuidadosamente el alcance de ISBL, ya que otros costos del proyecto generalmente se estiman a partir del costo ISBL
Costos indirectos
1. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN: alquiler de equipos de construcción, construcción temporal (aparejos, remolques, etc.), agua y energía temporales, talleres de construcción,
2. GASTOS DE SERVICIOS DE CAMPO: Comedores de obra, gastos de especialistas, horas extraordinarias los costos de los salarios y los costos climáticos adversos.
3. Seguros de construcción.
4. Beneficios y cargas laborales (Costos asociados a cargas laborales, compensación de trabajadores, etc.)
5. Gastos generales: honorarios de asesores, costos legales, derechos de importación, costos especiales de flete, impuestos locales, tasas de patentes o regalías, gastos generales corporativos, etc.

## Slide 4: Costos OSBL
Incluye los costos de las adiciones que se deben realizar a la infraestructura del sitio para adecuar nueva planta o el aumento de la capacidad de una planta existente.
subestaciones eléctricas principales, transformadores y líneas eléctricas;
plantas de generación de energía, motores de turbina, generadores de reserva;
Calderas, tuberías de vapor, líneas de condensado, planta de tratamiento de agua de alimentación de calderas, suministro , bombas;
Torres de enfriamiento, bombas de circulación, red de agua de refrigeración, agua de refrigeración tratamiento;
Tuberías de agua, desmineralización de agua, plantas de tratamiento de aguas residuales, drenaje y alcantarillas del sitio
Plantas de separación de aire para proporcionar nitrógeno en el sitio para gas inerte, líneas de nitrógeno;
Secadores y sopladores para aire de instrumentos, líneas de aire de instrumentos;
Parrales de tuberías, tuberías de alimentación y productos
Parques de Tanques, instalaciones de carga, transportadores, muelles, almacenes, ferrocarriles, elevadores y grúas;
Laboratorios , equipos analíticos, oficinas, comedores, vestuarios, salas de control;
Talleres e instalaciones de mantenimiento, servicios de emergencia, equipos de extinción de incendios, bocas de incendio, instalaciones médicas, etc.
Seguridad del sitio, cercas, garitas y paisajismo.

## Slide 5
Estimación rápida por método de Lang
Factores de Lang Tipo de Instalación
Factores de Hand por tipo de Instalación de equipos
Método preliminar para aproximación, sus factores se actualizan periódicamente al menos cada 8 años al ajustarse la tecnología

## Slide 6: Estimación de Costos de Adquisición
Ecuación paramétrica de costos
I – MÉTODO PARAMÉTRICO

## Slide 8: Estimación de Costos de Instalación

## Slide 9: II - MÉTODO DE PARÁMETROS DE AJUSTE
Recipiente a presión VERTICAL
IQ C&T

## Slide 10: Ajuste inflacionario
https://www.chemengonline.com/pci-home
Category for CECPI | %
Heat exchangers and tanks | 17.1%
Process machinery | 6.5%
Pipes, values, fittings | 9.6%
Process instruments | 5.3%
Pumps and compressors | 3.2%
Electrical equipment | 3.5%
Structural supports and misc. | 5.3%
Construction labor | 29.0%
Engineering and supervisión | 15.8%
Buildings (materials and contractors) | 4.6%

## Slide 11: Ejercicio:
Realice estimación paramétrica de costos aplicado al ejercicio de clase introductoria.
Compare con estimación de costos de mercado equivalentes
Realice listado de materiales y presupuesto final