## Slide 1: Taller HC
Grupo 4: Natalia Dufay, Silvina Velez, Maia Villaverde

## Slide 2: Taller HC
¡No se preocupen, hagan hasta donde puedan! Al menos una línea de la tabla, alcance 1 y 2

## Slide 3: Alcance

## Slide 8: Objetivo

## Slide 10: Cálculo

## Slide 11
¿DE DÓNDE SACAMOS LOS DATOS DE ACTIVIDAD?
Datos de campo (Dato Primario)
Comunicaciones personales
Medidas directas
Documentos publicados
Datos de otros estudios
Datos genéricos (promedios, datos mundiales, bases de datos comerciales como Ecoinvent)
Opción recomendada

## Slide 12
¿DE DÓNDE SACAMOS LOS FACTORES DE EMISION?
Cuando una organización calcula su HC:
Primera opción → usar factores de emisión propios o nacionales oficiales (ej. inventario nacional de GEI).
Segunda opción → si no existen, recurrir a los factores por defecto del IPCC (2006 + 2019 Refinement) o a otros factores internacionales.
¡IA es muy poderosa pero OJO porque comete muchos errores!

## Slide 13
FACTORES DE EMISION COMBUSTIBLES (ALCANCE 1)

## Slide 14
FACTORES DE EMISION IPCC
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/
Volumen 2 (Energy) → tablas de FE para combustibles fósiles (CO₂, CH₄, N₂O).
Volumen 3 (Industrial Processes & Product Use) → procesos como cemento, acero, químicos.
Volumen 4 (AFOLU) → agricultura, forestal y otros usos de la tierra.
Volumen 5 (Waste) → gestión de residuos sólidos y aguas residuales.
Son la referencia internacional para factores de emisión mediante las tablas de default emission factors en las 2006 Guidelines y en el 2019 Refinement:

## Slide 15
FACTORES DE EMISION REFRIGERANTES
Refrigerante | Factor de Emisión (100 años, IPCC AR4/AR5/AR6) | Eficiencia energética (COP/EER) | Uso típico | Observaciones
R-22 (HCFC-22) | 1960 | Media | Equipos antiguos (ya prohibido en nuevos) | Daña ozono, alto GWP, en retirada por el Protocolo de Montreal
R-410A (HFC-32 y HFC-125) | 2088 | Alta | Aires split residenciales y comerciales | No daña ozono, pero alto GWP. En fase de sustitución
R-32 (HFC-32) | 675 | Muy alta (≈10% más que R-410A) | Aires split de nueva generación | Baja carga, ligeramente inflamable. En fuerte expansión
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/

## Slide 16
FACTORES DE EMISION DE GENERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA CAMMESA (ALCANCE 2)
https://cammesaweb.cammesa.com/download/factor-de-emision/
AÑO | Factor de Emisión (kg CO2/kWh)
2022 | 0,272
2023 | 0,228
2024 | 0,229
2025 | 0,230

## Slide 17
HERRAMIENTA BÁSICA: PLANILLA DE CÁLCULO
Herramienta conocida y ampliamente usada
Adaptable
Fácil identificar y corregir errores
Algunos cálculos pueden resultar un poco manuales
Requiere adaptación para visualización de datos.
Ejemplo básico disponible en aula abierta.
Es un ejemplo, pueden adaptar y modificar todo lo que necesiten

## Slide 18: Ejemplo BNA 2022