## Slide 1
Acústica de salas
Dr. Ing. Ernesto Accolti

## Slide 2: Introducción

## Slide 3: Contenidos
Introducción
Breve reseña histórica
Contenido en frecuencia
Recreo: 3 salas de concierto con excelente calidad acústica
El problema de acústica de salas y sus métodos
Fuentes (directividad y respuesta en frecuencia)
Medio (métodos para caracterizarlo)
Receptores (psicoacústica, descriptores clásicos y nuevos)

## Slide 4: Propósito y herramientas
Salas existentes con buena calidad
  Conservar el patrimonio histórico y cultural
Salas existentes con deficiencias
  Identificación deficiencias, desarrollo de soluciones y realizar pronósticos
Salas proyectadas a futuro
  Proyectar acústica de calidad

## Slide 5: Otras aplicaciones
Electroacústica:
  Sistemas inteligentes (Canceladores de eco, seguidores de oyente, ecualización automática, etc.)
  Mapas de fuentes sonoras y objetos
  Cines, estudios de grabación, edición de audio-video, etc
  …
Mediciones acústicas
  Dispositivos electroacústicos (alarmas, sirenas, instalaciones de audio …)
  Piezas mecánicas (autopartes, maquinas industriales, …)
Salud en el trabajo (Higiene y seguridad)
  Predecir dosis de ruido y proyectar valores saludables
…

## Slide 6: Acústica Moderna
En el siglo XIX comienza la acústica como ciencia y aparecen las primeras publicaciones
  Hermann von Helmholtz (1860) Sensations of Tone
  John W. Strutt Lord Rayleigh (1877) Theory of Sound I, la II parte entre 1894 y 1896
Estos libros recopilan conocimientos cuyas bases datan del siglo XVII, como la ley de Hooke (Newton, Fourier, Euler)
Las fuentes sonoras no eran muy controlables en esos días (fuentes naturales) y el instrumento más preciso de detección era una llama
Al mismo tiempo (1870s) se patentaba el parlante de bobina móvil y el teléfono (primer micrófono)

## Slide 7: La rama de Acústica de Salas
Wallace Clement Sabine
En 1885, el auditorio del Fogg Art Museum, de la Universidad de Harvard, evidenciaba serios defectos acústicos. Sabine, un joven profesor de Física, fue comisionado para buscar una solución. Después de dos años de investigaciones, pudo resolver el problema
Recién en 1898 logró obtener la ecuación del tiempo de reverberación (TR), mientras trabajaba en el proyecto del Boston Symphony Hall

## Slide 8: Fogg Art Museum

## Slide 9: Boston Symphony Hall

## Slide 10: Contenido en frecuencias de un sonido

## Slide 11: Sonidos periódicos y serie de Fourier
t (s)
p (Pa)
T
p (Pa)
p (Pa)
p (Pa)
p (Pa)
t (s)
t (s)

## Slide 12: Sonidos periódicos y serie de Fourier
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
p (Pa)
f (Hz)
f
3f
2f
4f
p (Pa)
t (s)

## Slide 13: Identidad de Parseval
Se puede entender que los sonidos individuales de esta descomposición no están correlacionados entre sí, por lo tanto podemos aplicar la suma energética
O bien

## Slide 14: Transformada de Fourier discreta
0
Fs/2
p
DFTT1
p
p
T1
1/T1
f (Hz)
t (s)

## Slide 15: Espectro de un sonido (Transformada discreta aplicada)
100
1 k
10 k
0
10
20
30
40
50
60
70
80
frecuencia (Hz)
Nivel sonoro Lp (dB)

## Slide 16: Bandas de proporción de ancho de banda constante
…
…
f1
f2
f
f2 / f1 = a

## Slide 17: Bandas de 1/3 de octava a = 2(1/3) ≈ 1,26
frecuencia central (Hz)
Nivel sonoro Lp (dB)

## Slide 18: Bandas de 1/1 octava a = 2(1/1) = 2
35
45
55
65
75
85
95
31,5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
frecuencia central (Hz)
Nivel sonoro Lp (dB)

## Slide 19: Recreo
Veamos algunas salas de fines del siglo XIX, principios del XX (corresponde a estilos arquitectónicos del siglo XIX)

## Slide 20: Boston Symphony Hall

## Slide 21: Großer Musikvereinssaal, Vienna

## Slide 22: Concertgebouw, Amsterdam

## Slide 23: El problema de Acústica de Salas y sus métodos

## Slide 24
Fuentes (instrumentos)
Medio (sala)
Receptores (audiencia)
Medición
Predicción
Simulación
Notes: Fuentes y receptores son importantes en acústica de salas

## Slide 25: Fuentes
Instrumentos musicales Voz
Parlantes para amplificar Parlantes para medir

## Slide 26: Directividad del violín
200 Hz a 400 Hz
1 000 Hz a 1 250 Hz
2 500 Hz a 5 000 Hz
1 500 Hz

## Slide 27: Trompeta en cámara anecoica
Weinzierl, S., Vorländer, M., Behler, G., Brinkmann, F., Coler, H. V., Detzner, E., Krämer, J., Lindau, A., Pollow, M., Schulz, F., & Shabtai, N. R. (2017, abril 10). A Database of Anechoic Microphone Array Measurements of Musical Instruments. Technische Universität Berlin. https://doi.org/10.14279/DEPOSITONCE-5861.2

## Slide 28
Accolti, E., Gimenez, J., & Vorländer, M. (2022). Uncertainties of directivity data of musical instruments and their influence on room acoustics simulation [Preprint]. https://doi.org/10.36227/techrxiv.20858596

## Slide 29: Fuentes direccionales usando arreglos de armónicos esféricos
-12 dB
-24 dB
Orden 0
Orden 1
Orden 2
2 500 Hz a 5 000 Hz

## Slide 30: Arreglos de fuentes y precisión en directividad
-12 dB
-24 dB
Orden 0
Orden 1
Orden 2

## Slide 31: Medio
Sala, la realidad, su descripción matemática y las aproximaciones

## Slide 32: Métodos y teorías
1) Acústica Ondulatoria
2) Acústica de Rayos
3) Acústica Estadística
Simplificaciones
≡
≈

## Slide 33: Estrategias para elegir métodos
Ondulatoria
Estudio modos
Salas pequeñas
Baja frecuencia
Puntual
Ejemplos:
Cabinas
Teatros pequeños
Aulas música
Sala de ensayo
Rayos
Estudio reflexiones
Salas grandes
Frecuen. medias
Puntual
Ejemplos:
Iglesias
Arenas
Salas concierto
Teatros grandes
Estadística
Estudio Inicial
Salas medianas
Frecuen. medias
Global en espacio
Ejemplos:
Aulas
Música amplificada en salas medianas
Industria (algunas)
…
…
…
…
…

## Slide 34: El modelo ondulatorio

## Slide 35: Modos normales

## Slide 36: El medio como suma de resonancias
frecuencia (Hz)
Nivel sonoro (dB)

## Slide 37: Del modelo ondulatorio al de Rayos

## Slide 38: Del modelo ondulatorio al de Rayos
…
…

## Slide 39: El modelo de Rayos
…
…
…
…
…

## Slide 40: Fuentes imágenes
tiempo
Coeficiente de reflexión

## Slide 41: El medio como suma de rayos (o partículas)

## Slide 42: El medio como suma de rayos
0
0.05
0.1
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
tL
-0.005
0
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
tiempo (s)
Amplitud relativa a presión sonora
Sonido Directo
Reverberación Tardía
Primeras reflexiones

## Slide 44: Receptores
Audiencia, músicos: oírse a si mismos y oír a los demás
Calidad Acústica

## Slide 45: Breves conceptos de psicoacústica

## Slide 46: Algunas pistas para detectar dirección de arribo en la audición binaural
Oído derecho
Oído izquierdo
∆x = c∆t
ITD = td- ti
ILD = Ld- Li

## Slide 47: Enmascaramiento

## Slide 48: Enmascaramiento espectral
100
1 k
10 k
0
10
20
30
40
50
60
70
Frecuencia (Hz)
Nivel sonoro Lp (dB)
umbral de audición
40 dB
60 dB
80 dB
400

## Slide 49: Enmascaramiento temporal
Tono máscara
t
Nivel sonoro Lp (dB)
enmascarado
Post enmascaramiento
Pre enmascaramiento

## Slide 50: Efecto de precedencia
Aporta sonoridad
(integra)
Desplazamiento (integra)
Ecos audibles (no integra)
No perjudica
10
30
50
70
90
Δt (ms)
ΔL (dB)
0
+4
+8
+12
-16
-12
-8
-4
-20
Para una sola reflexión lateral que llega a 45° respecto al sonido directo que incide frontalmente
tiempo
Nivel sonoro Lp (dB)
Δt
ΔL (dB)

## Slide 51: Descriptores

## Slide 52: Necesidad de otras variables
El mismo Sabine advertía que además de un TR adecuado:
  los sonidos deben ser lo suficientemente fuertes
  que los sonidos sucesivos en una articulación suenen claros y puedan ser diferenciados
Salas con TR adecuado, especialmente las que no responden a los estilos arquitectónicos del siglo XVIII y XIX no ofrecían una buena calidad acústica
En 1950 la investigación de los efectos de las reflexiones iniciales comienza a dar nuevas pautas

## Slide 53: Otras variables importantes
En 1950 Haas propone teoría sobre efecto de precedencia
En 1960 Leo L. Beranek introduce la variable intervalo de la reflexión inicial (ti) por estar relacionado con la sensación subjetiva de intimidad
También en 1960 Seraphim, Schubert, Marshall, y otros continuan el trabajo de Haas
En 1970 Barron demuestra la importancia de la energía lateral

## Slide 54: Otros descriptores clásicos
Coreelación Interarual cruzada
  IACCE3: Correlación interaural temprana en frecuencias medias
  Temprana: usa solo los primeros 80 ms de la respuesta al impulso
  Frecuencias medias: bandas de octava de 1 kHz a 4 kHz
Fortaleza de la fuente G (source strength)
  G: Nivel sonoro en audiencia referido al nivel de la fuente al aire libre
Claridad musical
  C80: Nivel sonoro temprano referido al nivel tardío
  Temprano son los primeros 80 ms y tardío desde 80 ms al final
  La fuente sonora debe ser “omnidireccional”

## Slide 55: Fortaleza de fuente y claridad musical
0
0.05
0.1
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
tL
-0.005
0
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
tiempo (s)
Amplitud relativa a presión sonora
Sonido Directo LD
Reverberación Tardía LL
Primeras reflexiones LE
G: LE + LL - LD
C80: LD + LE - LL

## Slide 56
Accolti, E., & di Sciascio, F. (2021). On the use of time windows for the determination of sound strength parameter G from uncalibrated room impulse responses measurements. Applied Acoustics, 178, 12. https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2021.108023

## Slide 57: Algunos descriptores clásicos
Razón de Bajos
  BR = (T125+T250)/(T500+T1000)
  Es el valor promedio del tiempo de reverberación en las bandas de octava de 125 Hz y 250 Hz respecto al de frecuencias medias
Brillo
  Br = (T2000+T4000)/(T500+T1000)
  Es el valor promedio del tiempo de reverberación en las bandas de octava de 2000 Hz y 4000 Hz respecto al de frecuencias medias
Índice de difusión sonora
  SDI = (D1 S1 + D2 S2 + … + DN SN) / (S1 + S2 + … + SN)
  Es un promedio ponderado de la difusión de superficies interiores

## Slide 58: Descriptores
Reverberación
Correlación interaural
Calridad
Fortaleza de la fuente
Balance espectral
Propiedades del campo sonoro
Ultimos 40 años
Reverberancia
Envolvimiento
Presencia
Facilidad ensamblar
Oírse a si mismo
…
Parámetros psicoacústicos de acústica de salas
Atributos Perceptuales

## Slide 59: Fuente sonora
PÄTYNEN, J., y LOKKI, T. 2016
pasaje anecoico del mov. II de la Sinfonía N°8 de Brukner

## Slide 60: Resultados preliminares de aplicar un modelo psicoacústico
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tiempo (s)
Sonoridad (son)
Sala 1
Sala 2

## Slide 61: ¡Gracias!
¿preguntas?

## Slide 62: Bibliografía. Libros
Marshall “Architectural Acoustics” Elsevier Academic Press (2006)
Kuttruff, H. “Architectural Aocustics” CRC Press, 2017
Beranek L. “Concert and Opera Halls” New York ASA (1996)
Kuttruff, H. “Aocustics” Taylor & Francis, 2007
Beranek, Leo. “Acústica”. Editorial A.S.A. 1961.
Earl G. Williams “Fourier Acoustics: Sound radiation and nearfield acoustics” Academic Press, 1999
Jürgen Meyer “Acoustics and the Performance of Music” Springer, 2009

## Slide 63: Bibliografía Artículos 1/2
Gardner, M. “Historical Background of the Haas and/or Precedence Effect” Jour. of the ASA Vol 43(6), pp. 1243-1248 (1968)
Jordan, V. “Acoustical Criteria for Auditoriums and Their Relation to Model Techniques” Jour. of the ASA Vol 47(2A), pp. 408-412 (1970)
Schroeder et al. “Comparative study of European concert halls: correlation of subjective preference with geometric and acoustic parameters” Jour. of the ASA Vol 56(4), pp. 1195-1201 (1974)
Schroeder (1965) "New method of measuring reverberation time“ J of the ASA Vol 37(6) Ando Y., “Architectural Acoustics” New York Editorial Board (1996)

## Slide 64: Bibliografía Artículos 2/2
Hidaka et al., 2000 “Objective and subjective evaluations of twenty-three opera houses in Europe, Japan and the Americas” J of ASA Vol 107(1)
Accolti (2006) “Propuesta de reacondicionamiento acústico del Auditorio Juan Victoria” Tesis de Ingeniería Civil en Sonido y Acústica Universidad Tecnológica de Chile
Accolti, E. di Sciascio F. “Room acoustics: Idealized field and real field considerations” Proceedings of Meetings on Acoustics, 2017
Accolti, E. di Sciascio F. ”On the use of time windows for the determination of sound strength parameter G from uncalibrated room impulse responses measurements” Applied Acoustics, 2021