## Slide 1
RESERVORIOS I - UNIDAD 1
POROSIDAD
MLC-1-1

## Slide 2
exclusivamente de la ROCA,
exclusivamente de los FLUIDOS,
tanto de la ROCA como de los FLUIDOS.
MLC-1-2
Definir la explotación de un yacimiento requiere conocer propiedades que dependen:

## Slide 3
Pruebas básicas o de rutina:
• Porosidad
• Permeabilidad
• Saturación
Pruebas especiales:
• Presión de sobrecarga o compactación
• Presión capilar
• Permeabilidad relativa
• Mojabilidad
• Tensión Superficial e interfacial
....
MLC-1-3
ALMACENAMIENTO
MOVIMIENTO
CANTIDAD

## Slide 4
POROSIDAD
medida del espacio vacío en la roca entre los granos, en un volumen determinado de misma (%).
PERMEABILIDAD
medida de la capacidad de una roca de permitir que la atraviesen fluidos (transmisibilidad).
SATURATION DE FLUIDOS
medida de la distribución de los fluidos (petróleo, gas o agua) en el espacio poroso de la roca (%).
MLC-1-4
Almacenamiento
Movimiento
Fracción

## Slide 5
MLC-1-5
"esquisto"

## Slide 6
RECURSOS SHALE: ACUMULACIONES DE GAS Y PETRÓLEO QUE PERMANECEN EN LA ROCA MADRE O CERCANOS A LA MISMA, JUNTO CON ABUNDANTE MATERIA ORGÁNICA.
SHALE OIL Y SHALE GAS
SON ROCAS SEDIMENTARIAS CON ALTO GRADO DE M.O. PUEDEN CONTENER CARBONATOS.
LA M.O. SEDIMENTA JUNTO CON LOS CLASTOS MÁS FINOS EN AMBIENTES DE BAJA ENERGÍA
LA M.O. EN LAS ROCAS SE MIDE POR SU CONTENIDO DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT, TOC), QUE DEBE SER SUPERIOR AL 2%.
Ver escrito en página Res II

## Slide 7: Recursos Convencionales y no convencionales
Los recursos no convencionales se distinguen de los recursos convencionales porque se encuentran en formaciones geológicas que hacen más difícil y costosa su extracción, y porque requieren la utilización de tecnologías específicas para su desarrollo.
convencional
no convencional

## Slide 8: Recursos Convencionales y no convencionales
convencional
no convencional

## Slide 9: Recursos no convencionales (on-shore)
Reservorios compactos (tight): Definición arbitraria que no depende de la conformación y composición de la roca, sino de su permeabilidad, la cual es tan baja, que dificulta el flujo del hidocarburo hacia el pozo
Shale gas/oil: Estas lutitas han sido la roca generadora de los sistemas petroleros convencionales. Son rocas sedimentarias de grano fino, con alto contenido de materia orgánica.
Petróleos Pesados: Son aquellos petróleos que presentan densidades API entre 10° y 22° y necesitan procesos de refinación específicos. El crudo con una densidad inferior a los 10° API es denominado petróleo ultrapesado.
Arenas bituminosas (Tar Sands); Son una mezcla de arcilla, arena, agua y bitumen (o alquitrán) de la cual, a través de un proceso de separación adecuado, se obtiene un producto similar al petróleo.

## Slide 10
MLC-1-5
LAS PELITAS ORGÁNICAS SE DARÍAN EN VM Y LAS ROCAS MÁS RICAS EN CARBONATOS SERÍAN LAS LUTITAS.
CON EL TIEMPO SE ORIGINA UN PRODUCTO ORGÁNICO, EL KERÓGENO.
PARTE DE LOS HIDROCARBUROS MIGRAN A UNA TRAMPA CONVENCIONAL Y OTRA QUEDA JUNTO A LA ROCA GENERADORA

## Slide 11
Rocas Sedimentarias
Rocas Ígneas
Rocas Metamórficas
Cuarcita. Roca metamórfica muy dura originada a partir de arenisca rica en cuarzo
MLC-1-6

## Slide 12
ROCAS RECIPIENTE
son casi exclusivamente de origen sedimentario,
excepcionalmente se encuentra gas y petróleo en rocas ígneas
Las rocas sedimentarias:
  constituyen solo el 5 % del volumen de la Tierra
  se ubican sobre la corteza exterior que tiene un espesor de 15 km
  donde constituyen el 75 % de las rocas en la superficie
  pudiendo llegar en algunos lugares a tener grandes espesores (hasta 12.000 m).
MLC-1-7
SHALE

## Slide 13
Composición Promedio Mundial de las Rocas Sedimentarias
Geosinclinales de los
Continentes
Plataformas
Continentales
Sedimentos Pelágicos
del Océano
(Sedimentología - Ronov y Yaroshovsky)
Promedio General
Composición Química

## Slide 14
Arcillas
Origen: procesos mecánicos y físico-químicos que alteran los sílico aluminatos ígneos o metamórficos.
Tamaño: Muy pequeños. No exceden de 1/256 mm, pudiendo llegar a dimensión coloidal.
Familias de minerales arcillosos: caolinitas, illitas, montmorillonitas
Características: pueden ser fácilmente puestas en suspensión en el agua. Poseen características reactivas y la presencia de ciertos iones, por su calidad o concentración, pueden provocar su coagulación y depositación.
Una arcilla resulta "esquisto" por efectos químicos y de presión a profundidades entre 150 y 700 m. La porosidad inicial, supera el 70%, se reduce a valores del 25% para presiones mayores a los 100 kg/cm2

## Slide 15
Tamaño: entre 1/16 y 2 mm.
Composición: cuarzo (SiO2) y trozos de minerales ígneos en gral. poco alterados
Características: químicamente inertes. No se mantienen en suspensión en el agua, aunque si pueden ser transportadas. Sus acumulaciones no reducen sensiblemente su porosidad por compresión, aunque si lo pueden hacer por precipitación de las sales u otras sustancias minerales contenidas en las aguas (procesos diagenéticos). En ese caso, la arena queda más o menos cementada constituyendo las "areniscas":
Denominación de la arenisca % de cuarzo
Extremadamente cuarzosa más del 95
Cuarzosa entre 90 y 95
Subcuarzosa entre 75 y 90
Feldespática o Iítica (según corresp.) entre 25 y 75 %
Extremadamente feldespática o lítica menos del 25
Arenas

## Slide 16
El cemento que une los granos de arena para formar la arenisca puede ser calcáreo, silicio, ferruginoso, etc.
Las areniscas muestran un % de partículas más finas (limo y/o arcilla) en los intersticios de los granos

## Slide 17
Sedimentos Carbonáticos
Origen:
Restos de plantas o animales marinos que segregan calcita o aragonita (CO3Ca) o poseen esqueletos carbonáticos. Es la mas importante
Precipitaciones físico-químicas del agua de mar
Precipitación bacteriana
Detritus de rocas carbonáticas preexistentes
Se inicia con un fango de restos orgánicos con gran porosidad inicial (+/- 65 %) el cual se compacta con el aumento del espesor de la capa. La litificación es a a menores profundidades que la arcilla, y pasa a "caliza".
La aragonita se va transformando en calcita hasta desaparecer, por ser más estable.
En presencia de sales de magnesio (Mg): la calcita sufre un proceso de dolomitización, consistente en la sustitución de una parte del calcio original por magnesio:
.
2 C03Ca + Mg++  (C03)2 CaMg + Ca++
(calcita) (ión magnesio) (dolomita) (ión calcio)
En la 1ª etapa de dolomitización da origen a un entramado de cristales en el espacio, soldados entre sí por los bordes, de mayor resistencia mecánica.
El paso de calcita a dolomita implica una reducción en volumen del 12 – 13%, de modo que la calcita ocluida en el entramado formado en la primer etapa, aumenta la porosidad del conjunto y su permeabilidad.

## Slide 18
Son acumulaciones de sales solubles en agua.
La evaporación del agua produce un aumento de concentración hasta llevar al punto de saturación. Las sales precipitan.
Las evaporitas más comunes son "sal gema (CI Na), yeso (SO4 Ca, 2H2O) y anhidrita (SO4 Ca).
Sedimentos Evaporitas

## Slide 19
Todas las formaciones sedimentarios son porosas
No todas son permeables
Las aberturas pueden ser:
supercapilares (mayores de 0,5 mm): el movimiento de los fluidos se efectúa de acuerdo a las leyes de la hidráulica
capilares (entre 0,5 y 0,0002 mm): las leyes resultan influenciadas por los fenómenos de superficie (capilaridad)
subcapilares (menores de 0,0002 mm): los fenómenos de superficie son preponderantes y limitan en extremo los movimientos de fluidos.
MLC-1-8
MDLF: TUBERÍA

## Slide 20
POROSIDAD – Definición
Describe la CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO de una roca.
Relación entre el espacio vacío (PORAL) y el volumen total de la roca.
Vp = volumen poral
Vb = Volumen bruto o total= bulk volume
Vma = volumen matriz = matrix volume
Bruto o Total
MLC-1-9

## Slide 21
ORIGINAL (primaria):
Es la que aparece simultáneamente con la formación del sedimento. Tipificada por porosidad intergranular de areniscas y porosidad oolítica de algunas calizas. Generalmente es mas uniforme que la inducida
POROSIDAD – Clasificación
De acuerdo al origen - Primaria u Original
- Secundaria o Inducida
MLC-1-10

## Slide 22
INDUCIDA (secundaria): Formada por un proceso geológico posterior a la depositación de la roca.
Pueden ser causadas las fracturas por fuerzas tectónicas; esto es factible especialmente en las rocas duras en lutitas, calizas y algunas areniscas.
MLC-1-11
También por disolución de granos en areniscas o carbonatos.
En las calizas, por ejemplo, el proceso de dolomitización origina una porosidad secundaria que se suma a la primaria existente desde el origen del sedimento.
inclusión de HC y correspondiente fluorescencia UV
http://www.geociencias.unam.mx/geociencias/posgrado/tesis/doctorado/martinez_ricardo.pdf

## Slide 23
MLC-1-12
Roberto Aguilera

## Slide 24
MLC-1-13
SHALE
PLANAR-CONVENCIONAL

## Slide 25
porosidad intergranular: que se forma en el momento de depositación de las partículas
porosidad intragranular: que se debe a la disolución parcial de los granos de una roca
porosidad intercristalina, relacionada a los intersticios entre los cristales
porosidad móldica: relacionada a la solubilidad de los materiales que rellenan los moldes de organismos
porosidad por fractura: debida a esfuerzos tectónicos
porosidad por canal, por vacuola o por caverna: relacionadas a la disolución, sobre todo en carbonatos
MLC-1-14
Los diversos tipos de porosidad a menudo coexisten.

## Slide 26
ftotal = Porosidad Total = volumen hueco total
volumen total de la roca
fefectiva = Porosidad Efectiva = volumen hueco interconectado
volumen total de la roca
MLC-1-15

## Slide 27
MLC-1-16

## Slide 28
En las arenas y areniscas prácticamente no se registran diferencias entre la porosidad total y la efectiva.
En las calizas suele haber diferencias y en ciertas ocasiones esta diferencia es grande.
En las arcillas la porosidad efectiva prácticamente es nula.
Rocas ígneas o lavas tienen porosidad efectiva nula.
MLC-1-17

## Slide 29
1) Empaquetamiento de los granos.
2) Uniformidad de tamaño de los granos.
3) Forma de los mismos.
4) Compactación.
5) Influencia del material cementante.
Factores que inciden en el desarrollo de la porosidad primaria:
MLC-1-18

## Slide 30
Si los granos fuesen esféricos de igual diámetro y se apilan de modo tal que cada una de las esferas apoya en el hueco que forman otras tres agrupadas de modo que la unión imaginaria de los centros de estas tres esferas constituye un triángulo equilátero, resulta una f = 25,95 %. Este es el valor mínimo en f que puede obtenerse con esferas (cualquiera sea el diámetro uniforme de éstas. La disposición es conocida como romboédrica.
1) Empaquetamiento de los granos
MLC-1-19

## Slide 31
Si cada capa plana de esferas se encuentra asentada sobre otra similar de modo que las líneas que unen los centros de las esferas en mutuo contacto se cortan entre sí con ángulos rectos, se tiene el llamado empaquetamiento cúbico, con una f = 47,64%, que es el valor máximo factible de obtener con empaquetamientos regulares.
MLC-1-20

## Slide 32
Entre esos arreglos se tienen otros ordenamientos regulares conocidos como:
Ortorómbico
f = 39,54 %
Tetragonal
f = 30,19 %
MLC-1-21

## Slide 33
El tamaño no influye en la porosidad
Igual Empaque
Igual Porosidad
MLC-1-22

## Slide 34
2) Uniformidad de tamaño
Los vacíos producidos por empaquetamiento de esferas grandes pueden ser ocupados por otras esferas pequeñas, afectando así la porosidad del conjunto resultante. Cuanto mayor es la diferencia de tamaño, mayor es la reducción de porosidad.
MLC-1-23

## Slide 35
Mejor Selección (uniformidad) = Mayor Porosidad
MLC-1-24

## Slide 36
Rocas Sedimentarias
Grava con Buena Selección 25 - 50% Mezcla de Arena y Grava 20 - 35% Material Depositado del Hielo del Glaciar 10 - 20% Limo 35 - 50% Arcilla 33 - 60%
Rocas Metamorficas e Igneas
Baja Porosidad Primaria
Puede Tener Alta Porosidad Secundaria
Rangos de Porosidad
MLC-1-25

## Slide 37
3) Forma de los granos
A mayor redondez y esfericidad de las partículas menor f
Ensayos con arenas de playa bastante esféricas dan f del orden del 40 %, mientras que con mica pulverizada, cuyas partículas laminares de muy poco espesor tienen el mismo orden de tamaño que los granos de arena, da f que puede superar el 80 %.
MLC-1-26

## Slide 38
4) Compactación
El efecto depende de la calidad mecánica y de la plasticidad de las partículas.
Las arenas limpias, constituidas por partículas duras y resistentes, reducen por fuerte compactación alrededor del 5% de la porosidad obtenida cuando el conjunto está flojo.
En cambio en los carbonáticos y arcillas se reduce a un tercio del valor original o menos aún.
MLC-1-27

## Slide 39
Las aguas pueden llevar también partículas muy finas en suspensión, como ser arcillas coloidales, que son abandonadas en la formación arenosa.
Pueden producirse también precipitaciones y floculaciones por reacciones iónicas en caso de diferir la composición salina del agua que invade la formación con el agua que ya estaba saturando a la misma.
5) Influencia del material cementante
MLC-1-28
Producida la sedimentación, la capa puede sufrir la influencia de las aguas mineralizadas que tienden a depositar, los minerales que llevan disueltos consolidando las formaciones reduciendo la porosidad.

## Slide 40
Información requerida
Un reservorio cubre una superficie de muchos km2.
Un pozo de un diámetro de 0,2 m tiene un área de 0,03 m2
Si los pozos se ubican en los nudos de una red imaginaria cuadrangular y si están separados entre sí:
por distancias de 500 m c/pozo explota un área de 250.000 m2 y la relación entre área conocida del pozo/área total = 1 en 8.100.000
si el distanciamiento es de 1000 m  el área explotada por pozo es de 1.000.000 m2 y la la relación entre área conocida / área total es de 1 en 33.000.000.
De acuerdo a los principios de la técnica estadística, esta relación de muestreo es suficiente si el universo en estudio muestra homogeneidad e insuficiente si resulta poco homogéneo.
MLC-1-29

## Slide 41
Estimación de propiedades de las rocas reservorio
Obtención de Coronas, Testigos Laterales o Recortes
Perfiles
Algunas propiedades de la roca reservorio se pueden estimar mediante perfiles pero es esencial el estudio mediante una muestra extraída de la formación.
MLC-1-30

## Slide 42
Coronas tomadas durante la perforación dentro de la formación mediante una corona sacatestigo que retiene la roca perforada, como una muestra cilíndrica con las dimensiones del diámetro interno de la corona y una longitud función del portacorona (9, 18, 27m). De allí se puede obtener un completo conocimiento de las propiedades petrofísicas de las rocas. 30% de pozos coroneados provee un razonable control del reservorio.
Recortes (Cuttings) que produce el trépano en su avance, de costo bajo.
MUESTRAS DE LAS ROCAS DURANTE LAS PERFORACIONES:
Testigos Laterales
bala sacamuestra
MLC-1-31
http://www.scribd.com/doc/21096103/Curso-de-Perforacion-Parte-III

## Slide 43
Recortes (Cuttings)
a períodos regulares por ej. 1 metro, que avanza la perforación, se filtra el lodo reteniendo recortes.
se lavan para eliminar el lodo que los recubre
se secan por calentamiento a temperatura no elevada
se fraccionan por lo menos en dos partes y se envasan en bolsas(recipientes plásticos), que contienen entre 50 y 100 g de muestra.
se identifican las bolsas con la denominación del pozo y profundidad.
se almacenan las bolsas en cajas manteniendo el orden correlativo de profundidad.
se observan buscando la aparición de recortes de una nueva formación con probabilidades de ser petrolífera, y se decide extraer una corona.
Corrección de las profundidades
los recortes aparecen con retardo por el tiempo para su ascensión desde fondo hasta la superficie.
Se cotejan las profundidades con los perfilajes que indican con muy buena exactitud las profundidades en que se encuentran capas de distinta naturaleza (arcillas, arenas, calizas).
MLC-1-32

## Slide 44
En formaciones poco consolidadas, la recuperación puede no ser total. Se coteja los perfiles rayos gamma del pozo con igual perfil practicado al testigo residual en laboratorio. Las curvas coincidirán a las profundidades correspondientes al testigo residual.
Testigos Corona
Tipos de
coroneo
Convencional
Orientado
MLC-1-33

## Slide 45
Coroneo Convencional
La corona no permiten la visualización de la orientación exacta de la roca en el reservorio en referencia a la posición del norte verdadero.
Existen tipos especiales de portacoronas:
    de acero
    de goma
    de fibra de vidrio o plástico
    presurizados
    con esponja insertada (se usan para retener los fluidos del reservorio)
La manga de goma o de plástico en una camisa o barril para coroneo, busca sostener la corona hasta que sea removida en el laboratorio.
MLC-1-34

## Slide 46
Tubos de aluminio porta muestras
(Fuente: CIGQ – Petroproducción, Noviembre 2007)
Tubo de aluminio abierto y testigo aún con fluido de perforación
(Fuente: CIGQ – Petroproducción, Noviembre 2007)
MLC-1-35

## Slide 47
Coroneo Orientado
Se realizan marcas a lo largo del eje de la corona, donde la orientación se controla con un sistema giroscópico.
Requiere paradas periódicas en la operación para tomar medidas de orientación.
MLC-1-36

## Slide 48
Lodo durante el coroneo
Se debe cuidar:
    No alterar la Mojabilidad
    Mínimo filtrado
    Prevenir daños de formación
Puede usarse el mismo del resto de la perforación del pozo pero debería ensayarse en laboratorio para evaluar la compatibilidad y comportamiento de los aditivos químicos para cada pozo en particular
MLC-1-37

## Slide 49
Conservación de las muestras
Los trabajos que se efectúan en el laboratorio, sólo consumen una porción de las muestras obtenidas. El resto debe ser cuidadosamente conservado, para efectuar sobre las mismas nuevos estudios.
MLC-1-38

## Slide 50
Para estudios especiales, por ej. Swc, Sor, la exposición al aire puede llevar a la oxidación de los HC o a la evaporación de los fluidos de la corona.
Se extrae el testigo y se lo introduce en una bolsa de polietileno que se cierra eliminando todo el aire en la bolsa. Se envuelve con una lámina de aluminio, se introduce en una caja y se vierte encima, parafina fundida de bajo punto de fusión. Se evita así perder fluidos por evaporación durante el transporte al laboratorio.
Para evitar procesos de contaminación y oxidación, extraído el testigo, se lo pone en recipientes metálicos o plásticos con agua salada con un pequeño % de sulfito de sodio, para eliminar el oxígeno libre disuelto en el agua y un antiséptico para impedir desarrollos bacterianos. Luego se tapan herméticamente.
Preservación de la corona
MLC-1-39

## Slide 51
Almacenaje anaeróbico de la corona bajo fluidos en un recipiente sellado.
  El agua salada de formación evita intercambios de iones con las arcillas intersticiales y mantienen las características de la porosidad y permeabilidad.
  El uso de petróleos refinados y parafinas puede causar depósitos de compuestos taponantes particularmente con petróleos asfálticos.
  A falta de estas técnicas la corona se puede limpiar con un trapo, envolver con un plástico sellante o papel de estaño y almacenar en hielo seco
MLC-1-40

## Slide 52
Se debe fotografiar las coronas completas recién extraída como prueba en la corrección de malas posiciones y a veces en la localización de zonas fracturadas.
Los testigos en gral se envasan en cajas de madera de aproximadamente un metro de largo y con sección interior de acuerdo al diámetro del testigo.
Identificación de las coronas
Se adosan a los trozos de rocas tarjetas con indicación de proveniencia y profundidad del tope y de la base en cada caja.
Las cajas se tapan y rotulan y se envían al laboratorio. El embalaje de las cajas debiera ser efectivo y evitar el desplazamiento de las piezas.
MLC-1-41

## Slide 53: Perfilaje de la corona
A toda la longitud de la corona se le hace un perfilaje de rayos gamma en superficie, para su posterior ubicación en profundidad.
Las lecturas se comparan con las del perfil de rayos gamma obtenidos dentro del pozo y se usan para ubicar exactamente las partes de la corona.
MLC-1-42

## Slide 54
ANÁLISIS DE TESTIGOS EN LABORATORIO
MLC-1-43

## Slide 55
Se extraen testigos perforados utilizando herramientas de corte especiales a intervalos regulares (3/6 por metro) y con una orientación especificada: los planos de estratificación, camino de flujo horizontal, vertical, etc.
Los testigos son usualmente de 4 cm de longitud (luego ajustados a 2,5 cm para eliminar las partes invadidas por la inyección) y el diámetro es del orden de 2,5 a 3,8 cm.
Después del corte de testigos, la corona es cortada a lo largo de su eje mayor en tres lonjas. Una es destinada para:
      análisis geológicos,
      conservación
      autoridades gubernamentales.
Testigos para análisis rutinarios
MLC-1-44

## Slide 56
MLC-1-45

## Slide 57
MLC-1-46

## Slide 58
MLC-1-47

## Slide 59
MLC-1-48

## Slide 60
LIMPIEZA DE LAS MUESTRAS DE ROCAS
Muchas determinaciones físicas y químicas sobre las rocas en el laboratorio requieren la eliminación previa de los fluidos que impurifican a las mismas: agua, gas y petróleo.
Limpieza de muestras pequeñas "recortes" o trozos de testigos. Se usa el aparato Soxhlet o centrífugas donde vapores de un solvente logran limpiar las muestras. Luego se les extrae el solvente y pasan por el Desecador
Limpieza de muestras grandes. Se usan aparatos con cámaras capaces de resistir altas presiones donde vapores de un solvente logran limpiar las muestras.
MLC-1-49

## Slide 61: Análisis de rutina sobre coronas
Orientados a establecer la variación de la porosidad y permeabilidad en función de la posición y profundidad en el pozo.
Los resultados son graficados y tabulados.
Las técnicas recomendadas se reportan en las normas API RP40 titulada "Prácticas Recomendadas en el Procedimiento de Análisis de Coronas".
MLC-1-50

## Slide 62
ANÁLISIS DE LA CORONA A PLENO DIÁMETRO
Se analizan cuando se cree que los testigos no reflejarán las propiedades promedios. Por ej. carbonatos cavernosos donde el tamaño de las cavernas pueden representar un significativo volumen del testigo (plug).
Su uso depende de la integridad de la corona y el tamaño disponible de porosímetros y permeabilímetros.
Su limpieza es dificultosa, lenta, y más cara que los análisis convencionales.
MLC-1-51

## Slide 63: Determinación de la saturación residual de fluidos
En laboratorio se siguen las normas API incluye:
  a- Destilación al vacío, alrededor de 230ºC (No muy bueno para petróleos pesados).
  b- Destilación de agua y extracción del petróleo con solvente (Es necesario para conocer la densidad del petróleo).
  c- Cámaras de altas temperaturas (arriba de 650ºC) a presión atmosférica (No es apropiado para muestras con arcillas hidratadas).
  d- Técnicas combinadas.
MLC-1-52

## Slide 64
Medición de la porosidad en el laboratorio
Se deben determinar dos de los tres parámetros básicos de la roca:
volumen total o bruto, Vb
volumen poroso o poral, Vp espacio vacío interconectado ocupado por fluidos
volumen de los granos
o de la matriz, Vm Se estima
con el método de la Ley de Boyle
MLC-1-53

## Slide 65
VOLUMEN TOTAL O BRUTO (Vb)
Se determina usualmente, tanto por mediciones de calibre o por desplazamientos de mercurio en un picnómetro
Hg
Tapa con abertura
Acero o vidrio
Agujas
Orificio para salida de HG
Vol Hg recuperado =vol muestra
Pirson 48
MLC-1-54

## Slide 66: VOLUMEN PORAL (Vp)
La presencia de agua ligada a las arcillas dan una limitación
y los valores de porosidad se consideran alrededor del ±0,5% del valor calculado.
Testigo fresco con los fluidos originales
Pieza para la det. del vol. de gas por inyección de Hg
Se pesa el fragmento
Se inyecta el Hg para desplazar el gas de los poros, pero quedan los líquidos
Contenido de gas como fracción del volumen total
Cientos de gramos de muestra para triturarla y destilarla
Reporte de Destilación
contenido de agua como fracción del volumen total
contenido de petróleo como fracción del volumen total
fracción de agua + fracción de petróleo + fracción de gas
Calculo de la porosidad como suma de los volúmenes de todos los fluidos:
petróleo + agua +gas
El método es destructivo
MLC-1-55

## Slide 67: VOLUMEN DE GRANOS O DE MATRIZ
Se usan dos métodos:
1.- MÉTODO HÚMEDO: donde una muestra pesada de corona triturada, se coloca en un líquido no reactivo refinado (tolueno) y el desplazamiento es igual a su volumen.
2.- MÉTODO SECO:donde una muestra pesada de corona no triturada, se coloca en un porosímetro de Ley de Boyle para determinar el volumen de granos.
MLC-1-56

## Slide 68: DETERMINACIÓN VOLUMEN DE GRANOS Vm
Método de la Ley de Boyle (PV = cte). Es, no destructivo Se comprime un volumen conocido de gas a una presión conocida dentro de la corona, la cual estaba originalmente a presión atmosférica. El volumen de Vm en la cámara de muestra influencia entonces la presión observada en el sistema, comparada con la presión sin la presencia de una muestra
Se establece una curva de calibración de Vm en función de:
El porosímetro de helio usa estos principios
MLC-1-57

## Slide 69
Presentación de los datos
MLC-1-58

## Slide 70: Corrección de los valores de las mediciones de porosidad de las coronas
La roca en las condiciones de reservorio está sometida a las tensiones de sobrecarga, mientras la corona obtenida en la superficie esta libre de ellas.
Los valores de porosidad obtenidos en laboratorio (fL) son mayores que en las condiciones del reservorio (fR).
La sobreestimación dependerá de la compresibilidad del volumen poral de las rocas y la porosidad inicial in-situ.
DPN=(Psobrecarga-Pfluido) psi
MLC-1-59

## Slide 71: Factor de resistividad de formación o factor de formación, o factor de resistividad “F”
Es la relación entre la Resistividad de la roca completamente saturada con agua salada / Resistividad de la salmuera saturante = Ro/Rw
Depende de la porosidad, siendo infinito cuando f=0, y 1 cuando f=1, siendo la relación propuesta:
Donde
a  1 (tomado como 0,81 para areniscas, 1 para carbonatos);
m  2.
MLC-1-60

## Slide 72: Factor de resistividad de formación
El factor de formación se puede medir mediante un puente conductivo de corriente alterna, la corona saturada es sostenida entre los electrodos en el circuito.
La resistividad de la salmuera se determina con un electrodo de platino sumergido en el agua, formando un elemento del circuito puente.
Los ensayos se deberían realizar a un rango de presiones neta de sobrecarga, y a la temperatura del reservorio.
MLC-1-62

## Slide 73: Indice de resistividad
I = Rt / Ro
Resistividad verdadera de la formación / Resistividad de la roca con 100% de saturación de salmuera
El índice es una función de la saturación de salmuera y en una primera aproximación I=1/Swn donde n  2
MLC-1-63
Sw= 1/F (Rw/Rt)^1/2

## Slide 74: Perfiles de porosidad
Las principales herramientas de perfilaje para porosidad son:
    El perfil de densidad compensada,
    El perfil neutrónico
    El perfil sónico.
    RMN
Se usan además, para interpretar litologías y saturación de fluidos en la formación, la herramienta de rayos gamma y variantes de la inducción, conductividad y potencial espontáneo (sp)
MLC-1-64

## Slide 75
MLC-1-65

## Slide 76: Perfiles de porosidad
MLC-1-66

## Slide 77
MLC-1-67

## Slide 78: Distribución de la porosidad
Datos de coronas
Interpretaciones de porosidad
de perfiles
Propiedades de la zona
MLC-1-68

## Slide 79: Distribución de la porosidad
Una de las formas más comunes es una distribución normal truncada. La distribución puede ser o no sesgada y puede o no mostrar una tendencia de los valores con la profundidad.
Para una distribución normal truncada, la porosidad media de la unidad es el promedio aritmético. El histograma de porosidades de los análisis de la corona es generalmente sólo una parte del histograma de porosidades derivados del perfil ya que el muestreo es improbable que sea estadísticamente significativo, y los valores muy altos y muy bajos, a veces se pierden.
MLC-1-69

## Slide 80: Distribución de la porosidad
Las combinaciones de las diferentes unidades de roca a menudo muestran un histograma de carácter multimodal
y esto requiere de la separación en subzonas.
MLC-1-70

## Slide 81
1) PROMEDIO ARITMÉTICO POR POZO: Suma de todas las determinaciones efectuadas en un pozo, dividido por el número de determinaciones.
2) PROMEDIO ARITMÉTICO POR CAPA: Suma de los promedios aritméticos por pozo, dividida por el número de pozos.
3) PROMEDIOS PONDERADOS POR ESPESOR, ÁREA O VOLÚMEN: Suma de los productos del promedio aritmético de cada pozo por el correspondiente espesor, área o volumen de capa, dividida por la suma de todos los espesores, áreas o volúmenes según corresponde de capa considerados. El Ponderado por Volumen esta considerado el más exacto; el dividendo constituye el volumen poral total de la capa drenadla, mientras que el divisor resulta el volumen total de la capa.
4) PROMEDIO ESTADÍSTICO O ARMÓNICO:
POROSIDAD PROMEDIO DE POROSIDAD
MLC-1-71

## Slide 82
La porosidad obtenida en el laboratorio se emplea para ajustar otras metodologías de medición tal
como perfiles de pozo y sirve de base para el desarrollo y empleo de numerosas correlaciones.
Se acepta que este dato de laboratorio es generalmente representativo, siendo su mayor limitación, la representatividad de la corona.
MLC-1-72

## Slide 83
MLC-1-72
Apuntes Susana Bidner
Apuntes de clase
Mail:marcelobiritos@gmail.com
bibliografía