## Slide 1
Ejemplos de resolución de ejercicios: Régimen Permanente
Primero leer cuidadosamente. Marcar los datos más relevantes. Sobre todo ver régimen de flujo y tipo de acuífero.
Destacar los datos y las incógnitas.
Seleccionar la ecuación que corresponda aplicar según el tipo acuífero.
Siempre trabajar en las mismas UNIDADES. Recomiendo m/d.
Es conveniente hacer el dibujo para ubicarse bien.

## Slide 2
Qentra-Qsale=∆S
Régimen permanente → ∆S=0 (Thiem)
Régimen no permanente → ∆S≠0 (Theis - Jacob
Qentra= Qsale
Qrecarga= Qbombeo
Qrecarga ± ∆S = Qbombeo
No se comprometen los recursos del acuífero se puede mantener en el tiempo
Qentra ≠ Qsale
Bombeo limitado pues entra en juego las reservas del acuífero. Debe tener tiempo de descanso para permitir recuperación
Acuífero confinado
Acuífero libre
Acuífero confinado
Acuífero libre
Modelos matemáticos (Thiem, Theis, Jacob, etc)
(
)
log
303
.
2
1
2
2
1
÷
÷
ø
ö
ç
ç
è
æ
´
-
´
´2
=
r
r
d
d
M
K
Q
p
(
)
(
)
[
]
÷
÷
ø
ö
ç
ç
è
æ
´
-
-
-
´
=
1
2
2
1
2
2
log
303
.
2
r
r
d
M
d2
M
K
Q
p
25
.
2
log
183
.
0
2
ú
û
ù
ê
ë
é
´
´
´
=
S
r
t
T
T
Q
d
Ec. Jacob
03
.
0
4
2
á
´
´
´
t
T
r
S
M
K
T
´
=
u

## Slide 3
Determinar la permeabilidad del terreno donde se ubica un pozo artesiano de bombeo de las siguientes características: diámetro de pozo de 0,5 m y caudal de bombeo de 100 m3/h. Las condiciones son de régimen estable y el espesor del acuífero es de 30 metros. Se localizan dos pozos de observación, el primero ubicado a 60 metros del pozo de bombeo, donde se midió una depresión de 70 cm y el segundo ubicado a 90 metros donde la depresión fue de 20 cm.
Datos
I
Ac. confinado
D1=0,5 m ; r1= 0,25 m
Q=100 m3/h; Q=2400m3/d
Régimen estable
Espesor=30 m
r3= 90m; d3=0,20m
r2=60 m; d2=0,70 m
K?
Ecuación
(
)
log
303
.
2
1
2
2
1
÷
÷
ø
ö
ç
ç
è
æ
´
-
´
´2
=
r
r
d
d
M
K
Q
p
Qb=2400 m/d
h2
M (espesor saturado)
NP
H
h1
d2
d1
h3
d3
r2=60m
r1
r3=90m
Despejar K
=
K
log
303
.
2
2
÷
÷
ö
ç
ç
æ
´
r1
r
Q x
´
´2
(
)
2
1
-
d
d
M
p
=
0,5 m/d

## Slide 4
Un pozo está en un acuífero libre su diámetro es de 0.50 m, está situado en un acuífero cuyo espesor es de 20 m, con un coeficiente de permeabilidad K=50m/d, sufre una depresión, cuando se estabiliza de d=0,5 m en un pozo localizado a 10 m del pozo de bombeo, cuando se bombea un caudal constante de Q=45m3/h en régimen permanente. Calcular el radio de influencia del pozo R.
R?
Ecuación
I
Datos
Ac. libre
Dp=0,50m ; rp= 0,25 m
Q=45 m3/h; Q=1080 m3/d
Régimen estable
Espesor=20 m
r1= 10m, d1=0,5 m
dR=0 m
K=50 m/d
Despejando y reemplazando valores
R ~ 177 m
R?
M (espesor saturado)
NF
h1
d1
dR=0
Qb=1080 m3/d
600 msnm
610 msnm
r1

## Slide 5
Se bombea un caudal constante de Q=100 m3/h en un pozo de 0,25m de radio en un acuífero confinado, llegando a establecerse un régimen permanente. Se midieron en varios puntos de monitoreos los descensos alcanzados (Tabla 2). Calcular la transmisibilidad (T) y el radio de Influencia (R).
ID | Distancia de bombeo r (m) al pozo | Descenso final d(m)
Pozo de bombeo | — | 1,25
1 | 0,5 | 1,03
2 | 1 | 0,95
3 | 2 | 0,84
4 | 4 | 0,76
5 | 10 | 0,62
6 | 25 | 0,49
7 | 150 | 0,25
8 | 500 | 0,09
10 puntos
Se resolverá graficamente.
En este caso se utilizará la ecuación de Thiem para acuífero confinado.
En este caso se puede resolver a través de un gráfico semilogarítmico.
Qb=2400 m/d
p2
M (espesor saturado)
NP
H
p1
d2
d1
h3
d3
r6=25m
r1
r8=500m

## Slide 6
Chart: 
| 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300
 | 0 | 0.005 | 0.03 | 0.08 | 0.095 | 0.18 | 0.23 | 0.34 | 0.41 | 0.51 | 0.58 | 0.64 | 0.73 | 0.79 | 0.85

## Slide 7
Chart: 
| 0.5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 25 | 150 | 500
 | 1.03 | 0.95 | 0.84 | 0.76 | 0.62 | 0.49 | 0.25 | 0.09
R = 850m
d=0,366
d=0,366

## Slide 9
 | Distancia (m) | Descenso (cm) |  | Distancia (m) | Descenso (cm)
N1 | 14,76 | 160,0 | S1 | 13,00 | 164,4
N2 | 30,21 | 130,0 | S2 | 32,00 | 125,0
N3 | 56,00 | 102,6 | S3 | 57,00 | 96,0
Durante 18 días se extrajo un caudal constante de 5198 m3/d de un pozo. Este pozo se encuentra en un acuífero libre, aluvial de gravas y arenas, de 8m de espesor. En la tabla de datos se reproducen los descensos medidos en 6 pozos de observación. Determinar el coeficiente de transmisibilidad (T), el coeficiente de almacenamiento (S) y la permeabilidad (K).
Datos:
Acuífero Libre
Q=5198 m3/d
M=8 m
Incógnitas:
K
T
S
Ejemplos de resolución de ejercicios Régimen Transitorio

## Slide 10
Chart: 
| 4.5901543026270371E-3 | 1.0957173776721943E-3 | 3.1887755102040814E-4 | 5.9171597633136093E-3 | 9.765625E-4 | 3.0778701138811941E-4
 | 1.6 | 1.3 | 1.026 | 1.644 | 1.25 | 0.96
~0,525
1/r20~0,000004(1/m2)

## Slide 12
Para calcular el coef. Almacenamiento (S)
≠0
=0
t=18 d, T=1812, 1/r2=0,000004

## Slide 13
Slibre = ηefectiva  arena (0,10 a 0,30)
Sconfin. orden 10-3 o 10-6

## Slide 14
Para calcular el coef. Almacenamiento (S)
≠0
=0
t0=7minutos =0,0049d

## Slide 15
Slibre = ηefectiva  arena (0,10 a 0,30)
Sconfin. orden 10-3 o 10-6

## Slide 16
Se realizó un ensayo de bombeo, en un acuífero, extrayendo en el pozo de bombeo un caudal constante de 16 l/s. En un pozo de observación ubicado a 250 metros del anterior se realizaron las mediciones de descensos indicadas en la tabla inferior. El nivel piezométrico está de 33,7m y el espesor del manto permeable es de 15 m. Determinar el coeficiente de transmisibilidad (T), el coeficiente de almacenamiento (S) y la permeabilidad (K). ¿Qué tipo de acuífero es?
Datos:
Q=16 l/s= 1382,4 m3/d
R1=250 m
M=10 m
Incógnitas:
K
T
S
Tiempo | Descenso
(minutos) | (m)
3,5 | 0,12
5 | 0,23
6,2 | 0,31
8 | 0,41
9,2 | 0,47
12,4 | 0,64
16,5 | 0,82
20 | 0,9
30 | 1,21
60 | 1,74
100 | 2,15
200 | 2,58
320 | 3,01
380 | 3,12
500 | 3,35

## Slide 17
Para calcular el coef. Almacenamiento (S)
≠0
=0
Método de Jacob

## Slide 18
Chart: 
| 3.5 | 5 | 6.2 | 8 | 9.1999999999999993 | 12.4 | 16.5 | 20 | 30 | 60 | 100 | 200 | 320 | 380 | 500
 | 0.12 | 0.23 | 0.31 | 0.41 | 0.47 | 0.64 | 0.82 | 0.9 | 1.21 | 1.74 | 2.15 | 2.58 | 3.01 | 3.12 | 3.35
Método de Jacob
t0~6minutos =0,00417d
~1,77
T~ 143 m2/d; K= 9,6 m/d
S ~ 2,2 x 10-5

## Slide 19
Arena fina-Arena media
Sconfin. orden 10-3 o 10-6

## Slide 21
Chart: 
| 999999999999999.87 | 400000000000000 | 200000000000000 | 133333333333333.34 | 100000000000000 | 40000000000000 | 20000000000000 | 13333333333333.334 | 10000000000000 | 4000000000000 | 2000000000000 | 1333333333333.3335 | 1000000000000 | 400000000000 | 200000000000 | 133333333333.33333 | 100000000000 | 40000000000 | 20000000000 | 13333333333.333334 | 10000000000 | 2000000000.0000002 | 999999999.99999988 | 200000000.00000003 | 100000000 | 20000000.000000004 | 10000000 | 2000000.0000000005 | 1000000 | 200000.00000000006 | 99999.999999999985 | 40000.000000000007 | 20000.000000000004 | 13333.333333333332 | 10000 | 4000.0000000000009 | 2000.0000000000005 | 1333.3333333333333 | 1000 | 400.00000000000006 | 200.00000000000003 | 133.33333333333334 | 100 | 40.000000000000007 | 20.000000000000004 | 13.333333333333334 | 10 | 4.0000000000000009 | 2.0000000000000004 | 1.3333333333333333 | 1 | 0.66666666666666663
 | 33.9616 | 33.0453 | 32.3521 | 31.9467 | 31.659 | 30.7427 | 30.0495 | 29.6441 | 29.3564 | 28.4401 | 27.747 | 27.3415 | 27.0538 | 26.1375 | 25.4444 | 25.0389 | 24.7512 | 23.8349 | 23.1418 | 22.7363 | 22.4486 | 20.8392 | 20.146 | 18.5366 | 17.8435 | 16.234 | 15.5409 | 13.9314 | 13.2383 | 11.6289 | 10.9357 | 10.0194 | 9.3263 | 8.9209 | 8.6332 | 7.7172 | 7.0242 | 6.619 | 6.3315 | 5.4167 | 4.7261 | 4.3231 | 4.0379 | 3.1365 | 2.4679 | 2.0867 | 1.8229 | 1.0443 | 0.5598 | 0.3403 | 0.2194 | 0.1
Chart: 
| 3.5 | 5 | 6.2 | 8 | 9.1999999999999993 | 12.4 | 16.5 | 20 | 30 | 60 | 100 | 200 | 320 | 380 | 500
 | 0.12 | 0.23 | 0.31 | 0.41 | 0.47 | 0.64 | 0.82 | 0.9 | 1.21 | 1.74 | 2.15 | 2.58 | 3.01 | 3.12 | 3.35
d= 1 | 
t= 100' | 
wu = 1,2 | 
1/u=22 | 
T=(Q/4*π*d)*Wu
(r2*u)