## Slide 1
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
SEPTIEMBRE 2022

## Slide 2
PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PARADAS DE PLANTA
1.1 MACROALCANCE
1.2 ALCANCE
1.3 CÁLCULO PRESUPUESTO
1. DEFINICIÓN
2.1 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS
2.2 COMPRA MATERIALES
2.3 PROGRAMACIÓN DEL PARO
2.4 GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
2. PLANIFICACIÓN
Y PROGRAMACIÓN
3.1 ESQUEMAS DE CEGADO
3.2. CONSTRUCCIÓN DE ANDAMIOS
3.3 INSTALACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES
3. PREPARO
5.1 DEVOLUCIÓN MATERIALES
5.2. CERTIFICACIÓN SERVICIOS
5.3. CIERRE OT
5.4 INFORME FINAL
5. POST-PARO
4.1 CONTROL DE TRABAJOS POR CÉLULAS / ESPECIALIDADES
4.2 REUNIONES DIARIAS DE SEGURIDAD
4.3 SEGUIMIENTO DE PROGRAMA
4. EJECUCIÓN

## Slide 3
PLAN DE PAROS

## Slide 4
TAREAS REALIZADAS EN UNIDAD CLAUS
Reemplazos:
Caldereta E8003 + screen de vapor Motivo: corrosión exterior.
Tanque de azufre T8001 Motivo: corrosión en estructura de techo y fondo.
Condensador de azufre E8002 Motivo: corrosión interior de tubos.
OBJETIVO: AUMENTO DE CONFIABILIDAD

## Slide 5
TAREAS REALIZADAS EN UNIDAD COQUE II
Reparación por Weld-overlay (técnica de soldadura semi automática robotizada) aportando nueva metalurgia Inconel 625 en interior de las 4 cámaras.
Motivo: corrosión / erosión interior
OBJETIVO: APORTAR NUEVA METALURGIA

## Slide 6
TAREAS REALIZADAS EN CRUDO Y VACÍO
Horno de crudo CH1:
Cambio de radiación, convectiva y ducto ingreso de aire precalentado.
Motivos: Mejora metalúrgica de tubos de radiación a 321SS.
Mejora eficiencia energética ingreso de aire.

## Slide 7
TAREAS REALIZADAS EN CRUDO Y VACÍO
Cambio del condensador CE28
Cambio eyector torre CV10
Cambio caja enfriadora completa
Cambio de tramo superior de chimenea precalentador de aire
Cambio líneas de entrada y salida de agua de refrigeración
Motivos: Fin de vida útil
Cambio de líneas por nueva metalurgia en acero inoxidable 317
Motivo: corrosión por ácidos nafténicos.
Cambio e ingeniería líneas de entrada y salida de paneles CE10 (6)
Motivo: Mejora en distribución de carga.

## Slide 8
TAREAS REALIZADAS EN HIDRÓGENO III – HDS III
Horno reactor B4201: cambio total de refractario (3 capas) y secado controlado en taller.
Motivo: desprendimiento de refractario que tapan ranuras tubos reactor.
Cambio de metalurgia internos torre 37-C9 (20 platos)
Motivo: Nuevo diseño (CILC-19-053)
Cambio de diseño plato distribuidor 37-C22. (CILC-18-208)

## Slide 9
TAREAS REALIZADAS EN PLATFORMING, UNIFINING I-II
Horno PH101: cambio de convectiva y refractario de chimenea
Cambio por nuevo diseño de intercambiadores PE101 (6)
Motivo: Optimización energética (CILC-18-129)
Reemplazo paneles aeros PE14 (2) + PE15 (2) + PE111
Cambio de 2 mazos aceite PE19 (nuevo diseño) del compresor PC3.
Motivos: fin de vida útil (CILC-19-112)

## Slide 10
TAREAS REALIZADAS EN ISOMERIZACIÓN
Torre ISV9: reparación interior de torre y cambio línea de cabeza. Cambio panel HTEA2
Cambio haz tubular HTE4G
Cambio equipo HTE3 y acumulador HTV10
Motivos: fin de vida útil

## Slide 11
TAREAS REALIZADAS EN FCC II
J671: cambio de rotor soplante (nuevo) y control alineación de cajas, alineación con turbina y estado de soportes.
Motivo: Confiabilidad mecánica
JT671: limpieza con condensado de turbina.
Motivo: eficiencia energética
J675: cambio de sellos húmedos del compresor (in-situ)
Motivo: Pérdida de aceite
Condensadores CJ671 y CJ675: Limpieza por interior de tubos
Motivo: eficiencia energética
C665A/B: Cambio de haces tubulares.
Motivo: placas con corrosión zona mandriles

## Slide 12
TAREAS REALIZADAS EN FCC II – SITUACIÓN J671
% DISMINUCIÓN VALORES GLOBALES
6416A LA: (8,2 – 64)/64*100= -87%
6416B LA: (6,2 – 86)/86*100= -93%
6417A LOA: (5,3 – 25)/25*100= -78%
6417B LOA: (6,6 – 23)/23*100= -71%

## Slide 13
TAREAS REALIZADAS EN FCC II - RX-RG
Reactor:
Abrir PH 96” + PH de envolvente
Inspección exterior del riser cap con dron
Reparación refractario zona cono
Cambio de dip leg valves
Stripper:
Abrir PH cono inferior
Inspección de internos
Inspección estado HCV605.
Riser externo:
Cambio toberas de carga
Válvulas deslizantes:
Control de accionamiento local y remoto.
Regenerador:
apertura PH 96” y cambio sparger
Inspección de grilla, y stand pipe y picos torch oil.
Inspección de ciclones primarios y secundarios con dron.
Reparación refractario envolvente
Apertura PH de plenum e inspección de gas riser.
6) Desmontaje de quemador auxiliar
7) Apertura PH de J-bend para limpieza

## Slide 14
SEGUIMIENTO DE BRIDAS SEGÚN
ASME PCC-1 2019
INFORME FINAL DE DESVÍOS
CONTROLES DE TORQUIMÉTRICAS
PRESENTACIÓN DE ESTADÍSTICAS
PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PARADAS DE PLANTA – CONTROL UNIONES BRIDADAS
CONTROL DE MONTAJE DE JUNTAS Y ELEMENTOS DE UNIÓN
CONTROL TORQUE
CONTROL APERTURA DE BRIDAS (ESTADO DE ASIENTOS)