## Slide 1: TRABAJO PRÁCTICO N°1
Poder calorífico superior y poder calorífico inferior

## Slide 2: Ejercicio N°1 Determinar el PCS y el PCI, de un Fuel Oíl típico: a) C16H34 b)De un xileno C8H10

## Slide 3: a) Debemos calcular el peso molecular para el C en la cantidad centesimal. 12 gr.16 + 1 gr. 34 = 226gr (C16H34) Peso del C por cant. De C+peso H.cant de H Ahora debemos calcular los porcentajes: 226gr C12H34--- 192 gr de C 100gr C12H34--- X=84,96%C Xc=84,96% XH =100-84,96%C = 15,04%H

## Slide 4: Aplicando la formula de Dulong PCS = 8140.C + 34400 (h-O/8) +2220.S PCS = 8140.0,8496 + 34400 (0,150,4-0/8) +2220.0 = PCS=12093 kcal/kg PCI= 8140.0,8496 + 29000 (0,150,4-0/8) +2220.0 = PCI=11277,4 kcal/kg Otra forma de resolverlo es: PCI= PCS-600(9H) PCI= 12093 - 600(9. 0,1504)= PCI = 11280 kcal/kg

## Slide 5: b) Para el xileno C8H10 Calcular alumnos

## Slide 6: Ejercicio N°2 Determinar el Poder calorífico superior y el poder calorífico inferior de los siguientes alcoholes a-Metanol CH4O b)Etanol C2H6O El oxigeno es la característica de los alcoholes.

## Slide 7: Resolución: a) Metanol CH4O % 12 gr + 4 gr + 16 gr = 32 gr 32 gr CH4O 12 gr de C 100 gr x = 37,5 % 32 gr CH4O 4 gr H 100 gr x = 12,5 % 32 gr CH4O 16 gr O 100 gr X = 50

## Slide 8: Según Dulong PCS = 8140.C + 34400 (h-O/8) +2220.S PCS = 8140.0,375 + 3400 (0,125-0,5/8) +2220.0 =5202 kcal/kg Es baja porque tiene mucho oxigeno PCI = 8140.0,375 + 29000 (0,125-0,5/8) = 4865 kcal/kg

## Slide 9: b) Etanol C2H6O 24 gr + 6 gr + 16 gr = 46 gr 46 gr C2H6O 24 gr de C 100 gr x = 52,17 % 46 gr CH4O 6 gr H 100 gr x = 13,04 % 46 gr CH4O 16 gr O 100 gr X = 34,78 %

## Slide 10: Según Dulong PCS = 8140.C + 34400 (h-O/8) +2220.S PCS = 8140.0,5217 + 34400 (0,134-0,3478/8) +2220.0 = 7236,86 kcal/kg PCI = 8140.0,5217 + 29000 (0,1304-0,0,3478/8) = 6767,46 kcal/kg

## Slide 11: Ejercicio 3 Calcular la cantidad teórica de aire para la combustión perfecta de 1 kg de C, 1 kg de H2 y 1 kg de S.-

## Slide 12: A- Combustión teórica del O2 C + O2 = CO2 Balance másico 1mol c + 1 mol O2= 1 mol CO2 Balance volumétrico 1 mol ocupa = 22,4 m3 22,4 m3 C + 22,4 m3 O2 ---22,4 m3CO2 12 C + 32 O2 –44 CO2 1.- relación O/C = volumen/ Peso= 22,4/12m3O = 1,866m3 O2/kg C Por cada kg de “C” necesito 1,866 m3 para que la combustión sea perfecta (completa)

## Slide 13: 2.-Relación de gases/C = 22,4/12 m3CO2/kgC =1,866 m3CO2/kgC 3.-Relación de gases/C = peso/peso= 44/12 kg CO2/kgC =3,66 kgCO2/kgC Por cada kg de C que quemamos tengo 3,66 kg de CO2 (gas) a´.- Ahora calculamos con el aire, 21% de O2 y 79 % N2 4° Relación N2/O2 = 79/21 = 3,76 m3N2/m3O2 C+O2+3,76 N2---- CO2 + 3,76 N2 Balance másico 2molC+1molO2+3,76molmolN2---2molH2O+3,76molH2 BALANCE EN PESO 4(1) + 32 + 3,76 .28 1.-RELACIÓN aire/H2 = (32+3,76.28)1/4 = 34,32 kg aire/ kgH2 2.-RELACIÓN aire/H2 = (22,4+3,76.22,4)1/4 = 26,65 m3 aire/ kgH2 Relación gases H2O = (36+3,76.28)/4 = 35,32 kgagua/kgH2

## Slide 14: C.- S+O2 = SO2 Balance másico – 1mol S + 1mol O2=1mol SO2 balance Volumétrico –1mol ocupa 22,4 m3 22,4m3 S+ 22,4 m3O2--- 22,4m3SO4 32 S + 32 O2----- 64 SO2 1- relación O/S = vol/peso =22,4/32m3O2=0,7m3O2/kg S 2-relación gases /S=22,4/32m3SO2/kgS a ‘ Calculo con el aire 21%O2;79%N2 4° relación N2/O2=79/21=3,76 m3N2/m3O2 S+O2+3,76N2-----SO2+3,76N2

## Slide 15: Balance másico – 1mol S + 1mol O2 +3,76molN2=1mol SO2+3,76molN2 Balance en peso – 32+32+3,76.28—64+3,76.28 1°Relación aire/S= (32+3,76.28)/32= 4,29kgaire/kgS 2°relación aire/S=(22,4+3,76.22,4)/32=3,33m3aire/S 3°relación gases/S=(64+3,76.28)/32=5,29kggases/kgS