## Slide 1: Curso de GNC
Unidad 5
Características del Gas Natural.
Que es el gas natural.

## Slide 2
Gas Natural
•Composición:
– Metano: 70-95%
– Etano, Propano y Butano: 0-20%
Se denomina gas natural a una mezcla de gases, cuyos componentes principales son hidrocarburos gaseosos.
Está compuesto por metano (CH4) en un 70 a 95% y el resto son hidrocarburos de orden superior.
Contiene también vapor de agua en proporciones variables de saturación y aún agua condensada y puede contener anhídrido carbónico, nitrógeno, hidrógeno sulfurado, helio, etc.

## Slide 3
Compuesto | % de Participación
Metano (CH4) | 85 a 90 %
Etano (C2H6) | 5 a 6%
Propano (C3H8) | 1,5 a 2%
Butano (C4H10) | 0,8 a 1 %
Pentano (C5H12) | 0,1 a 0,3 %
Hexano (C6H12) y Superiores | 0,05 a 0,1 %
Anhídrido Carbónico (CO2) | 0,5 a 1
Nitrógeno (N2) | 1 a 2 %
Gas Natural. Está Compuesto Principalmente por:

## Slide 5
Básicamente es un combustible de origen fósil que procede de la descomposición de materia orgánica.
El gas natural se encuentra en la naturaleza en las llamadas “bolsas de gas “, bajo tierra, cubiertas por capas impermeables que impiden su salida al exterior.
El gas natural se puede encontrar acompañando al crudo en pozos petrolíferos (gas natural asociado) o bien en yacimientos exclusivos de gas natural (gas natural no asociado).

## Slide 6
1.- Exploración y Producción
Exploración Sísmica
– En tierra
– Offshore
El pozo
– Pozos de petróleo
– Pozos de gas natural
• Perforación
• Entubado
• Terminación
• Cabeza de pozo
• Tratamientos de pozo

## Slide 11
Procesamiento
• Menos complicado que el de petróleo
• Tratamiento de impurezas:
– Remoción de petróleo y condensados
– Remoción de agua • Deshidratación
– Separación de líquidos de gas natural
– Remoción de S y CO2

## Slide 12
Chart: PRODUCCION DIARIA DE GAS MMM³/dia
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
PRODUCCION DIARIA DE GAS | 58 | 60 | 70 | 90 | 105 | 108 | 111 | 125 | 130 | 125 | 140 | 145 | 140 | 142 | 140 | 138 | 132 | 130 | 127 | 120 | 110

## Slide 13
Chart: MATRIZ ENERGETICA
| PETROLEO | GAS NATURAL | NUCLEAR | HIDRAULICA | RENOVABLES | CARBON | OTROS
 | 0.34 | 0.52 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01

## Slide 16
La Cuenca Noroeste, la Neuquina, la del Golfo San Jorge y la Austral.
Estas coinciden, Obviamente con las cuencas petrolíferas.
Las reservas comprobadas de gas natural totalizan unos 690 billones de metros cúbicos con la siguiente distribución por cuenca sedimentaria: Neuquina 50%, Noroeste 25%, Austral 22%, San Jorge 2,5% y Cuyana 0,5%.
El yacimiento de gas y petróleo no convencional segundo en el mundo por su capacidad de prosucción es el de Vaca Meurte en la Cuenca Neuquina

## Slide 20
Chart: 
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
RESIDENCIALES | 255.463 | 279.65 | 383.994 | 658.017 | 1014.939 | 1593.263 | 1893.755 | 1492.791 | 1021.294 | 693.609 | 399.473 | 345.573
COMERCIO | 83.715 | 84.72 | 93.934 | 121.497 | 176.681 | 225.896 | 278.871 | 235.489 | 166.77 | 131.973 | 97.954 | 89.649
INDUSTRIA | 1046.301 | 989.315 | 1054.899 | 1020.875 | 1027.104 | 814.485 | 744.102 | 864.704 | 965.746 | 1073.906 | 1031.537 | 1028.282
CENTRALES ELECTRICAS | 1783.78 | 1591.698 | 1497.982 | 1210.355 | 1182.741 | 788.376 | 767.895 | 1074.892 | 1183.987 | 1239.685 | 1495.135 | 1470.564
GNC | 221.465 | 211.03 | 235.276 | 225.621 | 233.955 | 234.908 | 244.634 | 241.424 | 231.09 | 237.374 | 229.957 | 238.247
CONSUMO MENSUAL EN MMm³/MES
AÑO 2012

## Slide 21
 |  | F
P | = | 
 |  | A
Kg/cm²

## Slide 24
Múltiplos del Sistema Internacional para pascal (Pa) |  |  |  |  |  | 
Submúltiplos |  |  |  | Múltiplos |  | 
Valor | Símbolo | Nombre |  | Valor | Símbolo | Nombre
10−1 Pa | dPa | decipascal |  | 101 Pa | daPa | decapascal
10−2 Pa | cPa | centipascal |  | 102 Pa | hPa | hectopascal
10−3 Pa | mPa | milipascal |  | 103 Pa | kPa | kilopascal
10−6 Pa | µPa | micropascal |  | 106 Pa | MPa | megapascal
10−9 Pa | nPa | nanopascal |  | 109 Pa | GPa | gigapascal
10−12 Pa | pPa | picopascal |  | 1012 Pa | TPa | terapascal
10−15 Pa | fPa | femtopascal |  | 1015 Pa | PPa | petapascal
10−18 Pa | aPa | attopascal |  | 1018 Pa | EPa | exapascal
10−21 Pa | zPa | zeptopascal |  | 1021 Pa | ZPa | zettapascal
10−24 Pa | yPa | yoctopascal |  | 1024 Pa | YPa | yottapascal

## Slide 25
2.- Importación

## Slide 53
El procesamiento del gas natural empieza en la boca de pozo e incluye todos los procesos necesarios para la purificación del gas natural. La composición del gas natural explorado varía significativamente en función de cada pozo individual y está constituida por hidrocarburos gaseosos, líquidos del gas natural, hidrocarburos líquidos y una determinada cantidad de agua y otros gases.
Los pasos del proceso de purificación del gas natural van de la separación al tratamiento del gas amargo, a la deshidratación del gas, a la captura de los líquidos del gas natural, hasta la compresión final en la red de tuberías del gas.

## Slide 56
Flujo Promedio Entregado vs. Capacidad
Nominal de Transporte, por Gasoducto