## Slide 1: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO Facultad de Ingeniería
Hidráulica general
Tema 7B: VERTEDEROS EN PARED GRUESA Y LATERAL
JTP: Andrés Facundo Correas
Ing. Civil
2024

## Slide 2: Hidráulica General Unidad 7B: Vertederos de pared gruesa y lateral
Objetivos
Para completar los conocimientos respecto a las canalizaciones abiertas, es necesario incluir las singularidades en contornos abiertos, es decir, los cambios de sección y dirección en los canales. Así como singularidades cuya finalidad es medir caudales en canales, o sea, los vertederos en sus distintas formas.
El objetivo es que adquieras las capacidades necesarias en la comprensión del funcionamiento de los vertederos y el diseño de los mismos para medir caudales en canales.
Bibliografía
HIDRÁULICA GENERAL DE GILBERTO SOTELO ÁVILA
MECÁNICA DE FLUIDOS DE VICTOR L. STREETER.
HIDRÁULICA DE FANCISCO J. DOMINGUEZ.
HIDRÁULICA DE LOS CANALES ABIERTOS DE VEN TE CHOW
MECÁNICA DE LOS FLUIDOS DE HUNTER ROUSE.
MANUAL CÉSPEDES DE HIDRÁULICA DE JUAN Y JOSE GANDOLFO
MECÁNICA DE LOS FLUIDOS DE FRANK M. WHITE
APUNTES DE CÁTEDRA

## Slide 3
TEORÍA DE VERTEDEROS GRUESOS
EJERCICIOS PRÁCTICOS EJEMPLO
TEORÍA DE VERTEDEROS LATERALES
EJERCICIOS PRÁCTICOS DE EJEMPLO
ACTIVIDAD DE CLASE

## Slide 4
Comenzamos!
TEORÍA DE VERTEDEROS GRUESOS

## Slide 5: GENERALIDADES
Desde el punto de vista hidráulico, es el escurrimiento que se verifica sobre una barrera cuando ésta se interpone en una canalización abierta.
Si se considera sólo la singularidad, vertedero es la barrera que se interpone en el escurrimiento en un canal.
Sus aplicaciones son muchas, fundamentalmente sirven para medir caudales (aforar) y también en obras de control de excedentes en presas.

## Slide 6: ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS/ DEFINICIONES
Lámina vertiente: el agua que vuelca o rebalsa sobre el vertedero, también conocido como napa.
Umbral o cresta: el límite superior de la barrera.
Longitud (l): será la distancia entre las paredes verticales o inclinadas que limitan el umbral
Carga hidráulica (h): la altura de agua medida entre la cresta del vertedero y la altura de aguas “aguas arriba” del mismo.
Altura del vertedero (a): será la distancia desde el fondo de la canalización hasta la cresta del vertedero.
Sacado: sección llena de agua que se aprecia observando el vertedero desde aguas abajo, la forma de la vena líquida de salida del vertedero.

## Slide 8: ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS
Comportamiento hidráulico, sobre el umbral en el inicio se forma una depresión de la vena líquida, permaneciendo luego el tirante casi constante hasta el final, donde disminuye nuevamente por el llamado hidráulico. La línea de corriente inferior presenta una contracción de la lámina, pero luego se adherirá a la barrera. En la mayoría de los casos el agua llega al vertedero en régimen tranquilo (río) y sale con régimen de torrente, razón por la cual en algún lugar del paramento tendremos una sección con altura crítica.
El problema se limita a la determinación del nuevo coeficiente de gasto “mPG” ya que la ecuación es válida en cualquier tipo de vertedero

## Slide 9: ECUACIÓN DE GASTO DE VERTEDERO
La ecuación de gasto puede obtenerse aplicando lo visto en orificios y vertederos delgados, aunque en este caso tenemos certeza que en algún sector sobre el vertedero grueso tendremos una altura crítica.
h
dh
dw = dh · l

## Slide 10: ECUACIÓN DE GASTO DE VERTEDERO
Aplicando Teorema de Torriccelli:
Relacionando altura crítica con la altura aguas arriba, aplicando Bernoulli entre la sección aguas arriba y la sección crítica, ubicando el plano de referencia en la cresta del vertedero y despreciando pérdidas de carga; recordando :

## Slide 11: ECUACIÓN DE GASTO DE VERTEDERO
Para un vertedero de pared gruesa perfecto, valor menor (mayor pérdida de carga).
Si consideramos pérdidas de carga:
Introduciendo la expresión para la altura crítica en función del caudal, despejando el caudal y operando matemáticamente:

## Slide 12: ECUACIÓN DE GASTO DE VERTEDERO
¿Cuánto vale lambda?
Fuentes de pérdidas:
Embocadura
Estrechamiento brusco
Determinada experimentalmente
Depende de la forma
Frotamiento
Pérdidas por conducción
Similar a pérdidas en canales
Depende del material (J) y longitud

## Slide 13: ECUACIÓN DE GASTO DE VERTEDERO
Embocadura
Para aristas de bordes redondeados:
Para un paramento vertical y perpendicular y una relación
Frotamiento
Se considera la expresión de Chezy, con un n = 10 y C = 50; siendo n = e/hc
Para aristas vivas: m = 0,31 a 0,33
Para aristas redondeadas: m = 0,34 a 0,37

## Slide 14: VERTEDERO GRUESO PERFECTO
Pared gruesa:
El espesor de la pared (e) debe ser mayor que tres veces la carga hidráulica del vertedero
Contracción de fondo completa:
Existe la posibilidad de que a priori no conozcamos la altura crítica, existen técnicas para analizar los vertederos gruesos si no podemos definirla

## Slide 15: VERTEDERO GRUESO PERFECTO
Contracción lateral nula:
Cuando la longitud del vertedero es igual al ancho del canal
Velocidad de llegada nula:
La condición de contracción de fondo completa y la de velocidad de llegada nula están vinculadas, si el paramento es alto se produce una importante disminución de velocidad

## Slide 16: VERTEDERO GRUESO PERFECTO
Paramento vertical, umbral horizontal y sección de calado rectangular:
Formas geométricas de la barrera y forma del sacado
Lámina libre:
Se verifica considerando que existe presión atmosférica por debajo y por encima de la lámina vertiente
*Se dejan intencionalmente las mismas imágenes de vertederos delgados

## Slide 17: COEFICIENTE DE GASTO
Si se cumplen las condiciones de vertedero perfecto
Se adopta un coeficiente??
mVPG=??
Si no se cumplen hay que aplicar un coeficiente de corrección
Embocadura
Para aristas de bordes redondeados:
Aristas vivas:
NO cumple contracción de fondo completa
SI cumple contracción de fondo completa

## Slide 18: Coeficientes de gasto
Coeficiente cuando NO se cumple la condición de velocidad de llegada nula
Para arista redondeada
Para aristas vivas

## Slide 19
TEORÍA DE VERTEDEROS GRUESOS
EJERCICIOS PRÁCTICOS EJEMPLO
TEORÍA DE VERTEDEROS LATERALES
EJERCICIOS PRÁCTICOS DE EJEMPLO
ACTIVIDAD DE CLASE

## Slide 20
Seguimos!
EJERCICIOS PRÁCTICOS EJEMPLO

## Slide 21
Ejercicio Nº1
Un canal rectangular presenta un vertedero de largo igual al ancho del canal de las siguientes características: alto (a) = 1,7 m , espesor (e) = 2,5 m, aristas vivas, pared vertical, umbral horizontal y caída libre. Determinar la carga y el coeficiente de gasto del vertedero cuando conduce un caudal por unidad de longitud igual a 0,69 m2/s. (Considerar napa libre)
Ejercicio Nº1
Ejercicio Nº2
Ejercicio Nº3
Ejercicio Nº4
CONDICIONES | CUMPLIMIENTO
1 – Pared gruesa, e  3 h | ¿?
2 – Contracción de fondo completa, a/hc = 4,66 >3,5 | Si cumple.
3 – Contracción lateral nula, b= B | Sí cumple (por enunciado)
4 – Velocidad de llegada nula, U  0,3 m/s | ¿? Suponemos que sí
5 – Pared vertical y umbral horizontal | Sí cumple
6 – Caída libre | Sí cumple.

## Slide 22
Ejercicio Nº1
Aristas vivas
Suponiendo contracción de fondo completa y velocidad de llegada nula. Por tabla
Ejercicio Nº1
Ejercicio Nº2
Ejercicio Nº3
Ejercicio Nº4
 | n |  |  |  |  | 
m | 3,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15
Arista redondeada | 0,381 | 0,375 | 0,374 | 0,37 | 0,366 | 0,362
Arista viva | ----- | 0,322 | 0,32 | 0,317 | 0,315 | 0,311
n | m
5 | 0,322
7,5 | 0,32
6,85 | 0,321

## Slide 23
Ejercicio Nº1
Aristas vivas
Verificaciones
Ejercicio Nº1
Ejercicio Nº2
Ejercicio Nº3
Ejercicio Nº4
Velocidad de llegada
CUMPLE
Pared gruesa
CUMPLE

## Slide 24
Ejercicio Nº1
Aristas vivas
Cálculo de m por ecuación
Ejercicio Nº1
Ejercicio Nº2
Ejercicio Nº3
Ejercicio Nº4
a/hc | >3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,25
a/h | 2,04 | 1,78 | 1,48 | 1,19 | 0,91 | 0,67 | 0,314 | 0,162
le | 0,33 | 0,328 | 0,315 | 0,282 | 0,24 | 0,188 | 0,11 | 0,056

## Slide 25
TEORÍA DE VERTEDEROS GRUESOS
EJERCICIOS PRÁCTICOS EJEMPLO
TEORÍA DE VERTEDEROS LATERALES
EJERCICIOS PRÁCTICOS DE EJEMPLO
ACTIVIDAD DE CLASE

## Slide 26
Seguimos!
TEORÍA DE VERTEDEROS LATERALES

## Slide 27: VERTEDERO LATERAL
Se trata de una singularidad en contorno abierto muy útil en hidráulica, que se usa para eliminar o derivar excesos de caudal de un canal.
En un vertedero lateral hay que considerar tres características propias del fenómeno:
Las perturbaciones en los extremos del vertedero
El gasto unitario o coeficiente de gasto del vertedero lateral
El régimen de escurrimiento del canal, que determina las cargas de agua que toma el vertedero lateral.
Las perturbaciones en los extremos se refiere al despegue de los filetes en el borde anterior y el choque de los mismos con el borde hacia aguas abajo.
Esto se traduce en una disminución de la longitud útil del vertedero, que aumentará si las velocidades son grandes y la longitud L es pequeña.

## Slide 28: VERTEDERO LATERAL
La carga sobre el umbral del vertedero es variable y se deben tomar coeficientes de gasto variable de un extremo al otro.
Las fórmulas experimentales están dadas en función de la carga final, cuando el régimen frente al vertedero es de río y en función de la carga inicial cuando es de torrente.

## Slide 29: VERTEDERO LATERAL
El eje hidráulico del canal (la altura de agua) frente al vertedero es una curva, pero en la mayoría de los casos de corrientes tranquilas, que es el más frecuente, la curvatura del mismo es muy pequeña, de modo que puede considerarse sin error apreciable que tiene una variación lenta y lineal.
Aceptada la linealidad de la carga hidráulica pueden darse dos casos, según si la carga de agua crece o decrece en la longitud del vertedero lateral, y de acuerdo a ello, la función lineal tendrá pendiente positiva o negativa:

## Slide 30: VERTEDERO LATERAL
La tercera particularidad es el régimen que crea el vertedero lateral en el canal, y que es el que determina la carga variable sobre su umbral.
Considerando un plano de comparación que pasa por el fondo de la sección del canal al final del vertedero, y aplicando Bernoulli
Los sumandos iL y JL son muy pequeños y más aún su diferencia: (iL-JL) por lo que se desprecian.

## Slide 31: VERTEDERO LATERAL
El Bernoulli es constante, pero no el caudal, ya que parte del mismo se deriva por el vertedero lateral.
Se deriva Bernoulli respecto de la altura de agua y se iguala a cero, ya que es constante.
Debe recordarse que el caudal y la sección transversal son funciones de H y
Trabajando la expresión se llega a:

## Slide 32: VERTEDERO LATERAL
El denominador es negativo en regímenes de río (ya que U < Uc), y positivo en torrentes (ya que U > Uc).
El dQ es siempre negativo (porque el caudal en el sentido positivo de la dirección x siempre disminuye).
Entonces el dH es positivo en ríos y negativo en torrentes.
Lo que significa que el nivel de aguas sube hacia aguas abajo si hay un régimen de río, y disminuye con un régimen torrente

## Slide 33: VERTEDERO LATERAL
Si el Bernoulli de río final (aguas abajo) es menor que el Bernoulli crítico del canal de aguas arriba del vertedero, se verificará escurrimiento crítico al comenzar el vertedero seguido de torrente y luego un resalto, antes de pasar a río.
El resalto puede estar frente o aguas abajo del vertedero lateral
Cuando el resalto se ubica frente al vertedero, la diferencia entre (Bc1 - B2) no es muy grande y puede calcularse el caudal con la formula anterior.

## Slide 34: VERTEDERO LATERAL
Operando matemáticamente se puede determinar el cálculo de gasto o caudal o de la longitud del vertedero utilizando la siguiente ecuación
Se pueden presentan dos casos: calcular el caudal Q o calcular la longitud L.
Se supone que la altura de la barrera “a” es dato.
Se calcula por diferencia finita, o por puntos escalonados, sea cual fuere el régimen frente al vertedero.

## Slide 35: CÁLCULO DE LA LONGITUD L DEL VERTEDERO LATERAL
Se tiene como datos el caudal inicial (Q1) y el caudal final (Q2) del canal.
Q2 se calcula restando del primero el caudal que es necesario derivar.
Con los caudales se pueden calcular las alturas de agua H1 y H2, aguas arriba y abajo del vertedero lateral, las que constituyen los límites de variación de carga hidráulica sobre el mismo (h1 y h2).
El intervalo entre estos dos valores extremos implica un incremento dH, al que corresponde un dL.
Cada dL calculado en función del dH, hasta llegar a la carga hidráulica final, se suma para obtener la longitud total necesaria.

## Slide 36: CÁLCULO DE LA LONGITUD L DEL VERTEDERO LATERAL
De acuerdo a si la carga hidráulica es creciente o decreciente se presentan dos casos, que corresponden al régimen de escurrimiento de la canalización, siempre se comienza el cálculo desde la carga hidráulica mayor hacia la menor.
Si el RÉGIMEN ES TORRENCIAL la carga hidráulica es decreciente en el sentido del escurrimiento, por lo tanto, el cálculo se comienza desde aguas arriba con el caudal total Q1, y se continúa hasta que quede el caudal restante necesario sea Q2.
Al final del vertedero la altura que queda determina el régimen que sigue, que puede ser torrente peraltado o deprimido.
Si el RÉGIMEN ES RÍO la carga hidráulica es creciente en el sentido del escurrimiento, y por lo tanto, se comienza el cálculo desde aguas abajo, es decir, por el caudal Q2.

## Slide 37: CÁLCULO DEL CAUDAL Q DEL VERTEDERO LATERAL
Cuando el RÉGIMEN ES DE TORRENTE se dan los valores de DL desde aguas arriba para determinar el caudal del vertedero lateral, hasta cubrir la longitud total del vertedero lateral.
El caudal total Q se obtiene haciendo la sumatoria de los DQ que corresponden a cada DL.
Cuando el Bernoulli aguas abajo del vertedero lateral es menor que el Bernoulli crítico (B2 < Bc), existe un resalto frente o aguas abajo del vertedero, se procede por tanteos dándose caudales iniciales críticos y procediendo como en torrente desde aguas arriba.
La verificación es que (Bc - B2) = DB, la variación de Bernoulli producida por el resalto.
Cuando el RÉGIMEN ES DE RÍO se dan los valores de L desde aguas abajo para determinar el caudal del vertedero lateral, hasta cubrir la longitud L total del vertedero lateral.
El caudal total Q se obtiene haciendo la sumatoria de los Q que corresponden a cada L.

## Slide 38: VERTEDERO LATERAL

## Slide 39
TEORÍA DE VERTEDEROS GRUESOS
EJERCICIOS PRÁCTICOS EJEMPLO
TEORÍA DE VERTEDEROS LATERALES
EJERCICIOS PRÁCTICOS DE EJEMPLO
ACTIVIDAD DE CLASE

## Slide 40
Seguimos!
EJERCICIOS PRÁCTICOS DE EJEMPLO

## Slide 41
Ejercicio Nº2
Un canal rectangular de hormigón con un ancho b = 2.5 m tiene una pendiente de fondo i = 0.00075.
La altura normal de escurrimiento en el mismo es de 1.5 m. La revancha es de 0.35 m.
Existe un aliviadero lateral cuyo perfil transversal es Creager, y cuyo coronamiento tiene la misma pendiente que el fondo del canal, con una altura igual a la altura normal del canal.
Calcular la longitud necesaria del vertedero lateral para que puedan captarse en el canal 10 m3/s, quedando una revancha de 5 cm en el canal, aguas abajo del aliviadero lateral.
Es necesario calcular las condiciones de escurrimiento aguas arriba del vertedero lateral, para conocer el caudal.
Ejercicio Nº1
Ejercicio Nº2
Ejercicio Nº3
Ejercicio Nº4

## Slide 42
Ejercicio Nº2
Cuando por alguna circunstancia (llámese crecida o cualquier ingreso de caudal) el caudal aumenta por encima de los 5.7 , el excedente de éste vuelca sobre el vertedero lateral, ya que la altura de la barrera es la misma que la altura hn1.
Ejercicio Nº1
Ejercicio Nº2
Ejercicio Nº3
Ejercicio Nº4
DATOS
hn1=1.5 m
b=2.5 m
i=0.00075
r1=0.35 m
r2=0.05 m
n=0.014
CALCULO DE Q PARA hn1

## Slide 43
Ejercicio Nº2
Aguas abajo del vertedero lateral debe quedar una revancha de 5 cm lo que permite calcular la altura normal de escurrimiento, y por lo tanto el caudal correspondiente a la misma. Además, del régimen de escurrimiento y del valor de la energía aguas abajo B2.
Ejercicio Nº1
Ejercicio Nº2
Ejercicio Nº3
Ejercicio Nº4
DATOS
hn1=1.5 m
b=2.5 m
i=0.00075
r1=0.35 m
r2=0.05 m
n=0.014
CALCULO DE Q PARA hn2

## Slide 44
Ejercicio Nº2
Aguas abajo del vertedero lateral el escurrimiento es río, por lo que la carga sobre el mismo es creciente en el sentido del escurrimiento: dh  0 y dH  0, ya que h es la carga hidráulica sobre el vertedero lateral y H = h + a
Ejercicio Nº1
Ejercicio Nº2
Ejercicio Nº3
Ejercicio Nº4

## Slide 45
Ejercicio Nº2
Si el Bernoulli de río final (B2) es menor que el Bernoulli crítico del canal de aguas arriba (Bc1) del vertedero, se verificará escurrimiento crítico al comenzar el vertedero seguido de torrente y luego de río a través de un resalto, que puede estar frente o aguas abajo del vertedero lateral.
Ejercicio Nº1
Ejercicio Nº2
Ejercicio Nº3
Ejercicio Nº4
CALCULO DE Bc1
Para este caso el B2 = 1,93 m es mayor que el Bc1 = 1,77 m, no se forma resalto.

## Slide 46
Ejercicio Nº2
Una de las hipótesis en el cálculo de los vertederos laterales es que Ji y si ambos valores son pequeños significa que los Bernoulli permanecen constantes, o sea que; B1 = B2.
Ejercicio Nº1
Ejercicio Nº2
Ejercicio Nº3
Ejercicio Nº4
CALCULO DE H1
Ecuación que se resuelve por iteraciones sucesivas de la siguiente manera, para el cálculo de H1:
H1 (m) | U1 (m/s) | B1(m)
0.50 | 8.00 | 3.77
0.70 | 5.71 | 2.37
0.90 | 4.44 | 1.91
1.10 | 3.64 | 1.77
1.30 | 3.08 | 1.78
1.50 | 2.67 | 1.86
1.60 | 2.50 | 1.92
1.62 | 2.47 | 1.93

## Slide 47
Ejercicio Nº2
Ejercicio Nº1
Ejercicio Nº2
Ejercicio Nº3
Ejercicio Nº4
CALCULO DE h1 y h3
CALCULO DEL CAUDAL DERIVADO POR EL VERTEDERO
CALCULO DE LA LONGITUD DEL VERTEDERO
Conocidas las cargas sobre el mismo, su coeficiente de gasto (m = 0.4), y el caudal que es necesario que derive, la única incógnita a calcular es la longitud del vertedero lateral. Para lo cual existen tres criterios.

## Slide 48
Ejercicio Nº2
Ejercicio Nº1
Ejercicio Nº2
Ejercicio Nº3
Ejercicio Nº4
1º CRITERIO SIMPLIFICADO
Puede utilizarse en el caso en que las cargas no sean muy diferentes entre sí, y que consiste en hacer un promedio de las mismas y calcular la longitud de vertedero con ese promedio.

## Slide 49
Ejercicio Nº2
Ejercicio Nº1
Ejercicio Nº2
Ejercicio Nº3
Ejercicio Nº4
2º CRITERIO
Se divide el caudal Q en el mismo número de partes en que se divide la longitud.
Por ejemplo: se adopta 6 Q, con cada Q = (2.8/6)m3/s = 0.47 m3/s y con la ecuación de gasto del vertedero lateral se calculan las longitudes parciales y luego se suman.
= 0.47 m3/s
m = 0.40
= altura media de cada intervalo
hi (m) | hf (m) | hm (m) | Li (m)
0.30 | 0.27 | 0.285 | 1.732
0.27 | 0.24 | 0.255 | 2.046
0.24 | 0.21 | 0.225 | 2.469
0.21 | 0.18 | 0.195 | 3.060
0.18 | 0.15 | 0.165 | 3.932
0.15 | 0.12 | 0.135 | 5.313
LONGITUD TOTAL |  |  | 18.553

## Slide 50
Ejercicio Nº2
Ejercicio Nº1
Ejercicio Nº2
Ejercicio Nº3
Ejercicio Nº4
3º CRITERIO
Se usa la fórmula diferencial de la carga sobre el vertedero dividiendo en varias partes el intervalo de cargas. Se usa la ecuación siguiente:
m es el coeficiente de gasto del vertedero lateral.
B es el Bernoulli aguas abajo (B2).
H es la altura de agua en el vertedero lateral, o sea, H = h + a
a es la altura del vertedero lateral = 1.5 m
Bs es el ancho superficial del canal.
 sección transversal  = Bs · H
L es la longitud del vertedero lateral.

## Slide 51
Ejercicio Nº2
Ejercicio Nº1
Ejercicio Nº2
Ejercicio Nº3
Ejercicio Nº4
h (m) | H=h+a (m) | B2 (m) | Bs (m) | w=Bs x H (m2) | (B-H) (m) | (H-a) (m) | ΔH (m) | ΔL (m)
0.30 | 1.8 | 1.93 | 2.50 | 4.50 | 0.13 | 0.30 | 0 | 0.000
0.27 | 1.77 | 1.93 | 2.50 | 4.43 | 0.16 | 0.27 | -0.03 | 2.422
0.24 | 1.74 | 1.93 | 2.50 | 4.35 | 0.19 | 0.24 | -0.03 | 2.488
0.21 | 1.71 | 1.93 | 2.50 | 4.28 | 0.22 | 0.21 | -0.03 | 2.638
0.18 | 1.68 | 1.93 | 2.50 | 4.20 | 0.25 | 0.18 | -0.03 | 2.897
0.15 | 1.65 | 1.93 | 2.50 | 4.13 | 0.28 | 0.15 | -0.03 | 3.324
0.12 | 1.62 | 1.93 | 2.50 | 4.05 | 0.31 | 0.12 | -0.03 | 4.051
LONGITUD TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 17.820
h (m) | H=h+a (m) | B2 (m) | Bs (m) | w=Bs x H (m2) | (B-H) (m) | (H-a) (m) | ΔH (m) | ΔL (m)
0.30 | 1.8 | 1.93 | 2.50 | 4.50 | 0.13 | 0.30 | 0 | 0.000
0.24 | 1.74 | 1.93 | 2.50 | 4.35 | 0.19 | 0.24 | -0.06 | 4.976
0.18 | 1.68 | 1.93 | 2.50 | 4.20 | 0.25 | 0.18 | -0.06 | 5.794
0.12 | 1.62 | 1.93 | 2.50 | 4.05 | 0.31 | 0.12 | -0.06 | 8.101
LONGITUD TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 18.871

## Slide 52
TEORÍA DE VERTEDEROS GRUESOS
EJERCICIOS PRÁCTICOS EJEMPLO
TEORÍA DE VERTEDEROS LATERALES
EJERCICIOS PRÁCTICOS DE EJEMPLO
ACTIVIDAD DE CLASE

## Slide 53
Seguimos!
ACTIVIDAD DE CLASE

## Slide 54: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO Facultad de Ingeniería
Muchas gracias por su atención
Fin
Expositor: Andrés Facundo Correas
Ing. Civil