## Slide 1
UNIDAD Nº 6
CANALIZACIONES ABIERTAS - CANALES
6.A.Movimiento permanente uniforme en canales. Tipos de canales. Ecuación del movimiento permanente. Distribución de velocidad, coeficientes de velocidad. Curva de descarga. Diseño y cálculo de secciones transversales en canales. Caudal a Bernoulli constante.
6.B.Movimiento permanente variado. Clasificación de las corrientes. Discusión del eje hidráulico: cambios de pendiente. Cálculo de curva de remanso para singularidades.
6.C.Movimiento impermanente: ecuaciones de Saint-Venant. Ondas de traslación: clasificación, estudio de la onda solitaria, ondas bajas y ondas altas, celeridad de las ondas. Onda estacionaria: resalto.

## Slide 2
MOVIMIENTO PERMANENTE VARIADO
Los canales presentan singularidades como compuertas, cambios de pendiente de fondo, estrechamientos y ensanches laterales, puentes, etc., cuyo funcionamiento se manifiesta con variaciones de las circunstancias hidráulicas en el espacio, y dan origen a un M.P.V.
Es necesario que conozcamos la forma que toma el eje hidráulico al momento de proyectar los canales (conociendo la altura de agua h a lo largo del eje x que es el de la dirección de escurrimiento).

## Slide 7
MOVIMIENTO PERMANENTE VARIADO
Las características hidráulicas son invariables en el tiempo.
La altura de agua y demás parámetros varían a lo largo del canal (eje x).
Es válida la ley de hidrostática de presiones en la sección transversal del canal.
Ecuación básica de cálculo
i: pendiente de fondo del canal.
J: pérdida de carga por unidad de longitud.
h: altura de agua del canal.
U: velocidad media del agua en la sección transversal.
x: es la dirección del movimiento.
t: es el tiempo. α = 1
Saint Venant

## Slide 8
      Clasificación del escurrimiento: río y torrente
RÉGIMEN DE RÍO O SUBCRÍTICO
RÉGIMEN DE TORRENTE O SUPERCRÍTICO
Clasificación del lecho según la pendiente: suave y fuerte
PENDIENTE SUAVE
PENDIENTE FUERTE
Se compara la hn (MPU) con la hc o la i con la ic.
ic = pendiente critica

## Slide 9
En resumen, para determinar si una corriente es río o torrente es necesario comparar la altura de agua de MPV con la altura crítica o la velocidad media de MPV con la velocidad crítica.
Para determinar si es pendiente suave o fuerte se compara la pendiente de fondo con la pendiente crítica o la altura normal de MPU con la altura crítica.
RIO
TORRENTE
PENDIENTE SUAVE
PENDIENTE FUERTE

## Slide 10
CLASIFICACIÓN SEGÚN LA CURVATURA
DEL EJE HIDRÁULICO:
CURVAS PERALTADAS Y DEPRIMIDAS
DEPRIMIDA: cuando J  i
PERALTADA: cuando J  i
En régimen de río, si es peraltado (J  i) el eje hidráulico sube, y si es deprimido (J  i) el eje hidráulico baja.
En régimen de torrente, si es peraltado (J  i) el eje hidráulico baja, y si es deprimido (J  i) el eje hidráulico sube.
La superficie del agua en correspondencia con el MPV presenta variaciones de curvatura en su recorrido, de modo que podemos decir que describe una curva.

## Slide 11
DISCUSIÓN GENERAL DEL EJE HIDRÁULICO
ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL EJE HIDRÁULICO MEDIANTE EL TEOREMA DE BERNOULLI
El numerador de esta relación es constante, la sección y el radio hidráulico son funciones directas de la altura h.
En los canales de sección rectangular, trapecial, parabólicas, o abovedados no llenos, la sección y el radio hidráulico crecen con la profundidad de agua, h.

## Slide 12
i
hn
M.P.V.
Subiendo por la curva desde hn
PERALTADA
M.P.V.
Bajando por la curva desde hn
DEPRIMIDA

## Slide 13
i
hn
hc
Bc
Cuando J  i (deprimido) el movimiento pierde más rápidamente energía que lo que baja el fondo de la canalización, entonces el Bernoulli referido al fondo disminuye acercándose al Bernoulli crítico.
si el régimen es de río estamos bajando en la curva hacia la crisis, y por lo tanto h disminuye.
si el régimen es de torrente estamos subiendo por la curva hacia la crisis, y por lo tanto h aumenta.

## Slide 14
Cuando J  i (peraltada) el Bernoulli de fondo aumenta desde el valor crítico que es el mínimo hacia arriba y hacia abajo.
si el régimen es de río nos movemos desde el Bec hacia arriba aumentando el valor de la altura de agua “h” con el aumento del Be en el sentido del escurrimiento.
si el régimen es de torrente nos movemos desde el Bec hacia abajo en la curva, ocasionando una disminución de “h” a medida que aumenta Be en el sentido del escurrimiento.
En resumen:
En los ríos deprimidos la altura de agua disminuye en el sentido del escurrimiento.
En los torrentes deprimidos la altura de agua aumenta en el sentido del escurrimiento.
En los ríos peraltados la altura de agua aumenta en el sentido del escurrimiento.
En los torrentes peraltados la altura de agua disminuye en el sentido del escurrimiento.

## Slide 15
ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL EJE HIDRÁULICO MEDIANTE LA ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO PERMANENTE VARIADO
Adoptamos las siguientes hipótesis de cálculo:
La forma de la sección transversal, pendiente, y rugosidad del canal no varían a lo largo del mismo.
La pérdida de carga es la misma que la que se produce en MPU, calculada con la velocidad y radio hidráulico de la sección.
Como la pendiente del canal es pequeña, puede considerarse que la altura de agua medida en la vertical es igual a la medida en la normal al fondo del canal.
Encontraremos la variación del eje hidráulico a lo largo del eje x (que haremos coincidir con el fondo de la canalización y su sentido positivo con el de la dirección del escurrimiento del agua), para un movimiento permanente variado.

## Slide 16
ANÁLISIS DEL DENOMINADOR
El signo del denominador determina el tipo de escurrimiento.
En RIO UUc entonces Uc2 - U2  0  EN RÉGIMEN DE RÍO EL DENOMINADOR ES POSITIVO.
En TORRENTE UUc entonces Uc2 - U2  0  EN RÉGIMEN DE TORRENTE EL DENOMINADOR ES NEGATIVO.
  ANÁLISIS DEL NUMERADOR
En corrientes PERALTADAS i  J entonces i-J  0  EN CORRIENTES PERALTADAS EL NUMERADOR ES POSITIVO.
En corrientes DEPRIMIDAS i  J entonces i-J  0  EN CORRIENTES DEPRIMIDAS EL NUMERADOR ES NEGATIVO.
Para i=J presenta movimiento permanente uniforme, el numerador es cero, y por lo tanto la dh/dx es cero.

## Slide 17
altura crece cuando x crece
altura decrece cuando x crece

## Slide 18
n
c
i
h
hn
hc
Cuando el denominador es cero
.
Altura crece indefinidamente, pérdida de carga y velocidad tienden a 0, eje horizontal

## Slide 19
Si i = ic
La pendiente de la superficie de agua coincide con la pendiente crítica

## Slide 20
      Posibles casos:
Recordando que:
Régimen de río: h  hc Régimen de torrente: h  hc
Pend. Suave: hn  hc Pend. Fuerte: hn  hc
Curva peraltada: h  hn Curva deprimida: h  hn

## Slide 21
Río peraltado con pendiente suave: h>hn>hc y dh/dx0
compuertas, disminución de pendientes, aumento de rugosidad o disminución de la sección.
i
h
hn
hc
Río deprimido con pendiente suave: hnhhc y dh/dx0.
Escalón de bajada
hc
hn
h
Torrente deprimido en pendiente suave: hhchn y dh/dx0.

h
hc
hn

## Slide 22
Río peraltado con pendiente fuerte: hhchn y dh/dx0.
hc
hn
h
Torrente deprimido con pendiente fuerte:
hchnh y dh/dx0
hc
hn
h
Torrente peraltado con pendiente fuerte: hchhn
hc
hn
h

## Slide 23
DISCUSIÓN DEL EJE HIDRÁULICO PARA CAMBIO
DE PENDIENTE
Pendiente suave a más suave
En A rio peraltado
hc
hn
hn
hc
A
Pendiente suave a menos suave
En A río deprimido
hc
hn
hc
A
hn

## Slide 24
Pendiente suave a fuerte
hc
hn
hc
A
hn
Pendiente fuerte a menos fuerte
A torrente deprimido
o
hc
hn
hc
A
hn
Pendiente fuerte a más fuerte
A torrente peraltado
o
hc
hn
hc
A
hn

## Slide 25
Pendiente fuerte a suave
hc
hn
hc
A
hn
E
F
K
G
Pendiente suave a crítica
hc
hn
hc
A
Pendiente crítica a suave
hc
hn
hc
A
ic
ic
hn aguas abajo hc
hn aguas arriba hc

## Slide 26
Pendiente crítica a fuerte
hc
hn
hc
Pendiente fuerte a crítica
hc
hn
hc
A
ic
ic
hn aguas arriba hc
hn aguas abajo hc

## Slide 27
TRAZADO EJE HIDRÁULICO. CURVA DE REMANSO
Las singularidades en canales abiertos, generan un movimiento permanente variado en los alrededores de las mismas. La longitud en la cual se manifiesta esa variación del eje hidráulico es lo que se denomina “longitud de la curva de remanso”;
No es de fácil solución

## Slide 28
zo
z1
ho
Uo2/2g
h1

U12/2g
Plano de Referencia
i
x
Longitud de remanso =  xi
Se usan diferencias finitas aplicando Bernoulli

## Slide 29
Se fijan los límites del remanso y el intervalo de cálculo de la altura de agua.
Se calcula la , RH, U, Bef y J.
Entre secciones sucesivas calcula x.
La longitud total es la sumatoria de los x.

## Slide 30
MOVIMIENTO IMPERMANENTE
1
2
Q
  dx sen i
dx
i

B


Euler
Sección media
Movimiento unidireccional u=v=0

## Slide 31
PRIMERA ECUACIÓN DE SAINT-VENANT PARA MOVIMIENTO IMPERMANENTE EN CANALIZACIONES ABIERTAS
Divido por el peso especifico

## Slide 32
SEGUNDA ECUACIÓN DE SAINT-VENANT PARA MOVIMIENTO IMPERMANENTE EN CANALIZACIONES ABIERTAS
Movimientos ondulatorios. Ondas de traslación
h
h1

h2

Las perturbaciones en el escurrimiento de una canalización abierta se trasladan a lo largo del cauce en forma de ondas. ¿Cuáles son las perturbaciones que producen ondas?, incrementos o disminuciones del caudal, principalmente.
Principio de la conservación de la masa. Q varía con x, w varía en el tiempo y q representa el caudal por unidad de longitud que entra o sale por las paredes de un tubo de flujo.
MPV
MPU
Intumescencia

## Slide 33
Estas ondas las denominaremos ondas de traslación.
Pueden ser positivas o negativas, según que la intumescencia esté por arriba o por debajo del tirante normal de escurrimiento.
Las ondas de traslación se pueden originar por la incorporación brusca de un volumen de agua o un cuerpo sólido, onda positiva, o por el contrario con la extracción repentina de un volumen de agua o retiro de un cuerpo sólido, onda negativa.
Si la perturbación que da origen a una onda es de corta duración, la onda es solitaria, en cambio, cuando es de larga duración se generan ondas sucesivas o lo que se denomina un tren de ondas.
Por ejemplo, una compuerta en un canal, con la apertura y cierre rápido se genera una onda solitaria, en cambio con una apertura o cierre con un determinado tiempo de permanencia se generan ondas sucesivas.

## Slide 34
De acuerdo a la magnitud de la amplitud de la onda, las mismas se pueden clasificar en ondas bajas o de pequeña amplitud, u ondas altas o de no pequeña amplitud.
Las ondas bajas son aquéllas en las cuales el valor absoluto de la amplitud e es pequeño, y los tirantes de agua son prácticamente iguales con o sin onda.
Las ondas altas son aquéllas en las cuales la amplitud no puede considerarse despreciable, y por lo tanto, los tirantes de agua resultan distintos.
La velocidad de traslación de las ondas se denomina celeridad, se la indica con la letra c, y es la velocidad relativa de la onda respecto del escurrimiento.
Las ondas de traslación por medio de las cuales se manifiestan las perturbaciones en los canales, corresponden a un Movimiento Impermanente, es decir, que la altura de agua del escurrimiento es función del espacio y del tiempo

## Slide 35
Movimiento Impermanente lentamente variable (lentamente impermanente):
El eje hidráulico sube o baja lentamente, la curvatura es suave, el cambio en la profundidad es gradual, el frente de ondas no se modifica demasiado.
Predominan las fuerzas de frotamiento en el fondo y las paredes, la celeridad de las ondas es constante.
Se presenta en las ondas originadas por las crecidas en ríos caudalosos de llanura, y en las originadas por la operación lenta de estructuras de control (compuertas).
Movimiento Impermanente rápidamente variable (rápidamente impermanente)
El eje hidráulico presenta discontinuidades y variaciones bruscas, la curvatura del perfil de la onda es muy grande.
Las fuerzas de frotamiento son despreciables frente al efecto dinámico del movimiento, o sea las fuerzas de aceleración.
Se presentan en un tren de ondas originado por la operación rápida de estructuras de control, como por ejemplo las compuertas, desembalses muy rápidos.

## Slide 36
Ejemplos de ondas de traslación
Si se varía el caudal que escurre por una canalización abierta, se produce también la variación del tirante de agua.
Esa modificación se traslada en forma de ondas de traslación, o sea, que la perturbación se propaga en forma de ondas de traslación. Existen 4 clases de ondas (+ o - = dirección o ≠)-
La onda se traslada en el mismo sentido que la corriente.
1
2
1
2
c
U
hn
ONDA POSITIVA
hn
c
U
ONDA NEGATIVA
Aumentando el caudal en la sección 1-1
Extrayendo el caudal en la sección 1-1

## Slide 37
hn
c
U
ONDA NEGATIVA
Aumentando el Q en la sección 2-2.
Disminuyendo el caudal en la sección 2-2
c
U
hn
ONDA POSITIVA
La onda se traslada en el sentido contrario a la corriente.
1
2
1
2
1
2
1
2

## Slide 38
Un ejemplo clásico de ondas de traslación es el dado por el manejo de una compuerta en un canal abierto.
Una compuerta es un orificio de fondo cuyo caudal se calcula con la ecuación de gasto de un orificio
h
h
c
c


U
Onda Positiva
Onda Negativa
c
h
h
c


U
Onda Negativa
Onda Positiva

## Slide 39
Canal de Aducción
Cámara de Carga
Canal Colector
Canal de descarga
Aliviadero
Tubería que es alimentada normalmente
El canal de aducción se encuentra lleno y el agua sigue escurriendo, pero por un cierre brusco de las compuertas o válvulas de admisión de la central se produce una onda positiva a partir de la cámara de carga y hacia aguas arriba del canal.
Como el agua sigue escurriendo, el nivel en el canal se eleva, y el aliviadero evacúa el agua sobrante.

## Slide 40
Onda solitaria
Russell en 1834 observó por primera vez e investigó experimentalmente la onda solitaria; Boussinesq y Rayleigh desarrollaron inicialmente el análisis matemático de la misma.
La onda solitaria tiene una forma simple, consiste enteramente de una elevación sin ninguna depresión asociada.
La onda cae enteramente sobre la superficie del agua y se mueve suave y tranquilamente sin turbulencia en cualquier lugar a lo largo de su perfil.
Supongamos que una onda solitaria está viajando hacia aguas abajo con una celeridad “c”, en un canal rectangular.
c

hn
MOVIMIENTO LENTAMENTE IMPERMANENTE

## Slide 41
LÍNEA DE ENERGÍA
c
c
h
h

U`
c2/2g
U`2/2g
MOVIMIENTO PERMANENTE VARIADO
Este movimiento lentamente impermanente puede asimilarse sin mayor error a un movimiento permanente variado.
Se supone un observador en la orilla del canal trasladándose con la onda, a una velocidad “c” igual a la celeridad de la onda.
Este observador verá que la onda parece estar quieta, mientras que el fluido se mueve a una velocidad en magnitud igual a “c” (velocidad relativa de la onda respecto del escurrimiento), lo que responde a un Movimiento Permanente Variado

## Slide 42
Si se desprecia el efecto del frotamiento y suponiendo una pendiente pequeña y coeficiente de Coriolis  = 1 para todas las secciones transversales, la ecuación de energía entre la sección normal de flujo y la sección en la cresta de la onda:

## Slide 43
ECUACIÓN DE CELERIDAD DE SAINT-VENANT PARA CANALES RECTANGULARES
ECUACIÓN DE CELERIDAD DE SAINT-VENANT PARA CANALES NO RECTANGULARES
CELERIDAD DE LA ONDA CORREGIDA POR RUSSELL Y BAZIN
Ondas bajas o de pequeña amplitud
Son aquellas ondas en las cuales el valor de   0
V = c
V = c
U = 0  V = U  c
Velocidad crítica

## Slide 44
V = c - U
V= U + c
U  c  V = U  c
LOS ESCURRIMIENTOS CON RÉGIMEN DE RÍO DEPENDEN DE LAS CONDICIONES AGUAS ABAJO
V= U + c
U  c  V = U  c

LOS TORRENTES DEPENDEN SOLAMENTE DE LAS CONDICIONES AGUAS ARRIBA DE ELLOS

## Slide 45
V = 0
V= 2 c
U= c  V = U  c
EN ESCURRIMIENTOS CON RÉGIMEN CRÍTICO SE INDEPENDIZAN LAS CONDICIONES AGUAS ARRIBA DE LAS DE AGUAS ABAJO
Ondas altas o de no pequeña amplitud
Son aquellas ondas en las cuales el valor de  está en el orden de magnitud de la altura de agua en el escurrimiento, o sea que va aumentando hasta tomar el mismo valor que la profundidad de agua h en el escurrimiento por debajo de la misma.
Existen dos alturas de agua diferentes con una diferencia entre ambas h = h2 - h1 =  que es la amplitud media de la onda, menor que h1. Bajo estas condiciones se dice que las ondas formadas son MODULARES

## Slide 46
c
  h1
h2
h1
U
ONDAS MODULARES
h tiende al valor de h1 las ondas dejan de ser estables, cambian de forma y tienden a romperse. Es por ello que se denomina onda ROMPIENTE
c
h =   h1
h2
h1
U
ONDA ROMPIENTE

## Slide 47
Cuando el valor de h =  = h1, es decir que h2 = 2 h1 , las ondas rompen y se transforman en una sola onda estacionaria llamada RESALTO HIDRÁULICO.
c
h =  = h1
h2
h1
U
RESALTO HIDRÁULICO.
Fr  1.75 para exista un resalto, si no lo es, se dice que el torrente no tiene la potencia necesaria para producirlo

## Slide 48
EJEMPLO:
Un canal rectangular de hormigón premoldeado (n=0,014) presenta un salto. La pendiente del canal es de 0,001 m/m. El ancho de fondo del canal es de 2,6 m.
Sobre el escalón se produce la altura crítica (0.84 m). El caudal que circula por el canal es de 6,3 m3/s.
La hn es de 1.40 m.
Determinar la distancia entre la altura normal y la crítica y graficar la curva de remanso.

## Slide 49
h (m) | Ω (m^2) | χ (m) | RH (m) | U (m/s) | Bf (m) | Δ B (m) | J | Jm | Jm-i | Δx(m) | x acum (m)
0.84 | 2.184 | 4.280 | 0.510 | 2.88 | 1.26411 |  | 0.004000 |  |  |  | 0
0.98 | 2.543 | 4.556 | 0.558 | 2.48 | 1.29087 | 0.026757 | 0.002618 | 0.003309 | 2.309E-03 | 11.59 | 11.59
1.12 | 2.902 | 4.832 | 0.600 | 2.17 | 1.35627 | 0.065409 | 0.001824 | 0.002221 | 1.221E-03 | 53.57 | 65.16
1.25 | 3.260 | 5.108 | 0.638 | 1.93 | 1.44430 | 0.088027 | 0.001332 | 0.001578 | 5.777E-04 | 152.37 | 217.53
1.40 | 3.640 | 5.400 | 0.674 | 1.73 | 1.55268 | 0.108378 | 0.000993 | 0.001162 | 1.625E-04 | 666.97 | 884.51
Clasificación río deprimido con pendiente suave