## Slide 1
ARQUITECTURA SUSTENTABLE
ENERGÍA TOTAL DE UN EDIFICIO

## Slide 2
PRODUCCIÓN
materias primas
transporte
CONSTRUCIÓN
Transporte
USO
mantenimiento
reparación-remplazo
FIN DE VIDA
demolición
transporte
reciclado-reutilización
basural
rehabilitación
consumo energético
consumo de agua
Procesos en obra
fabricación
ETAPAS CONSIDERADAS PARA EL ACV SIMPLIFICADO DE UN EDIFICIO
ACV Simplificado para EDIFICIOS

## Slide 3
Las fases de extracción y fabricación de materiales
(energía incorporada) y la fase de uso (energía operativa) del edificio son las que concentran hasta un 90% del consumo de energía y emisiones de CO2 del ciclo de vida
de un edificio.
ENERGÍA TOTAL DE UN EDIFICIO

## Slide 4
Es toda la energía que se utiliza en el edificio para otorgar habitabilidad a sus ocupantes. Es la energía que se utilizará para calefacción, refrigeración, ACS, iluminación, cocción de alimentos, etc.
ENERGÍA TOTAL DE UN EDIFICIO
ENERGÍA INCORPORADA
ENERGÍA OPERATIVA
Es toda la energía que se necesitó en los distintos procesos necesarios para llevar el material a su lugar en el edificio: desde la extracción de las materias primas, hasta su manufactura y erección; debe incluir la energía asociada al transporte (y a la parte proporcional de la infraestructura necesaria para que éste sea posible), así como la parte proporcional de los equipos y maquinaria necesarios para todos esos procesos.

## Slide 5
CÓMO LOGRAR EL AHORRO ENERGÉTICO desde una perspectiva
AMBIENTAL
posiciones encontradas
ENERGÍA INCORPORADA
ENERGÍA OPERATIVA

## Slide 6
El uso de los "nuevos" materiales "verdes" puede ser como "matar moscas a cañonazos": muchos de ellos requieren altas energías de fabricación y lo más que pueden ofrecer es aumentos en la eficiencia. No es el camino más directo hacia la disminución de los impactos sobre el ambiente.
ENERGÍA INCORPORADA
ENERGÍA OPERATIVA
CÓMO LOGRAR EL AHORRO ENERGÉTICO desde una perspectiva
AMBIENTAL

## Slide 7
ENERGÍA INCORPORADA
ENERGÍA OPERATIVA
CÓMO LOGRAR EL AHORRO ENERGÉTICO desde una perspectiva
AMBIENTAL
Una de las estrategias más óptimas para lograr una construcción sostenible es seleccionar materiales que reduzcan la huella ambiental
En este sentido, se sugiere que los diseñadores y arquitectos observen estas consideraciones en las primeras etapas del proceso de diseño.
El factor más importante para reducir el impacto de la energía incorporada es diseñar edificios con una larga vida útil, duradera y adaptable.

## Slide 8
ENERGÍA TOTAL DE UN EDIFICIO
ENERGÍA INCORPORADA
ENERGÍA OPERATIVA
El costo energético de fabricación dependerá esencialmente de la cantidad de material utilizado y de su naturaleza (intensidad energética), así como de la durabilidad general de la construcción.
El costo energético de mantenimiento, a igualdad de cantidad y naturaleza de los materiales, dependerá significativamente de la geometria particular con que se empleen y de la eficiencia general de sus sistemas energéticos.
En lo que se refiere al costo energético total, interesa desde el principio evaluar los términos más significativos de su estructura agregada, en lo que se refiere a cuatro variables sintéticas: durabilidad, materiales, geometría y eficiencia.

## Slide 9
ENERGÍA TOTAL DE UN EDIFICIO

## Slide 10
ENERGÍA INCORPORADA EI

## Slide 11
ENERGÍA INCORPORADA
La definición de la EI es la cantidad de energía directa e indirecta necesaria para producir bienes y servicios.
La energía directa se refiere a la requerida por el proceso
de fabricación.
La energía indirecta es absorbida por la minería, la transformación
y el transporte de los factores de producción

## Slide 12
Documentos fundamentados en directrices ISO (entre otras la ISO 14025, ISO 21930, ISO 15804) con la finalidad de aportar información cuantitativa de los impactos ambientales que comporta un producto a lo largo de su Ciclo de Vida. Son conocidas como “Eco-etiquetas tipo” y, en sí mismas, no definen criterios de preferencia ambiental ni establecen requisitos mínimos a cumplir, simplemente informan. En este sentido, se trata de analizar el Ciclo de Vida de un material y ofrecer esta información para la toma de decisiones de proyecto y ejecución de obras
DECLARACIONES AMBIENTALES DE PRODUCTOS - EPD

## Slide 13
La información contenida se basa en la realización de una evaluación global y multicriterio de los impactos medioambientales de un producto desde su origen hasta el final de su vida útil. Esto se hace utilizando el método de Análisis del Ciclo de Vida (ACV), siguiendo las reglas que se establecen para cada Categoría de Producto sobre una base científica y reglamentada.
Los parámetros que se analizan son diversos: Consumo energético; agotamiento de recursos; consumo de agua; residuos sólidos; cambio climático; acidificación atmosférica; polución del aire y del agua; destrucción de la capa de ozono, entre otros.
DECLARACIONES AMBIENTALES DE PRODUCTOS - EPD
ENERGÍA INCORPORADA

## Slide 16
ENERGÍA OPERATIVA
BALANCE ENERGÉTICO

## Slide 17
Se puede definir la EO como el uso de energía durante la actividad ocupante o la energía total necesaria para la operación de un edificio.
La EO depende de las condiciones climáticas, de las necesidades de la región y confort de los ocupantes.
Algunos indicadores de la energía de operación son: Acristalamientos, marcos de ventanas dimensiones de la sala, latitud del sitio, la orientación, horas ocupadas, las ganancias internas, valores de la transmitancia térmica U, la temperatura externa, la masa térmica, tasa de intercambio de aire, radiación solar, temperatura de confort, densidad, especificación del calor y espesor de los materiales
ENERGÍA INCORPORADA
FUENTE: Claudia N. Quispe Gamboa, 2016. Tesis doctoral: ANÁLISIS DE LA ENERGÍA INCORPORADA Y EMISIONES
DE CO2 APLICADO A VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

## Slide 18
UN EDIFICIO PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN SISTEMA TÉRMICO EN INTERACCIÓN CON SU MEDIO EXTERIOR.
El edificio en general no se encuentra en equilibrio constante con su medio, sino que tiene una diferencia, que es producto del ciclo temperatura día/noche o del ciclo estacional.
el balance energético de un edificio se obtiene como la evaluación de los flujos de calor que entran y salen del edificio cada hora.
En el caso de un balance dinámico se tiene en cuenta la acumulación energética y la inercia térmica.
CONCEPTOS BÁSICOS

## Slide 19
CONCEPTOS BÁSICOS
Resistencia Térmica R
La transferencia de calor a través del espesor de un material depende de la resistencia que cada elemento ofrece al paso del calor. Esta resistencia se define como:
R = e/l (m2 K / W )
Donde:
e = espesor (m)
l = conductividad del material (W/m°K)

## Slide 20
Resistencia térmica de paquetes compuestos Rt
La envolvente de un edificio, en general, está compuesta por varios materiales, armando lo que llamaremos componentes de cerramientos verticales y horizontales.
Rt = Rse + R1 + R2 +... + Rn + Rc1 + Rcn + Rsi [m2 K / W]
Donde:
Rse = resistencia superficial exterior [m2 K / W]
R = resistencia térmica de una capa homogénea de material [m2 K / W]
Rsi = resistencia superficial interior [m2 K / W]
CONCEPTOS BÁSICOS

## Slide 21
Transmitancia o Conductancia térmica U
Es la cantidad de calor que un elemento es capaz de transmitir (puede estar compuesto por varias capas de materiales o cámaras de aire) de un espacio a otro.
U = 1/ Rt ( W/ m2 K )
Donde:
Rt = Resistencia total
CONCEPTOS BÁSICOS

## Slide 22
Diferencia de temperatura DT
Es la diferencia absoluta entre temperaturas, exterior e interior.
La Te (temperatura exterior) será un valor a obtener de los registros meteorológicos. Puede utilizarse la TMD que proporciona las tablas de la Norma IRAM 11603.
La Ti o Tc (temperatura interior o de confort) será el valor que se quiere alcanzar en el interior de un edificio o espacio. Será cercano a un valor dentro de los parámetros de confort.
Para invierno: 18°C – 25°C 20°C
Para verano: 20°C – 27°C 24°C
CONCEPTOS BÁSICOS

## Slide 23
+/- Qc +/- Qv + Qs + Qi + Qm = 0
Donde:
Qc = ganancia o pérdida por conducción
Qv = ganancia o pérdida de ventilación
Qs = ganancia solar
Qi = ganancia interna
Qm = ganancia o pérdida mecánica
BALANCE TÉRMICO-ENERGÉTICO

## Slide 24
CONCEPTOS BÁSICOS
Qc
Qv
Qi
Qs

## Slide 25
Qc = Ganancia o pérdida por conducción
Qc = U * A * DT
Donde:
U = resistencia total (W/ m2 K)
A = área perpendicular al flujo de calor (m2)
DT = diferencia de temperaturas (°C)
BALANCE TÉRMICO-ENERGÉTICO

## Slide 26
Qv = Ganancia o pérdida por infiltración y ventilación
Qv = 0,33 * N * V * DT
Donde:
N = número de renovaciones por hora
V = volumen del espacio-edificio en estudio (m3)
DT = diferencia de temperaturas (°C)
0,33 = factor (capacidad volumétrica del aire de retener calor de
1200J/m3 K)
1W= 1J/1s
1200/3600= 0.33
BALANCE TÉRMICO-ENERGÉTICO

## Slide 27
Qi = Ganancias internas
Qi = S Nn elemento * Wn elemento
Donde:
N = número de veces que se repite el elemento
W = energía que expide el equipo
BALANCE TÉRMICO-ENERGÉTICO

## Slide 28
Qs = Ganancia solar
Qsd = G * A * fgs
ó
Qsi = U * G * A * a * Rse
Donde:
G = radiación solar incidente en la ventana o elemento (W/ m2)
A = área de ventana o elemento (m2)
fgs = factor de ganancia solar, está en función del tipo de ventana y representa la cantidad de radiación que efectivamente atraviesa el elemento
U = transmitancia térmica del elemento opaco (W/ m2 K)
a = absortividad superficial del elemento
Rse =resistencia superficial exterior (m2 K /W)
BALANCE TÉRMICO-ENERGÉTICO

## Slide 29
Este valor cambiará de acuerdo a la orientación del plano, al día del año y a la inclinación del plano (b)
Radiación solar incidente G

## Slide 30
Radiación solar incidente G
Este valor cambiará de acuerdo a la orientación del plano, al día del año y a la inclinación del plano (b)

## Slide 31
Radiación solar incidente G
Este valor cambiará de acuerdo a la orientación del plano, al día del año y a la inclinación del plano (b)

## Slide 32
Este valor cambiará de acuerdo a la orientación del plano, al día del año y a la inclinación del plano (b)
Radiación solar incidente G

## Slide 33
Este valor cambiará de acuerdo al color de la superficie expuesta.
Coeficiente de absortividad a

## Slide 34
Este valor cambiará de acuerdo al color de la superficie expuesta.
Coeficiente de absortividad a

## Slide 35
¿PROBAMOS?

## Slide 36
Realizar el balance térmico de un edificio de las siguientes características.
Edificio= Vivienda unifamiliar Renovaciones= 1.5
Superficie cubierta= 64m2
Volumen= 320m3
Muros tipo1= ladrillón con revoque en ambos lados con aislación de 0.05m de espesor de poliestireno expandido (136m2)
Muros tipo2= ladrillón con revoque en ambos lados sin aislación (64m2)
Ventanas norte = 2x(2x1.6)
oeste= 1x(1x1.6)
este= 1x(1x1.6)
Cubierta = losa maciza: hormigón armado, lana de vidrio de 0.10m de espesor y membrana asfáltica.
Ejercicio

## Slide 37
Radiación incidente:
b:90° c: N = 582.7W
Temperatura exterior = -1°C
Temperatura de confort = 20°C
Rse = 0.04
Rsi = 0.17
Datos necesarios
+/- Qc +/- Qv + Qs + Qi + Qm = 0
Conductividad materiales:
l ladrillón: 0.82 W/m°C
l hormigón revoque: 1.16 W/m°C
l poliestireno exp: 0.04 W/m°C
l membrana asfática: 0.021 W/m°C
l hormigón armado: 1.6 W/m°C
l lana de vidrio: 0.03 W/m°C
l yeso: 0.35 W/m°C
Transmitancia de ventanas:
U ventana VS: 5.2 W/m2°C
U ventana DVH: 2.8 W/m2°C
Ejercicio

## Slide 38
Ejercicio

## Slide 39
Qv = Ganancia o pérdida por infiltración y ventilación
Qv = 0,33 * N * V * DT
Donde:
N = número de renovaciones por hora de acuerdo al sistema de
ventilación o enfriamiento.
V = volumen del espacio-edificio en estudio (m3)
DT = diferencia de temperaturas (°C)
(Text= temperatura media enero-diciembre)
0,33 = factor
BALANCE - VARIANTES de VERANO

## Slide 40
Qs = Ganancia solar
Qsd = G A ip
Donde:
G = radiación solar incidente en la ventana o elemento (W/ m2)
A = área de ventana o elemento (m2)
ip = índice de protección
BALANCE - VARIANTES de VERANO

## Slide 41
El coeficiente de transferencia de calor por convección, depende de la velocidad del aire alrededor del cuerpo y se mide en W/m2 K.
Tabla de magnitud de hc para algunos de los procesos de convección
En el coeficiente hc, interviene de manera directa la velocidad del aire. Éste es un parámetro importante para manipular la pérdida de calor del sistema hacia el ambiente.
Por recomendación de la norma ISO 77300, en ambientes habitables es conveniente que la velocidad del aire no supere los 0.2m/s.
Coeficiente de convección