## Slide 1: Sistemas de automatización y control
Método de Routh-hurwitz
Prof. Titular ing. María Susana Bernasconi | aydte. 2da Julián rayes

## Slide 2: Función de transferencia de lazo cerrado
Función de transferencia de lazo cerrado

## Slide 3: Arreglo de routh: paso 1
Se debe tomar el polinomio denominador de G(s) y colocar en la primera columna las potencias de s

## Slide 4
Arreglo de routh: paso 2
Con la ecuación característica, completamos las primeras dos filas del arreglo de la siguiente manera

## Slide 5
El resto de los elementos de la tabla son elementos desconocidos y debemos determinarlos. De esta forma podemos nombrarlos como incógnitas y luego calcularlos
Arreglo de routh: paso 3

## Slide 6
Arreglo de routh: paso 3
Identificamos al pivote para cada incógnita, el cual corresponde al primer elemento de cada fila inmediatamente superior a la incógnita que se desea calcular y realizamos un determinante, dividido entre el pivote

## Slide 7
Arreglo de routh: paso 3
Identificamos al pivote para cada incógnita, el cual corresponde al primer elemento de cada fila inmediatamente superior a la incógnita que se desea calcular y realizamos un determinante, dividido entre el pivote

## Slide 8
Arreglo de routh: paso 3

## Slide 9
Arreglo de routh: paso 4
Finalmente observamos la primera columna y el número de cambios de signo corresponde al número de polos inestables. Cabe aclarar que no es de interés el valor de las incógnitas b1, c1, etc. sino su SIGNO.

## Slide 10: CASO especial 1: pivote nulo
En el caso en el que aparece un cero en la posición del pivote, lo reemplazamos por una variable distinta de cero y positiva a la cual podríamos llamar 𝛆, para poder realizar el cálculo y posteriormente sacar conclusiones en base al signo resultante

## Slide 11: CASO especial 2: fila nula
Si una fila queda completamente nula (lo cual sucede cuando tenemos polos ubicados en el eje imaginario), no sustituimos por 𝛆 sino que formaremos un polinomio de la siguiente forma:
Formar el polinomio con los coeficientes de la fila inmediata superior a la fila nula. El polinomio comenzará con la potencia de s de la misma fila de la cual estamos sacando los coeficientes y desciende término a término de a una potencia de s

## Slide 12: CASO especial 2: fila nula
Diferenciamos el polinomio respecto a s:
Reemplazamos la fila nula con los coeficientes del polinomio derivado y se continúa el cálculo de forma normal

## Slide 13: Ejemplos: a

## Slide 14: Ejemplos: a
Podemos observar que la primera fila cambió de signo dos veces, por lo que habrán dos polos en el semiplano positivo del plano complejo. Los polos son:

## Slide 15: Ejemplos: a
Estos polos pueden ser obtenidos mediante MATLAB

## Slide 16: Ejemplos: B, caso especial 1
Dada la siguiente función de transferencia de lazo cerrado:

## Slide 17: Ejemplos: B, caso especial 1
Así, tenemos dos cambios de signo, por ende dos polos en el semiplano positivo y así un sistema inestable

## Slide 18: Ejemplos: B, caso especial 1
Polos calculados:

## Slide 19: Ejemplos: C, caso especial 2
Nota: cuando se tienen números muy grandes puede dividirse toda una fila por un escalar, en este caso, la segunda fila dividida por 7:

## Slide 20: Ejemplos: C, caso especial 2
Formamos el polinomio auxiliar y diferenciamos:
Sin cambios de signo

## Slide 21: Ejemplos: C, caso especial 2
Polos calculados:

## Slide 22: referencias
https://controlautomaticoeducacion.com/