## Slide 1: ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS
Trabajo Práctico N°8
Generador de CC:
Curvas Características

## Slide 2: OBJETIVOS:
Reconocer y describir en forma general la máquina de corriente continua, estudio de conexiones y accesorios de comando.
Aplicar la denominación normalizada de bornes.
Ensayar un generador con excitación independiente y obtener sus características de funcionamiento.
Realizar Informe del Ensayo.-

## Slide 3: INTRODUCCIÓN TEÓRICA
Las máquinas dinamoeléctricas de corriente continua, son máquinas reversibles; es decir, pueden funcionar indistintamente como generadores o como motores.
Tipos de excitación:
En pequeñas máquinas, donde no se emplean imanes permanentes, la excitación se logra mediante electroimanes alimentados con corriente continua proveniente de una fuente o red auxiliar (máquinas con excitación independiente), o bien con corriente generada por la misma máquina (generadores auto excitados); en derivación, en serie y compuesta (ésta puede ser adicional o diferencial).
Partes Fundamentales:
- El sistema inductor; con los polos inductores (electroimanes) fijos a la carcasa; cada núcleo posee una expansión polar; el (o los) circuito magnético queda bien definido.

## Slide 6: INTRODUCCIÓN TEÓRICA
-El sistema inducido: rotor, montado solidariamente al eje de la máquina, construido con chapas de acero al silicio laminado. Posee canaletas o ranuras axiales para alojar los lados de bobinas del bobinado inducido. Los extremos de bobinas están conectados al: sistema colector, formado con delgas. Sobre el colector apoyan las escobillas, sujetas mediante porta escobillas al estator de la máquina.
-La carcasa sirve de estructura a todo el conjunto; a ella se fijan los cojinetes y las tapas. El dispositivo porta escobillas.-

## Slide 15: DESIGNACIÓN NORMALIZADA DE BORNES
A-B: Terminales del Inducido.
C-D: Excitación derivación.
E-F: Excitación serie.
Ga–Ha: Polos auxiliares de conmutación.
Gc–Hc : Arrollamientos compensadores.
J – K: Excitación Independiente.

## Slide 16: DESIGNACIÓN NORMALIZADA DE BORNES

## Slide 17: MÁQUINA DE CC EN CORTE PARCIAL

## Slide 18: APLICACIÓN DEL FRENO REGENERATIVO

## Slide 19: CURVAS CARACTERÍSTICAS
La f.e.m. inducida en un generador de corriente continua es:
Funcionando en CARGA:
; Entonces:
Curva Característica | f.e.m. | Carga | Velocidad
Característica de Vacío | E = f( Ie ) | I = 0 | n = constante
Característica de Carga | Ub = f(Iex) | I = constante  0 | n = constante
Característica externa | Ub = f(I) | Iex = constante | n = constante
Característica de regulación | Ie = f(I) | Ub = constante | n = constante

## Slide 20: CURVAS CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICA DE VACÍO
Iex
E
E [V] | Iex [A]
E = f(Iex)  n= cte.
A
A

## Slide 21: CURVAS CARACTERÍSTICAS
Característica en carga
Ub = f(Iex)  I = cte.

## Slide 22: CURVAS CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICA EN CARGA
Ub = f(Iex)  I = cte.
Ub [V] | Iex [A]

## Slide 23: CURVAS CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICA EXTERNA
Ub [V] | I [A]
Ub = f(I)  Iex = cte; n= cte.

## Slide 24: CURVAS CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICA de REGULACIÓN
Iexc = f(I)  Ub = cte; n= cte.
Iex [A] | I [A]