## Slide 1
ENCOFRADOS
La misión de los encofrados es dar forma al hormigón fresco
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR
Mantener la forma concebida de la pieza
Asegurar estanqueidad
Resistir las cargas generadas durante el colado del hormigón
Asegurar la recuperación del material luego del proceso de fragüe.
Garantizar economía en su utilización.

## Slide 2
CARGA VERTICAL Y PRESIÓN LATERAL
La carga vertical se calcula a partir del peso específico del hormigón fresco,
2300 a 2600 kg/m3.
La carga lateral se estima con la presión que ejerce el hormigón fresco sobre los laterales de los moldes y es función del espesor, la altura de la pieza y la velocidad de colado.
La presión al pie del encofrado será
2300 kg/m3 x H

## Slide 3
MATERIALES EMPLEADOS
MOLDES: madera, fenólicos, metálicos,
fibras de vidrio, plásticos.
SOPORTES: travesaños y soleras de madera ó metal.
PUNTALES: rollizos, escuadrías, perfiles metálicos, tubulares telescópicos
FIJACIONES: alambres, varillas roscadas, especiales.

## Slide 4
BASES CORRIDAS
Caras encofradas
Tablas para alinear columnas
Hilo para alinear el encofrado

## Slide 5
BASES AISLADAS
Caras de la base encofradas
Vigas de fundación encofradas

## Slide 6
VIGAS DE
FUNDACIÓN
Separadores para mantener el ancho de viga
Encofrados de tabla de álamo de 1” x 4”
Travesaños 1” x 2"

## Slide 7
VIGAS DE
FUNDACIÓN
Viga de fundación curva, materializada con tablas y tablero fenólico

## Slide 8
VIGAS DE FUNDCIÓN Y BASES AISLADAS

## Slide 9
VIGAS DE
FUNDACIÓN

## Slide 10
COLUMNAS ENCOFRADAS DOS O TRES CARAS

## Slide 11
COLUMNAS ENCOFRADAS DOS CARAS
Encofrado de columna dos caras con tabla de álamo de 1” x 4” y travesaños cada 50 cm, atados con alambre N14

## Slide 12
COLUMNAS ENCOFRADAS DOS CARAS

## Slide 13
COLUMNAS ENCOFRADAS TRES CARAS
Encofrado de columna tres caras con tabla de álamo de 1” x 4” y travesaños cada 50 cm, atados con alambre N14
Largueros y puntales de 3” x 3”
Para asegurar verticalidad en ambos sentidos

## Slide 14
COLUMNAS ENCOFRADAS CUATRO CARAS

## Slide 15
COLUMNAS ENCOFRADAS CUATRO CARAS

## Slide 16
COLUMNAS ENCOFRADAS CUATRO CARAS

## Slide 17
COLUMNAS ENCOFRADAS CUATRO CARAS

## Slide 18
COLUMNAS ENCOFRADAS CUATRO CARAS
Zunchos o llaves metálicas