## Slide 1: TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN
DISEÑO ESTRUCTURAL III
Carrera de Arquitectura. Facultad de Ingeniería. Uncuyo
Grupo MORENOS

## Slide 2: HORMIGÓN
La palabra HORMIGÓN procede del término latino “formicõ”, que alude a la cualidad de moldeable o “dar forma”.
Es el resultante de la mezcla de cemento con áridos y agua.

## Slide 3: CONSTITUYENTES DEL HORMIGÓN
Cemento: Su materia prima es la piedra caliza. El cemento en un ligante hidráulico o sustancia que mezclada con el agua se convierte en una pasta moldeable con propiedades adherentes y es capaz de endurecer ya sea estando expuesta al aire libre como debajo del agua. No se disuelve en el agua.
Agua: permite la hidratación del cemento y es indispensable para asegurar la trabajabilidad y la buena compactación del hormigón. Se debe utilizar agua potable
Áridos: proceden de la desintegración o trituración, natural o artificial, de rocas. Estos agregados son el elemento mayoritario ya que representan del 80 al 90 % del peso total del hormigón.
árido grueso o grava: tamaño superior a 5mm. Colocado en exceso afecta la trabajabilidad.
árido fino o arena: tamaño inferior a 5mm. Colocado en exceso perjudica la resistencia.
Se debe lograr la máxima compacidad es decir que la cantidad de huecos dejada por los agregados sea mínima. Su influencia en la resistencia esta dada por su resistencia, forma, textura, limpieza superficial y absorción.
Para poder modificar algunas de las características o comportamiento del hormigón, se pueden añadir aditivos: colorantes, aceleradores, retardadores de fraguado, fluidificantes, impermeabilizantes, etc.

## Slide 4: CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN FRESCO
UNIFORMIDAD: debe ser mantenida durante el mezclado, colocación y compactación, para lograr un hormigón de propiedades físico-mecánicas y de durabilidad homogéneas en toda su masa. Es modificada por los fenómenos de segregación y exudación. Se dice del material que tiene las mismas propiedades en todos los puntos. En el hormigón fresco se consigue mediante un buen amasado y es necesaria para que el hormigó llegue a todas las partes del encofrado.
Segregación: Separación de los constituyentes de una mezcla heterogénea de modo que la distribución de tamaños de las partículas componenetes deja de ser uniforme. Puede disminuirse con la selección de una granulometría adecuada y un manejo cuidadoso del material.
Exudación: Forma especial de segregación en la que parte del agua de amasado tiende a ascender hacia la superficie del hormigón recién colocado.
TRABAJABILIDAD: propiedad que determina la facilidad y homogeneidad con la que se puede mezclar, transportar, colocar en los enconfrados compactar y acabar la mezcla con la mínima segregación de los componentes.
CONTRACCIÓN: la mezcla se contrae debido a la reducción del volumen original de agua por combinación química.
Durante la hidratación del cemento, se produce desprendimiento de calor que si no se disipa con la misma rapidez con que se produce, queda un remanente que al acumularse incrementa la temperatura de la masa. El calentamiento del hormigón lo expande, de manera que al enfriarse posteriormente sufre un contracción que genera esfuerzos de tensión capaces de agrietarlo.
CONSISTENCIA : movilidad relativa o capacidad de fluir de un hormigón fresco. El indicador habitual es el asentamiento y puede ser estimado mediante diversos método como el cono de Abrams, Mesa de Graff y ensayo de Vebe. Se pueden utilizar aditivos para mejorar la fluidez del hormigón ya que no debe agregarse agua.
COHESIÓN: a medida que se incorpora agua en una mezcla la humectación creciente de las partículas da lugar a un efecto lubricante favorable que simultáneamente provee cohesión y movilidad. Existe un punto en el cual el aumento del contenido de agua comienza a ser desfavorable. Por ello para consistencias de hormigones fluidas y muy fluidas se requiere del empleo de un aditivo químico superfluidificantes que permiten mantener la cohesión de la mezcla.
TIXOTROPÍA: propiedad que le permite rigidizarse en un período breve mientras esta en reposo, pero adquirir una mejor viscosidad al ser agitado mecánicamente. Permite el traslado y la colocación de la mezcla en los moldes antes de que comience el fraguado y endurecimiento
COMPACIDAD: hace referencia a la capacidad de acomodamiento que tienen las partículas de los ingredientes sólidos que lo componen. Una compactación adecuada es esencial para la durabilidad del hormigón
FRAGUADO: período durante el cual la mezcla pasa de estado líquido a sólido. Todavía o tiene resistencia mecánica, mantiene su homogeneidad y ya no permite su transporte sin que se modifiquen sus condiciones finales .
El estado fresco se define como el tiempo que transcurre entre el momento que se ponen en contacto el agua y cemento hasta que el hormigón empieza a rigidizarse o fraguar. Su masa posee plasticidad y tiene la facultad de poder moldearse.

## Slide 5: CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN ENDURECIDO
RESISTENCIA MECÁNICA: Valor que caracteriza a un hormigón por su resistencia a la compresión. Depende principalmente de dos factores: la relación agua /cemento y el grado de compactación. Con mayor relación a/c bajan las resistencias
DURABILIDAD: es la capacidad del hormigón endurecido de soportar las agresiones del medio ambiente y otros factores sin deteriorarse. Debe asegurar su integridad y la de las armaduras a lo largo de toda la vida en servicio. La armadura debe tener un recubrimiento mínimo de hormigón que se indica en tablas.
IMPERMEABILIDAD: característica ligada a la durabilidad, presente en hormigones compactos y uniformes donde no hayan quedado en la masa bolsones de aire por donde puedan ingresar elementos agresivos.
ESTABILIDAD DIMENSIONAL: capacidad del hormigón de mantener los cambios dimensionales dentro de ciertos límites para que sus efectos no resulten perjudiciales. Se produce: contracción por fraguado, contracción por secado o retracción, variaciones de origen térmico, variaciones producidas por cargas instantáneas o por cargas permanentes.
RESISTENCIA AL FUEGO: el hormigón solo adquiere temperaturas elevadas bajo acción prolongada ya que resiste la acción del fuego 1a 3 horas sin protección extra. La resistencia a la compresión disminuye aproximadamente un 60% con temperatura a 400 – 500 ºC y la tensión de fluencia del acero desciende a 200ºC. Los recubrimientos mínimos de las armaduras deben aumentar para la protección contra el fuego por cada 30min de aumento a la resistencia al fuego: 10mm en tabiques, vigas y columnas y en losas 5mm.
Ecuación de Duff Abrams
Fórmula de Rene Feret
La resistencia se ve influenciada por la relación agua cemento y por grado de compactación.
La resistencia y durabilidad del hormigón endurecido dependen principalmente de una buena preparación, de un desencofrado perfecto y una compactación adecuada. El proceso de endurecimiento comienza cuando la mezcla adquiere estado sólido y continua durante años.

## Slide 6: DOSIFICACIÓN
1- Definición del Módulo de Finura (MF) de acuerdo a los porcentajes de los Agregados
2-Definición del Asentamiento seleccionado
3- Extraemos la demanda de Agua
4-Determinación de la Resistencia de Diseño de la Mezcla

## Slide 7: DOSIFICACIÓN
5-Estimación de la relación a/c máx
6- Cálculo del C.U.C. (contenido unitario de cemento)
C.U.C.=agua necesaria para 1m3
C.U.C.=agua mezclado / a/c
7-Definición de la cantidad de Agregados
Porcentaje elegido de agregados *volumen restante
Volumen restante= 1000 – (CUC+Aire+Agua)

## Slide 8: CONTROL DE CALIDAD
CONTROL DE RESISTENCIA: se realiza para comprobar la resistencia a rotura a compresión del hormigón utilizado. Se toman muestras de hormigón fresco en probetas cilíndricas normalizadas y se ensayan a rotura por compresión en laboratorio a 28dias. Se llenan las probetas en tres capas de 1/3 de la altura del molde, a cada capa se la compacta con 25 golpes de varilla. Luego se golpean los costados del molde suavemente, finalmente se enrasa el borde superior de la probeta y se almacena en obra por 24hs. Transcurrido el tiempo se desmoldan y transportan a laboratorio para su curado donde se almacenan en una pileta en condiciones normalizadas hasta el momento de ensayo. Deben hacerse por lo menos dos probetas de cada pastón.
CONTROL DE CONSISTENCIA: se coloca el molde sobre la plancha de apoyo horizontal. El operador se para sobre las pisaderas evitando el movimiento del molde durante el llenado y llena el molde en tres capas de aproximadamente el mismo volumen y se apisona cada capa con golpes de varilla. la capa inferior se llena aproximadamente 7cm de altura y la capa media hasta 16 aproximadamente, luego se enrasa la superficie de la capa superior y se levanta el molde en dirección vertical sin perjudicar el hormigón. Una vez levantado el molde se mide inmediatamente la disminución de la altura del hormigón moldeado respecto del molde
MESA DE GRAFF: es el apropiado para ensayar mezclas de hormigón con alta y muy alta trabajabilidad. Se compone de una mesa doble recubierta en chapa galvanizada. El ensayo consiste en introducir hormigón en un cono centrado sobre la superficie que luego de sacudirlo 15 veces se deja fluir sobre la mesa evaluando su trabajabilidad.
ENSAYO DE VEBE: consiste en medir el tiempo necesario para remoldear mediante vibración una masa de hormigón en forma troncocónica y transformarla en una forma cilíndrica. Resulta adecuado para hormigones de poca fluidez y constituye un complemento de la medición del asentamiento del cono.