## Slide 1: TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN
María Belén Encrenaz
Florencia Ginestar
Paula Otta
Josefina Perales
DISEÑO ESTRUCTURAL III

## Slide 2: COMPONENTES
hidratación del cemento en contacto con el agua
reacciones químicas
material maleable (encofrado)
proceso de fraguado
endurecimiento de la mezcla
El hormigón es el material resultante de la mezcla de cemento, áridos y agua.
Se puede modificar su comportamiento o características añadiendo aditivos.
Cemento + agua= pasta cementicia
+ áridos finos= mortero
+ áridos gruesos = Hº simple
+acero= HºAº
DIES III FING UNCUYO
HORMIGÓN

## Slide 3: PROPIEDADES MECÁNICAS
HORMIGÓN FRESCO
- Trabajabilidad: cuán fácil
puede distribuirse en el
encofrado.
HORMIGÓN ENDURECIDO
- Resistencia:
compresión= 10*tracción.
- Homogeneidad: se logra
con un buen amasado.
Consistencia: proporción
agua-cemento, forma y
medida de los áridos,
existencia de aditivos.
Porosidad:
lleno – vacío  depende:
consistencia,
resistencia,
permeabilidad.
Compacidad: máxima
densidad posible.
Densidad: Varía con la
clase de áridos y con la forma
de colocación en obra.
Apisonados: 2000 a 2200 kg/m3
Proyectados 2500 a 2600 kg/m3
DIES III FING UNCUYO
HORMIGÓN

## Slide 4: DOSIFICACIÓN DE HORMIGONES
Encontrar las proporciones en que hay que mezclar a los diferentes componentes de los mismos
Conseguir mezclas que posean determinadas
características de consistencia, compacidad,
resistencia, durabilidad..
No existe un método único de dosificación, sino que, dependiendo de las condiciones que deba reunir el hormigón, el proyectista podrá elegir uno entre varios de los muchos existentes
DIES III FING UNCUYO
HORMIGÓN
Cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 400 kg
Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido
de cemento
Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de
durabilidad
1. Resistencia característica especificada.
2. Sistema de puesta en obra o consistencia del hormigón.
3. Características de los materiales:
Cemento: tipo, categoría y peso específico
Aridos: granulometría, peso específico y procedencia o forma.
Datos de partida
Tipos
Dosificación del hormigón según mezcla de sus componentes en volumen, y en función de la riqueza de cemento que se necesite por m3.
Dosificación por peso de sus componentes, partiendo de una cantidad fijada de cemento por m3.
Dosificación en razón a las resistencias requeridas del hormigón a los 7, 14 ó 28 días
Determinación de la cantidad de árido grueso

## Slide 5: Control de calidad
DIES III FING UNCUYO
HORMIGÓN
Una vez computados los parámetros estadísticos, y con la verificación de que los resultados siguen una curva de distribución de frecuencia normal, son posibles los análisis adicionales de los resultados de prueba.
La concordancia entre la distribución normal y la distribución actual tiende a aumentar en cuanto aumenta el número de muestras. Cundo sólo un pequeño número de pruebas son realizados, normalmente no encajan en el estándar, el patrón en forma de campana.
Otras causas de diferencias entre la distribución actual y la normal son errores en el muestreo, en la prueba y en el registro. Muestreo de forma no aleatoria, de diferentes poblaciones o la presencia de asimetría en hormigones de alta resistencia, son ejemplos que pueden resultar en diferencias sustanciales entre la distribución normal y la actual.
Registro de prueba: conjunto de resultados de la prueba de resistencia de una única mezcla de hormigón. Los registros de prueba de muestras similares de hormigón pueden ser utilizadas para calcular la desviación estándar del grupo. Las mezclas de hormigón son consideradas similares cuando la resistencia nominal está dentro de 6.9 Mpa, representan materiales similares y son producidos, enviados y descargados en condiciones similares.
Resistencia individual: resistencia de un único cilindro, la cual no debe ser considerada como resultado de prueba.
Cilindros compañeros: cilindros realizados con el mismo concreto de muestra
Resistencia de prueba: promedio de dos o más resistencias unitarias de cilindros realizados con la misma muestra de concreto y testeados a la misma edad.
Distancia o disipación: diferencia entre resistencias individuales máxima y mínima de los ejemplares de hormigón comprendidas en una prueba de resistencia.
Muestra de concreto: porción de concreto, tomado en una sola vez, de un lote o de un camión de concreto
68% de resultados: error de +/- 1σ
95%: error de +/- 2σ
σ=desviación estándar del promedio.
En obra
En Planta