## Slide 1: HORMIGÓN
DOSIFICACIÓN. MATERIALES CONSTITUYENTES. CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN FRESCO Y ENDURECIDO. CONTROL
Integrantes: Pagliafora Sofía, Mobilia Rosario, Marti R. Eugenia, Manrique Nahir
G8

## Slide 2: Dosificación
Dosificaciones empíricas:
De acuerdo a la experiencia
Se miden los componentes en volumen
INCERTIDUMBRE
NO suele tener en cuenta:
Cantidad de cemento y agua empleados
Asentamiento de la mezcla
La resistencia y durabilidad del H°
Reglamento CIRSOC 201-02 penaliza y acota este tipo de dosificaciones.
Dosificaciones semi-empíricas:
Reduce variabilidad
Establece relación a/c =>
Medir el cemento en bolsa y el agua en recipiente calibrado
Hacer pastón de prueba (ajustar la mezcla y evaluarla fresca y endurecida)
Si se mantiene cte el asentamiento de c/pastón =>
Realizar el asentamiento en el tronco de cono => Control de calidad
La resistencia y la durabilidad
Control del agua total
Para que sea más resistente:
mejorar la relación cemento x árido
(1x6) 1:3:3 (cemento-arena-piedra)
(1x5) 1:2:3 ó 1:3:2 ?
Al bajar la cantidad de áridos, sube la de cemento
Es preferible que tenga menor cantidad de arena que de piedra, lo que resiste es la piedra.
Tamaño del agregado
En función de la separación de la armadura

## Slide 3: Materiales
CEMENTO
Usar cementos de marca y procedencia aprobada por la norma IRAM 50 000-00
Adiciones minerales (para mejorar el comportamiento del hormigón)
Clasificación por Nivel de Resistencia:
CP 50: para hormigón de alto desempeño
CP 40: industria del hormigón elaborado
CP 30: para hormigones convencionales
AGREGADOS
Representan el 80-90% del peso total del hormigón
Las partículas deberán ser duras y resistentes
BARRAS DE ACERO
AGUA DE AMASADO
Compuesta por:
-Agua agregada a la mezcla
-Humedad superficial de los agregados
-Una cantidad de agua proveniente de los aditivos
Hidratación del cemento, trabajabilidad y buena compactación del hormigón
Relación a/c: 0.35 a 0.40
ADITIVOS
Fluidificantes y superfluidificantes
Incorporadores de aire
Retardadores
Acelerantes
Agregado grueso en exceso
Arenas en exceso
Afecta trabajabilidad
Perjudica resistencias
Partículas redondeadas
Forma plana o lajosa
H° dóciles
H° menos trabajables
Textura rugosa
Textura lisa (canto rodado)
mejor adherencia
baja adherencia

## Slide 4: Hormigón elaborado
El hormigón elaborado de buena calidad es aquel que une:
Resistencia mecánica solicitada.
Durabilidad, que lo mantiene en buenas condiciones.
Precio razonable para que no pueda ser remplazado por otro material
HORMIGÓN FRESCO
Características:
La norma IRAM 1662 que mide la resistencia del Hº a penetración dice que si no supera los 3,4Mpa (35kg/cm2)no ha iniciado el fraguado
Periodo o momento reológico (mayor periodo mejor calidad y resistencia)
Presenta 2 estados físicos:
Hormigón Fresco
Hormigón Endurecido
Trabajabilidad: Todo hormigón debe permitir recibirlo, transportarlo, colocarlo en encofrados ,compactarlo y terminarlo correctamente. Fácil colocación y la resistencia a la segregación, consistencia y cohesión. Depende del tipo y condiciones de la Obra
  Consistencia: facilidad con la que el hº fresco puede fluir y clasificándolo (según IRAM 1536) Dos ensayos
    Cono de Abrams mide el asentamiento
    Ensayo de extendido en la mesa de Graf para hormigones mayor a 15 de asentamiento
  Cohesión : es difícil de medir , la forma como se separan los materiales gruesos y el agua.
¿Qué es?
Es hormigón en estado plástico cuando aun no se ha iniciado el proceso de fraguado.

## Slide 5: Hormigón elaborado
HORMIGÓN FRESCO
Factores que afectan la Trabajabilidad
Insuficiente cantidad de cemento (menos plasticidad)
Agregados con granulometrías discontinuas (exigen mas agua)
Agregados gruesos de formas alargados o angulosas
Excesivo tiempo de transporte o mezclado prolongado
No agregar agua en exceso
Puesta en Obra
HOMOGÉNEO, COMPACTO E UNIFORME
Homogéneo : no presenta capas ni juntas
Compacto: es el que ha llenado totalmente los encofrados y recubiertos íntegramente las armaduras. (Vibradores)
Uniforme: Buen curado, evitando que pierda la humedad que lleva a su fraguado y endurecimiento. Mínimo 7 días a una temperatura normal de 28ªC.
¿Qué es?
Es el estado final del hormigón una vez terminado su fraguado (27Mpa o 289kg/m2 de resistencia a la penetración)
Características
Resistencia mecánica acorde a las necesidades estructurales (28 días)
Durabilidad: comportamiento del material al oponerse a la acción agresiva del medio ambiente
Impermeabilidad: Se logra con un Hº compacto y uniforme, buena relación a/c y dosificación racional. Puede mejorarse con aditivos
Constancia de Largo o de volumen : Se consideran las retracciones o hinchamientos anormales
HORMIGÓN ENDURECIDO

## Slide 6: Control
ENSAYOS
Consistencia
Cono de Abrams (IRAM 1536)
Resistencia a compresión (IRAM 1546)
1-Presentar tronco de cono 5-Enrasar
2-Llenar 1/3 y compactar (25 golpes) 6-Desmoldar
3-Llenar hasta 2/3, compactar 7-Medir asentamiento
4-Llenar resto y compactar
TOMA DE MUESTRAS (IRAM 1541-1666)
- Directamente de la canaleta. Después del primer y antes del último ¼ m3.
- Remezclado(uniformidad)
No mover probetas, sino muestra.
*Pastón: H° descargado de un mismo camión.
N° Pastones* | N° Muestras
1 | 1
2 a 5 | 2
6 a 10 | 3
11 a 20 | 4
c/ 10 p adicionales | 1 más
CONFECCIÓN PROBETAS
- Moldes indeformables, no absorbentes, estancos.
- Procedimiento de llenado similar a ensayo de consistencia.
- No desmoldar durante 24 hs, evitar movimientos, golpes, etc.
- En el laboratorio se almacenan a 23 °C +/- 2°C en pileta con agua saturada con cal, o en cámara con humedad > 95%, hasta el ensayo.
- 2 Probetas por c/ pastón a controlar por c/ edad.
EVALUACIÓN ENSAYOS RESISTENCIA H° (ACI 214)
Variaciones en la resistencia
La magnitud de las variaciones en la resistencia de diferentes especímenes es consecuencia directa del grado de control. Fuentes principales de variabilidad en la resistencia:
Análisis de datos
Los ensayos de resistencia suelen adoptar una curva de distribución de frecuencias normal. Ésta puede definirse a través de dos parámetros estadísticos: la Media (promedio) y la Desviación estándar (medida de la dispersión de los datos individuales respecto de la media).
Criterios para determinar resistencia requerida
Porcentaje máximo de resultados que pueden caer debajo de f’c.(10%)
Probabilidad de que un promedio de “n” ensayos consecutivos esté por debajo de f’c.
Ejemplo: f’c 3m ≥ f’c
Probabilidad de que un resultado individual esté sólo una cierta cantidad debajo de f’c
Ejemplo: f’ci ≥ f’c -3,5MPa
PROPIEDADES del H°
Relación a/c, contenido de aire, temperatura, aditivos, prácticas constructivas
MÉTODOS DE ENSAYO
Procedimientos de ensayo y muestreo estándar (normas). Control de procesos. Equipamientos adecuados.
Control
↓
curva alta y angosta
Variación
↓
curva chata y ancha.
68% cae dentro de  1 desviaciones
95% cae dentro de  2 desviaciones