## Slide 1: EQUIPOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES
PROFESOR: ING. JORGE NOZICA
PROFESOR: ING. HÉCTOR PÉREZ
PROFESORA: ING. LETICIA SIMONCINI
Unidad 1
CAÑERÍAS Y TUBERÍAS
PIPING
PARTE 2

## Slide 2: Esfuerzos provocados por la Presión Radial
F= P interna x Área de trabajo : F=Pi x At
s = F/Área resistente : S=F/Ar
At= Área proyectada (las componentes vectoriales de las fuerzas se anulan, dando argumento al uso del área proyectada)
At= Diámetro x largo : D x L
Ar= largo x espesor x 2 : L x t x 2
s = Pi D L/ L t 2
s = Tensión normal actuando en ambas caras , en dirección tangente a la circunferencial (sy)
sy = PD/2t

## Slide 3: Esfuerzos provocados por la Presión Longitudinal
F= P interna x Área de trabajo: F=Pi x At
s = F/Área resistente : S=F/Ar
At= Área de la circunferencia
At= p D^2/4
Ar= Área de la corono circular p/4 (De^2-Di^2)
Ar = p D t para espesores bajos
s = Pi p D^2/ 4 p D t
sx = Tensión normal actuando sobre las paredes longitudinalmente
sx = PD/4t

## Slide 4
sx = PD/4t
sy = PD/2t

## Slide 5: EJERCICIO -Parte 1
Seleccionar la cañería acorde a su caso, considerando que la condición mecánica de diseño es la presión interna
Definir una especificación técnica de elementos

## Slide 8: Códigos de diseño
Determina factores de sobredimensión en base a condiciones de uso
Diseño con criterio establecido en base a la seguridad y a standares recomendados
Serie ASME B31
  B31.1 Power systems (sistemas de alta temperatura y presión)
  B31.3 Process systems (cañerías para plantas químicas y refinerías)
  B31.4 Sistemas de transporte de hidrocarburos líquidos
  B31.5 Sistemas de refrigeración y componentes de transferencia de calor
  B31.8 Sistemas de transporte de hidrocarburos gaseosos
  B31.9 Sistema de transporte de servicios dentro de edificios comerciales e institucionales, con restricciones de presión y temperatura.
  B31.G Determinación de la resistencia remanente en tuberías corroídas
El Código ASME B31 original para Tuberías a Presión se introdujo provisionalmente en 1935 como un documento único e integral para el diseño de tuberías. A partir de 1955, se dividieron varias secciones para abordar el diseño de sistemas de tuberías específicos.

## Slide 9: Código de diseño-ASME B31.3
CAPÍTULO 1 – Alcance y definiciones
CAPÍTULO 2 – DISEÑO
CAPÍTULO 3 – MATERIALES
CAPÍTULO 4 – NORMAS PARA COMPONENTES
CAPÍTULO 5 – FABRICACIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN
CAPÍTULO 6 – INSPECCIÓN, EXAMEN Y PRUEBAS
CAPÍTULO 7 – TUBERÍAS NO METALICAS Y REVESTIDAS
CAPÍTULO 8 – TUBERIAS EN SERVICIO CATEGORIAS M (condición especial-ver algoritmo figura M300)
CAPÍTULO 9 – TUBERÍAS DE ALTA PRESIÓN
CAPÍTULO 10 – TUBERIAS PARA FLUIDOS DE ALTA PUREZA

## Slide 10: Diseño por presión interna
1° Paso:
Determinar el código aplicable
Definir ecuación de cálculo
Recopilar datos de condición de diseño
Establecer que se busca calcular
2° Paso:
Organizar la información
Determinar datos faltantes
3° Paso:
Sustituir datos en fórmula y calcular
4° Paso:
Analizar resultados

## Slide 11: Diseño por presión interna
w: Factor de reducción de resistencia de junta soldada. A temperaturas altas, la resistencia a largo plazo de las juntas soldadas puede ser menor que la resistencia a largo plazo del material base .
S: Tabla A1A
E: Tabla A1B pag 209
W: Tabla 302.3.5 pag 21
Y: Tabla 304.1.1 pag 22

## Slide 13: EJERCICIO -Parte 2
Seleccionar la cañería acorde a su caso, considerando que la condición mecánica de diseño es la presión interna operativa, considerando los factores de seguridad adicionales acordes al código de diseño aplicable

## Slide 14: Cargas adicionales
Cargas primarias
son generadas por fuerzas motoras como la gravedad, la presión, reacciones de resortes y golpe de Ariete.
no son autolimitantes, una vez que se inicia la deformación plástica del material, esta no se detiene hasta lograr el equilibrio o hasta que se produce la falla
no son cíclicas y su aplicación excesiva causa la deformación plástica o la ruptura de la cañería
Se presentan como como cargas sostenidas y cargas ocasionales
Cargas secundarias
Se producen por desplazamiento de las tuberías como expansión térmica, vibraciones y asentamientos.
Autolimitantes, tienden a disiparse cuando el sistema se deforma o desplaza y son de naturaleza cíclicas excepto los asentamientos el esfuerzo admisible
Basados en modo de falla por fatiga.
Estas cargas se analizan por métodos distintos y su análisis se realiza de manera aislada
Cargas ocasionales
son aquellas que se producen como consecuencia de movimientos sísmicos, vientos
No sé consideran en forma simultánea.

## Slide 15: EJERCICIO-Parte 3
Seleccionar la cañería acorde a su caso, considerando que la condición mecánica de diseño es la presión interna operativa, considerando los factores de seguridad adicionales acordes al código de diseño aplicable