## Slide 1
Documento: YPF-Público
Documento: YPF-Público
ISOMERIZACIÓN
INDUSTRIALIZACION DE HIDROCARBUROS – Noviembre 2024

## Slide 2
Documento: YPF-Público
ÍNDICE DE CONTENIDOS
01 | Generalidades
02 | HTNI - Reacciones
03 | HTNI - Proceso
04 | HTNI - Equipos Principales
05 | PENEX - Reacciones
06 | PENEX - Proceso
07 | PENEX- Equipos Principales
08 | Anexo Imágenes

## Slide 3: ISOMERIZACIÓN: HTNI + PENEX
Documento: YPF-Público
HTNI
El proceso de HTNI es un Hidrotratamiento que tiene como objetivo remover de las naftas livianas los compuestos que son veneno para el catalizador que se usará en la unidad de PENEX
PENEX
Tiene como principal objetivo incrementar el octano de las naftas. Esto se consigue a través de un proceso catalítico de reordenamiento molecular de parafinas lineales de pentano y hexano que dan como resultado una nafta (isomerado) de mayor valor octánico.
GENERALIDADES

## Slide 4
Documento: YPF-Público
GENERALIDADES
Impacto del Octanaje en un Motor

## Slide 5
Documento: YPF-Público
GENERALIDADES – Isomerización en una Refinería

## Slide 6
Documento: YPF-Público
GENERALIDADES
CARGA A PENEX
CONTAMINANTES DEL CATALIZADOR DE PENEX
Azufre
Agua o cualquier otro compuesto oxigenado
Nitrógeno
Fluoruros
HIDROCARBUROS NO DESEADOS
Olefinas
Compuestos cíclicos
Hidrocarburos con siete o más átomos de carbono
Butano

## Slide 7: Reacciones Principales de HTNI para eliminar CONTAMINANTES
Documento: YPF-Público
HTNI - REACCIONES
Desulfuración
Eliminación de Azufre. Consumen H2. Producen SH2.
Desnitrificación
Eliminación de Nitrógeno. Consumen H2. Producen NH3.
Saturación de Olefinas
Eliminación de Olefinas para evitar las reacciones de Polimerización en el segundo reactor.
Eliminación de Oxigenados
El oxígeno combinado orgánicamente puede ser eliminado en forma de agua.
Desmetalización
La mayor parte de los metales, una vez extraídos de la nafta, se depositan sobre el catalizador. Esto origina una desactivación del catalizador a medida que este depósito vaya en aumento. Los componentes más frecuentemente hallados son: Arsénico, Hierro, Calcio, Magnesio, Fósforo, Plomo, Sílice, Cobre y Sodio. La eliminación de estos metales tiene lugar sobre el catalizador en lo que se podría denominar flujo tapón.

## Slide 8
Documento: YPF-Público
HTNI - PROCESO
Acumulador de Carga
Reactores
Separadores
Guarda de Azufre
Stripper
Compresor

## Slide 9: HTNI
Documento: YPF-Público
HTNI - PRODUCTO
La unidad HTNI debe producir una nafta que cumpla con la siguiente especificación para ingresar a Penex
CONTAMINANTE | MÁXIMO | NORMAL
Azufre total, ppm peso | 0.5 | menor que 0.1
Nitrógeno total, ppm peso | 0.5 | menor que 0.1
Oxigenados totales, ppb peso | nulo | nulo
Plomo, ppb peso | 10 | nulo
Arsénico, ppb peso | 1 | nulo
Cobre, ppb peso | 20 | nulo
Fluoruros, ppm peso | menor que 0.5 | nulo
Otros metales: Hierro, Sodio | nulo | nulo

## Slide 10: ISOMERIZACION (PENEX)
Documento: YPF-Público
Proceso catalítico de reordenamiento molecular de parafinas lineales de pentano y hexano que dan como resultado una nafta (isomerado) de mayor octanaje.

## Slide 11
Documento: YPF-Público
Documento: YPF-Público
Valor Octánico de los Compuestos
11
 | COMPONENTE | RON | MON
 | n-Pentano (carga) | 62 | 61
 | Iso-Pentano (isom. obtenido) | 93 | 90
 | Ciclopentano | 101 | 85
 | n-Hexano (carga) | 30 | 25
 | 2,2-Dimetil butano (isom. obtenido) | 93 | 93
 | 2,3-Dimetil butano (isom. obtenido) | 104 | 94
 | 2-Metil pentano | 73 | 73
 | 3-Metil pentano | 74 | 74
 | Metil ciclopentano | 95 | 80
 | Ciclohexano | 83 | 77
Dia de la semana | 12/7/2023 11:00
DESCRIPCION MUESTRA | C A R GA ISOM ER IZ A C ION
OBSERVACIONES | 
COMPONENTES | 
DENSIDAD 15ºC - g/ml | 
APARIENCIA PROC 1 - - | 
TENSION DE VAPOR - psi | 
C4 E INFERIORES - %P. | 5,3
ISO PENTANO - %P. | 20,1
NORMAL PENTANO - %P. | 30
2, 2 DIMETIL BUTANO - %P. | 0,9
CICLO PENTANO - %P. | 2
2, 3 DIMETIL BUTANO - %P. | 1,2
2 METIL PENTANO - %P. | 9,3
3 METIL PENTANO - %P. | 4,7
NORMAL HEXANO - %P. | 13,9
METIL CICLOPENTANO - %P. | 3,9
BENCENO - %P. | 1,4
CICLO HEXANO - %P. | 3
NORMAL HEPTANO - %P. | 0,5
SUPERIORES - %P. | 0,1
OTROS - %P. | 3,7
PENEX
Composición de Carga

## Slide 12
Documento: YPF-Público
PENEX - REACCIONES
REACCIONES PRINCIPALES
12
Documento12: YPF-Público
Isomerización de n-C5
Isomerización de n-C6
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
RON: 62
normal hexano
CH3-CH-CH2-CH3
CH3
CH3-CH-CH-CH3
CH3
CH3
isopentano
CH3 CH3
CH3-CH-CH-CH3
2,3 dimetil butano
2,2 dimetil butano
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3
normal pentano
RON: 30
RON: 93
RON: 104
RON: 93
Reacciones favorecidas por las BAJAS TEMPERATURAS

## Slide 13
Documento: YPF-Público
Documento: YPF-Público
13
-CH3
Ciclopentano
+ H2
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
n- Hexano
+ H2
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3
n- Pentano
Metil ciclopentano
PENEX - REACCIONES
REACCIONES SECUNDARIAS
Ruptura de anillos nafténicos:
Ciclohexano
+ H2
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
n- Hexano
En condiciones típicas de operación, la conversión de naftenos a parafinas es del orden del 20/40%.
Reacciones favorecidas por
las ALTAS TEMPERATURAS

## Slide 14
Documento: YPF-Público
Documento: YPF-Público
PENEX - REACCIONES
REACCIONES SECUNDARIAS
Isomerización de naftenos
-CH3
+ H2
Hidrocraqueo
Benceno
+ 3 H2
Ciclohexano
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
n- Heptano
+ H2
CH3-CH2-CH2-CH3
CH3-CH2-CH3
+
n-Butano
Propano
Ciclohexano
RON: 83
Saturación de Benceno
Metil ciclopentano
RON: 95
Reacción MUY EXOTERMICA favorecida por las BAJAS TEMPERATURAS

## Slide 15
Documento: YPF-Público
Documento: YPF-Público
PENEX - PROCESO
15

## Slide 16: Producto Reactores Penex
Documento: YPF-Público
Documento: YPF-Público
PENEX CONVERSION
16
DESCRIPCION MUESTRA
C A R GA
ISOM ER IZ A C ION
OBSERVACIONES
COMPONENTES
DENSIDAD 15ºC - g/ml
APARIENCIA PROC 1 - -
TENSION DE VAPOR - psi
C4 E INFERIORES - %P.
5,3
ISO PENTANO - %P.
20,1
NORMAL PENTANO - %P.
30
2, 2 DIMETIL BUTANO - %P.
0,9
CICLO PENTANO - %P.
2
2, 3 DIMETIL BUTANO - %P.
1,2
2 METIL PENTANO - %P.
9,3
3 METIL PENTANO - %P.
4,7
NORMAL HEXANO - %P.
13,9
METIL CICLOPENTANO - %P.
3,9
BENCENO - %P.
1,4
CICLO HEXANO - %P.
3
NORMAL HEPTANO - %P.
0,5
SUPERIORES - %P.
0,1
OTROS - %P.
3,7
DESCRIPCION MUESTRA
C A R GA D IP
COMPONENTES
DENSIDAD 15ºC - g/ml
0,6535
RON - -
PROCEDIMIENTO - -
A
MON - -
TENSION DE VAPOR - psi
C4 E INFERIORES - %P.
1,7
ISO PENTANO - %P.
36
NORMAL PENTANO - %P.
13,6
2, 2 DIMETIL BUTANO - %P.
8,9
CICLO PENTANO - %P.
1,6
2, 3 DIMETIL BUTANO - %P.
4
2 METIL PENTANO - %P.
10,9
3 METIL PENTANO - %P.
6,4
NORMAL HEXANO - %P.
4,5
METIL CICLOPENTANO - %P.
3,8
BENCENO - %P.
0,1
CICLO HEXANO - %P.
4,1
NORMAL HEPTANO - %P.
0,2
SUPERIORES - %P.
0,2
OTROS - %P.
4
Carga a Penex
Dia de la semana 12/7/2023 11:00

## Slide 17: PIN (Numero de Isomerización de Parafinas)
Documento: YPF-Público
PENEX CONVERSION
Este parámetro evalúa el grado de isomerización alcanzado en los reactores:
Su valor de diseño es: 124
PIN =
iC5 * 100
(2,2 dmC4 + 2,3 dmC4)
* 100
(iC5+nC5)
(2,2 dmC4+2,3 dmC4+2 mC5+3 mC5+nC6)
Salida Reactores Penex |  |  | 
C4 e inferiores | 12-jul-23 00:00:00 | 1,7 | %P
Isopentano | 12-jul-23 00:00:00 | 36 | 
nC5 | 12-jul-23 00:00:00 | 13,6 | 
2,2 Dimetil butano | 12-jul-23 00:00:00 | 8,9 | 
2,3 Dimetil butano | 12-jul-23 00:00:00 | 4 | 
Ciclopentano | 12-jul-23 00:00:00 | 1,6 | 
2 Metil pentano | 12-jul-23 00:00:00 | 10,9 | 
3 Metil pentano | 12-jul-23 00:00:00 | 6,4 | 
n hexano | 12-jul-23 00:00:00 | 4,5 | 
Metil ciclo pentano Benceno Carga Rxs Ciclo hexano | 12-jul-23 00:00:00 | 3,8 | 
 | 12-jul-23 00:00:00 | 0,1 | 
 | 12-jul-23 00:00:00 | 4,1 | 
n heptano | 12-jul-23 00:00:00 | 0,2 | 
Superiores | 12-jul-23 00:00:00 | 0,2 | 
Otros | 12-jul-23 00:00:00 | 4 | 
TOTAL |  | 100,00 | 
nC5+iC5 Carga Reactores |  | 49,60 | 
iC5/(iC5+nC5) |  | 0,73 | 
(2,2DMB/C6P) |  | 0,29 | 
(2,3DMB/C6P) |  | 0,13 | 
PIN 113,93 |  |  | 
TVR | 17-sep-20 10:00:00 | 12,82 | 
Factor X |  | 8,20 | 

## Slide 18
Documento: YPF-Público
PENEX
¿Cómo subimos la conversión de Penex? ¿Por qué hay dos reactores?
Velocidad de reacción: La velocidad de reacción se define como la cantidad de sustancia que se transforma en una determinada reacción por unidad de tiempo. Principalmente depende de la temperatura y de la concentración de reactivos.
Equilibrio de reacción: En muchas reacciones químicas, los reactivos no se consumen totalmente para obtener los productos deseados, sino que, por el contrario, llega un momento en el que parece que la reacción ha concluido.
¿Significa esto que realmente la reacción se ha parado? Evidentemente no; una reacción en equilibrio es un proceso dinámico en el que continuamente los reactivos se están convirtiendo en productos y los productos se convierten en reactivos; cuando lo hacen a la misma velocidad nos da la sensación de que la reacción se ha paralizado.
Influencia de Temperatura en el equilibrio y perfil de temperaturas de los reactores.

## Slide 19
Documento: YPF-Público
PENEX
CATALIZADOR
Tipo
- Platino (< 1% en peso) sobre alúmina clorada
- 21 m3 (16.500 Kg/Reactor)
Características
Condiciones de operación moderadas
Alto rendimiento líquido (99%)
Alta conversión
Bajo hidro craqueo a fracciones livianas
Altos ciclos de operación (aprox. 8-10 años)
Rendimiento
Conversión de n-C5 = 74% (salida del 2° reactor)
Conversión de n-C6 = 50% (salida del 2° reactor)
CONTAMINANTES (máx. permitido)
Oxigenados Azufre Nitrógeno Agua
0.1 ppm
0.1 ppm (máx. 0.5 ppm)
0.1 ppm (máx. 0.5 ppm)
0.05 ppm
1,6 Kg O2 desactiva 100 Kg de Catalizador

## Slide 20
Documento: YPF-Público
PENEX
DESISOPENTANIZADORA
REACCION
Estabilizadora
Fondo Estabilizadora
RON: 82
MON: 80
Isómero Liviano
RON: 92
MON: 88
Isómero Pesado
RON: 80
MON: 78
Lavadora de Gases
CARGA
RON: 69

## Slide 21: Formulación de Blending de Nafta Super
Documento: YPF-Público
Anexos
RON=95
25%
5%
58%
2%
5%
5%
Platformada Tolueno + Xilenos
Mix de cortes de FCCs
MTBE
TAME
Isómero Liviano Isómero Pesado Butano

## Slide 22: Formulación de Blending de Nafta Infinia
Documento: YPF-Público
Anexos
RON>98
36%
10%
30%
12%
2%
10%
Platformada
Tolueno + Xilenos
Mix de cortes de FCCs MTBE
TAME
Isómero Liviano Isómero Pesado Butano

## Slide 23
Documento: YPF-Público
Anexos
FOTOS